ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 20 ОТ 10.01.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ПРОТОКОЛ № 1

Програма

за енергийна ефективност НА ОБЩИНА ТРЯВНА 2019-2024 г.

СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на използваните съкращения ................................................................3

ВЪВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................4

І. Основание за разработване ......................................................................................................5

ІІ. Приложими нормативни актове ............................................................................................6

ІІІ. Профил на община Трявна ...................................................................................................9

3.1. Географска характеристика, релеф, климат, води и почви ...........................................9

3.2. Население и демографска характеристика ......................................................................14

3.3. Домакинства ..........................................................................................................................18

3.4. Сграден фонд .........................................................................................................................19

3.5. Местно икономическо развитие ………………………………………………………….24

3.6. Промишленост .......................................................................................................................25

3.7. Транспорт ...............................................................................................................................27

3.8. Туризъм ...……………………................................................................................................30

3.9. Селско и горско стопанство ................................................................................................32

3.10. Енергийна мрежа и външна осветителна уредба .........................................................35

ІV. Политика по енергийна ефективност ................................................................................38

V.  Състояние на енергийното потребление ........................................................................... 41

VI.  Цели и обхват .........................................................................................................................44

VІІ. Избор на дейности и мерки .................................................................................................45

VІIІ. Очаквани ефекти от изпълнението .................................................................................49

IX. Етапи на изпълнение .............................................................................................................50

X. Източници на финансиране ...................................................................................................50

XI. Наблюдение и контрол ..........................................................................................................54

XII. Отчет на изпълнението ........................................................................................................58

Заключение ............................................................................................................................58

Списък на използваните съкращения

АУЕР – Агенция за устойчиво енергийно развитие

БГВ – бойлер за гореща вода

ВИ – възобновяеми източници

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници

ВИЕ – възобновяеми източници на енергия

ЕЕ – Енергийна ефективност

ЕО – Европейска общност

ЕС – Европейски съюз

ЕСБ – Енергийна стратегия на България

ЕСМ – енергоспестяващи мерки

ЕК – Европейска комисия

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие

ЗВ – Закон за водите

ЗГ – Закон за горите

ЗЕ – Закон за енергетиката

ЗЕЕ – Закон за енергийна ефективност

ЗЕВИ – Закон за енергията от възобновяеми източници

ЗООС – Закон за опазване на околната среда

ЗРА – Закон за рибарство и аквакултури

ЗУТ – Закон за устройство на територията

ЗЧАВ – Закон за чистотата на атмосферния въздух

КЕВР – Комисия за енергийно и водно регулиране

КЕП – крайно енергийно потребление

КПД - Коефициент на полезно действие

КЛЛ -  Компактни луминисцентни лампи

кВт - Киловат

МВт - Мегават

л./сек – литра в секунда

МВтч - Мегават час

кВт/год - Киловата годишно

kWh - киловат час

kWh/m² - киловат час на квадратен метър

m3 – кубичен метър

МВтч/год - Мегават часа годишно

GWh - гигават часа

m/s – метра в секунда

МЕ - Министерство на енергетиката

МРРБ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МЗХ - Министерство на земеделието и храните

МПС – моторно превозно средство

НЛВН - Натриеви лампи с високо налягане

НПДЕЕ – Национален план за действие за енергийна ефективност

НСИ – Национален статистически институт

ООН – Организация на обединените нации

ОП – Оперативна програма

ПЕЕ – Програма за енергийна ефективност

РЗП – разгъната застроена площ

СЦР – Северен централен район

УОТ – улично осветително тяло

ВЪВЕДЕНИЕ

Понятието за енергийна ефективност е свързано не само с икономия, но и с извличане на максимална полза от всяка единица енергия, чрез използването на съответните модерни технологии за задоволяване на ежедневните нужди от потребление. Тя е най-лесният и ефективен начин за намаляване на енергийната консумация и същевременно предотвратява замърсяването на околната среда.

Енергийната ефективност може да се представи и като измерител за разумното използване на енергията, което представлява функция от повишаване на ефекта от дейностите, свързани с потребление на енергия, при същевременно намаляване на разходите за това без загубата на енергиен комфорт.

Енергийната ефективност, като елемент от политиката по устойчиво развитие, води до:

- намаляване разходите за горива и енергия;

- повишаване сигурността на снабдяването с енергия;

- подобряване на топлинния комфорт;

- намаляване емисиите на парникови газове.

Повишаването на енергийната ефективност е един от основните инструменти, които водят до постигането на заложените цели на държавната политика в областта на икономиката и енергетиката не само на национално ниво, но и на местно. Реализирането на националната политика по енергийна ефективност е възможно само с активното участие на Общините. От техните действия зависи повишаването на енергийната ефективност на сградите и комуналния сектор на съответната територия. Общините, като консуматори на енергия, имат съществена роля в развитието на енергийната ефективност чрез изпълнението на заложените в планове, програми и проекти енергоспестяващи мерки за намаляване на енергийната консумация.

Реализацията на общинските програми за енергийна ефективност води до:

- намаляване на зависимостта на общините от доставка на енергия и енергоносители;

- намаляване разходите за енергия и съответно повишаване на жизнения стандарт и качеството на живот;

- повишаване конкурентоспособността на местната икономика;

- откриване на иновативни производства и нови работни места;

- ограничаване на негативното въздействие върху околната среда и климата.

Общият стремеж при изпълнението на Програмите за енергийна ефективност е намаляване на енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт на страната чрез намаляване потреблението на енергийни ресурси от крайните потребители на горива и енергия.

Изготвянето на общински програми за енергийна ефективност (ПЕЕ) е задължителна част от държавната политика по енергийна ефективност и налага участието на съответните регионални и местни структури. Общинските програми за енергийна ефективност целят да се намали нивото на енергопотребление в обектите - общинска собственост (сгради, инсталации, улично осветление и др.), като по този начин да се даде пример на населението и бизнеса с оглед генериране икономия на енергия в бита и индустрията.

Изпълнението на проекти и дейности за повишаване на енергийната ефективност е един от приоритетите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода до 2020 г. Местните власти трябва да играят водеща роля в разумното използване на енергията. Реализирането на местни програми, планове и проекти за устойчиво потребление на енергия трябва да се превърне в неотменно задължение за всички общини в Европа, защото това носи значителни ползи на местните общности.

Предвидените в настоящата програма мерки, проекти и дейности имат за цел политиката по енергийна ефективност да се превърне в приоритетна на територията на община Трявна, като по този начин се повишат икономическия растеж и жизнения стандарт на населението и се подпомогне опазването на околната среда.

І. Основание за разработване

Общинската Програма за енергийна ефективност на община Трявна на за периода 2019 – 2024 г. е разработена на основание чл.12, ал.2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр. 35 от 2015 г. с последни изм. ДВ. бр.83 от 9 Октомври 2018 г. Програмата е в съответствие с Националния план за действие по енергийна ефективност, Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия, Националната дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд и Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за разработване на програми за енергийна ефективност.

Общинската програма е подчинена на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. и Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата. Основните цели на пакета „Климат – енергетика” на ООН са:

## 20% намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. спрямо базовата година по протокола от Киото;

## 20% увеличение на енергийната ефективност;

## 20% дял на енергията от възобновяеми източници в общото потребление на енергия в ЕС до 2020 г.;

## 10% дял на биогоривата в транспорта до 2020 г.

Настоящата програма е разработена и в съответствие със:

- Стратегия „Енергетика 2020” на Европейския съюз.

През 2007 г. Европейският съвет прие нови енергийни цели за 2020 г., т.нар. „триада 20-20-20” за намаляване на емисиите на парникови газове с 20%, увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници до 20% и подобрение на енергийната ефективност с 20%. Тези цели целят ефективното използване на ресурсите на Европа като се направят важни промени в начина, по който Европа произвежда и консумира енергия и се основават на това което вече е постигнато в областта на енергийната политика.

- Пътна карта за енергетиката до 2050 г.

През декември 2011 г. Европейската комисия публикува Пътна карта за енергетиката, която има за цел понижаване на въглеродните емисии до 2050 г. като същевременно се подобри конкурентоспособността и сигурността на доставките за Европа.

- Директиви на Европейския съюз за енергийна ефективност.

Европейското право в областта на енергийната ефективност включва седем директиви и девет регламента, които са транспонирани в българското законодателство в Закона за енергийната ефективност.

Две от директивите са тясно свързани с енергийния мениджмънт в Общините:

- Директива 2010/31/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 19 май 2010 г.

относно енергийните характеристики на сградите.

Целта на директивата е да насърчи подобряване на енергийните характеристики на сградите в рамките на ЕС, като се вземат предвид външните климатични и местни условия, както и изискванията за параметрите на вътрешния въздух и съотношението разходи-ефективност. Директивата определя изисквания по отношение на:

- Общата методологична рамка за изчисляване на цялостните енергийни характеристики на сгради и части от тях;

- Прилагане на минимални изисквания по отношение на енергийните характеристики на нови и съществуващи сгради, сградни компоненти и външни ограждащи елементи на сградата, които подлежат на основен ремонт;

- Енергийно сертифициране на сгради и части от тях.

- Директива 2012/27/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 25 октомври

2012 г. относно енергийната ефективност.

Основната цел на директивата е да допринесе за постигане на целите на ЕС за енергийна ефективност до 2020 г. чрез:

- Изготвяне на национална дългосрочна стратегия за саниране на обществения и частен сграден фонд;

- Задължително реновиране на 3% годишно от пълната разгъната застроена площ (РЗП) на държавните сгради над 250 кв.м, а за общинските сгради това е пожелателно;

- Насърчаване използването на ЕСКО дружества за енергийни услуги и договори за енергоспестяване с гарантиран резултат за финансиране на санирането на сградния фонд;

- Въвеждане на система за енергийно управление, включително енергийни обследвания, като част от прилагането на плана по ЕЕ от публичните органи.

Община Трявна е в състояние да насърчава инвестициите и упражнява контрол върху редица дейности, водещи до повишаване на енергийната ефективност на нейната територия.

С разработването на настоящата Програма за енергийна ефективност, Община Трявна ще създаде устойчива политика за усвояване на различни енергийни възможности, тяхното приложение на местно ниво с конкретен обхват на инвестициите и осигуряване на финансиране, чрез различни инструменти. Програмата е съгласувана с Общинския план за развитие на община Трявна за периода 2014-2020 г. и включените в него проекти и дейности.

ІІ. приложими нормативни актове

Законодателната рамка в областта на енергийната ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници се определя от следните по-важни нормативни документи:

- Закон за енергийната ефективност (изм. ДВ. бр.83 от 9 Октомври 2018 г.)

Въвеждането в българското законодателство на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност със сега действащия ЗЕЕ поставя редица предизвикателства пред т. нар. „задължени лица - търговци с енергия“, както и пред Общините в качеството им на крайни клиенти на енергия.

По силата на чл. 12 от ЗЕЕ държавната политика в областта на енергийната ефективност се изпълнява от всички държавни и местни органи, като за целта тези органи разработват и приемат програми по енергийна ефективност, съответстващи на целите, заложени в:

- национални планове за действие по енергийна ефективност;

- национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия;

- национален план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните

и/или охлаждани сгради - държавна собственост, използвани от държавната администрация;

- национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на

мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд;

Програмите по енергийна ефективност се разработват при отчитане на стратегическите цели и приоритети на регионалните планове за развитие на съответните райони, изготвяни на основание чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие, както и въз основа на перспективите за устойчиво икономическо развитие на съответните райони за икономическо планиране.

По аргумент от чл. 12, ал. 4 от ЗЕЕ, средствата за изпълнение на програмите по енергийна ефективност се осигуряват в рамките на бюджетите на държавните органи и на общините.

Съгласно чл. 14 от ЗЕЕ, за подпомагане изпълнението на националната цел за енергийна ефективност се въвежда схема за задължения за енергийни спестявания, която да осигури постигането на обща кумулативна цел за спестена енергия при крайното потребление на енергия до 31 декември 2020 г.

Общата кумулативна цел за енергийни спестявания обхваща периода 2014-2020 г. и се определя като натрупване на нови енергийни спестявания от минимум 1,5 на сто годишно от средната годишна стойност на общото количество на продажбите на енергия на крайните клиенти на територията на страната през 2010, 2011 и 2012 г., с изключение на количеството на продажбите на енергия, използвани в транспортния сектор, под код "В_101900" по статистиката на Евростат.

Общата кумулативна цел се разпределя като индивидуални цели за енергийни спестявания между следните задължени лица:

- крайни снабдители, доставчици от последна инстанция, търговци с издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, които продават електрическа енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно;

- топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, които продават топлинна енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно;

- крайните снабдители и търговци с природен газ, които продават на крайни клиенти повече от 1 млн. кубически метра годишно;

- търговци с течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 6,5 хил. тона течни горива годишно, с изключение на горивата за транспортни цели;

- търговци с твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил, тона твърди горива годишно.

При определяне на общата кумулативна цел могат да се използват следните стойности за изчисление на енергийни спестявания в размер:

- по 1 на сто годишно за 2014 и 2015 г.;

- по 1,25 на сто годишно за 2016 и 2017 г.;

- по 1,50 на сто годишно за 2018, 2019 и 2020 г.

Съгласно чл. 21 от ЗЕЕ, при изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания задължените лица по чл, 14, ал. 4 (търговци с енергия) могат да: предлагат енергийноефективни услуги на конкурентни цени чрез доставчик на енергийноефективни услуги, и/или правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ или в други финансови посредници за финансиране на дейности и мерки за енергийна ефективност в размер на инвестициите, необходими за изпълнение на мерки за постигане на индивидуалните им цели, определени съгласно методиката по чл. 7, ал. 1, т. 11, и/или сключват споразумения с доставчици на енергийноефективни услуги или други незадължени страни за прехвърляне на енергийни спестявания чрез прехвърляне на удостоверения за енергийни спестявания.

Съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗЕЕ, задължените по чл. 14, ал. 4 лица, собствениците на сгради по чл. 38, ал. 1, по отношение на които може да бъде извършено обследване за енергийна ефективност или сертифициране, собствениците на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление са длъжни да извършват управление на енергийната ефективност.

Списъкът от дейности, посредством които се осъществява управлението на енергийната ефективност се съдържа в чл. 63, ал. 2 от ЗЕЕ и включва:

- организиране на изпълнението на програмите за енергийна ефективност на държавните и местните органи, както и на други мерки, които водят до изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания;

- поддържане на бази данни за месечното производство/потребление по видове енергии и потребители, включително дати, цени, количество и качество на доставените/продадените енергии и горива;

- ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление;

- оценка на изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни спестявания.

- Закон за енергетиката

Със Закона за енергетиката на кметовете на общини се възлагат следните задължения:

- да изискват от енергийните предприятия на територията на общината прогнози за развитието на потреблението на електрическа и топлинна енергия и природен газ, програми и планове за електроснабдяване, топлоснабдяване и газоснабдяване;

- да осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и съоръженията за външно осветление за имоти - общинска собственост;

- да предвиждат в общите и подробните устройствени планове благоустройствени работи, необходими за изпълнението на инвестиционните програми на енергийните предприятия за развитие на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

- Закон за устройство на територията

Едно от основните изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е т.нар. „шесто изискване към строежите“ - изискването за енергийна ефективност (вж. чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ), въведено в ЗУТ през 2005 г. С въвеждането на това изискване дейностите, свързани с реализация на инвестиционни намерения в областта на строежите, в това число и дейностите по изпълнение на енергоспестяващи мерки са поставени на нова основа.

- Подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност

- НАРЕДБА №Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

- НАРЕДБА №Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;

- НАРЕДБА № 5 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 г. за техническите паспорти на строежите

- НАРЕДБА № РД-16-347 ОТ 02.04.2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договор с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост;

- НАРЕДБА №РД-16-932 ОТ 23.10.2009 г. за условията и реда за извършване на проверка на водогрейни котли и на климатични инсталация по чл.27,ал.1 и чл.28, ал.1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване , поддържане и ползване на базата данни за тях;

- НАРЕДБА №Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация.

- НАРЕДБА №Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им;

- НАРЕДБА №Е-РД-04-05 от 08.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания;

- НАРЕДБА за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица (приета с Постановление на Министерския съвет № 240 от 15.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.).

- Енергиен паспорт на сграда

Енергийният паспорт на сграда се съставя с цел оценяване и установяване на съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградите по време на техния икономически обоснован експлоатационен срок. Сертификат за енергийна ефективност на сграда се издава след реализиране на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) за подобряване на енергийните характеристики на сградите и след постигане на определените нива на разход на енергия от скалата на класовете на енергопотребление при спазване на изискванията на чл.15, ал.3 от ЗЕЕ. В срок до 15 март на съответната година АУЕР изготвя и публикува на интернет страницата си проект на списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 и техните индивидуални годишни цели.

Енергийният паспорт на нова сграда се съставя преди въвеждането й в експлоатация, както и по време на нейната експлоатация след извършване на строително-монтажни работи. По задание на възложителя енергийният паспорт може да се съставя в част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект, въз основа на който се издава разрешение за строеж.

ІІІ.  ПРОФИЛ НА ОБЩИНА ТРЯВНА

3.1. Географска характеристика, релеф, климат, води и почви

Фиг. 1: Карта на област Габрово

Община Трявна е разположена в Централна България и обхваща част от северните склонове на Централна Стара планина - от Предбалкана до билото на Тревненски дял на планината. Тя е част от област Габрово и Северния централен район (СЦР) от ниво 2.

Територията на община Трявна е 255 кв.км., което съставлява 13% от територията на област Габрово /1896 кв.км„/ и едва 1,74% от територията на Северен централен район (NUTS 2) /14668 кв.км./. Най-високата точка на общината е връх „Бедек” с надморска височина 1 488 м. по централното било на Стара планина на юг от общинския град, а най-ниската – 370 м. в землището на с. Стайновци на север от града.

Населението на община Трявна към 31.12.2018 г. наброява 10 095 души или 9% от населението на област Габрово и 1.3% от това на Северен централен район (СЦР).

Трявна граничи с общините Габрово, Дряново, Велико Търново, Казанлък и Мъглиж. На изток, на около 20 км от град Трявна се намира с. Вонеща вода със своите минерални бани и излаз на Прохода на Републиката, а на запад на около 25 км се намира областния град Габрово.

Фиг. 2: Карта на община Трявна

Община Трявна е съставена от 106 населени места – град Трявна, град Плачковци и 104 малки населени места - села и махали. Административен център е град Трявна, позициониран в северозападната част на общината. Останалите малки населени места са сравнително равномерно разпределени по територията на общината. Средната гъстота на населените места е 41,5 н.м./100 км2 при средна за страната – 4,78 н.м./100 км2. Същевременно гъстотата на населението към 2018 г. е 39,5 души и на км2 и е под средната за страната - 66,4 жители на км2.

Таблица 1: Баланс на територията на община Трявна

(дка)

| Общо | Земеделска | Горска | Населени места | Водни течения и водни площи | За добив на полезни изкопаеми | За транспорт и инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255873 | 107611 | 131442 | 12981 | 1160 | 70 | 2609 |

Източник: Национален статистически институт

Най-голям относителен дял в територията на община Трявна заемат горските територии – 131442 дка (51% при средно за страната 33,5%). На второ място е земеделската земя – 107611 дка (42% при средни за страната 57,4 %). Населените места са 5,07% или 12981 дка. Водните площи заемат 0,45% от територията на общината, а площите за транспорт и инфраструктура 1,02%. Най-малък относителен дял имат териториите за добив на полезни изкопаеми – едва 70 дка или 0,03% от общата площ на общината.

Графика 1: Разпределение на площта на община Трявна по видове територии

Източник: Национален статистически институт

Релефът на община Трявна е предимно планински и полупланински, включващ част от главната Старопланинска верига и Предбалкана. Площта се характеризира с голямо разнообразие на теренни форми - същинска планина, речни долини, хълмове, седловини, билни заравнености. Теренът е преимуществено планински със средна надморска височина 700 м. Около 2/3 от територията на общината се заема от северните разклонения на Средна Стара планина. Останалата около 1/3 от територията на общината попада в пределите на Средния Предбалкан. Тази част на общината се заема от Габровските възвишения. Тук максималната височина в пределите на общината е връх Стражарска китка (726 м.) разположен на североизток от с. Стражата.

Средищно положение заема Тревнеската котловина със надморска височина 430 м. Най-високата надморска височина на територията на община Трявна е връх Бедек 1488 м. по централното било на Стара планина на юг от общинския град, а най-ниската - 370 м. в землището на село Стайновци.

Град Трявна е разположен на 435 м надморска височина. Наличието на множество ручеи и малки реки, течащи предимно в овразите прави околността извън пътищата почти непроходима за механизиран транспорт.

Релефът не се отличава с големи денивелации. Преобладават средни и малки наклони - до 5-10 градуса, по дъното на котловината - 1-3 градуса.

Геоложка характеристика е представена от магмени седименти и метаморфни скали с различна възраст. Тревненската котловина е покрита от алувиални, делувиални и пролувиални квартерни наслаги, Тревненската планина предимно от палеозойски конгломерати, пясъчници, шисти и аргилити. Територията на общината е с проявена сеизмичност- IV-V –та степен.

Рисковите процеси са свързани с образуване на свлачища с малки и средни размери. Разположени са главно в основата на склоновете в делувиалнопролувиалните наслаги в периферията на Тревненската котловина. Имат отражение главно върху пътната инфраструктура.

Климатът в община Трявна е умерено-континентален, повлиян от надморската височина и особеностите на релефа.. Неговите измерения се обуславят до голяма степен от непосредствената близост на планината, от обраслите с гори големи планински повърхности и от начупения релеф. Характеризира се с по – високи минимални температури през лятото в сравнение с тези за страната. Горите влияят върху намаляването на температурите през лятото и запазване на по – високи температурни стойности през зимата. Под влияние на климата влажността на региона е сравнително висока през всички годишни сезони. Естествената защитеност от големия брой планински възвишения и горски насаждения оказва влияние върху намаляване на скоростта на движение на въздушните маси и спадане на тяхната сила.

Зимата в региона е сравнително студена със средни температури за януари от – 5,5° до + 2,8 °С. Пролетта настъпва късно – в края на март със средни температури за април от + 5,5° до + 16,5° С. Лятото е прохладно и влажно със средни температури за юли от +14,6° до + 27,4 ° С. Есента е топла, с първи есенни застудявания в края на октомври – началото на ноември. Средните минимални температури за ноември варират между + 2,7° до +11,1 °С. Периодът, през който няма минусови температури, е средно 196 дни през годината. Регионът се характеризира с висока (2 190 часа) годишна продължителност на слънчевото греене.

Фиг. 3: Средни месечни температури и валежи в община Трявна

Източник: www.meteoblue.com/bg

„Среднодневният максимум“ (плътна червена линия) показва средната максимална дневна температура за всеки месец от годината за община Трявна. По същия начин „Среднодневният минимум“ (плътна синя линия) показва средната минимална дневна температура. Горещите дни и студените нощи (пресечени червени и сини линии) изразяват средната дневна температура в най-топлия ден и средната-нощна температура в най-студената нощ от месеца за последните 30 години.

Средноденонощната годишна температура на въздуха е около 9°С. Средномесечната максимална температура е през м.юли и август (27°С), а средната минимална температура е през януари (-3°С). Абсолютната максимална температура е 33°С, а абсолютната минимална минус 12°С. Годишната температурна амплитуда е 21°С.

Затворената Тревненска котловина предполага образуването на трайни температурни инверсии през студеното полугодие и през сутрешните часове на денонощието. Това се отразява както на минималните, така и на средните годишни температури, които са около умерените. Голямата средна надморска височина не изключва през зимните месеци значително понижение на температурите. Най-характерни за района са обилните снеговалежи, снегонавявания, поледици. През пролетните месеци времето е прохладно, а летните жеги са краткотрайни и поносими за населението.

Таблица 2: Средни месечни и годишни температури

| Станция | Вис.,м. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср.год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трявна | 430 | -2.1 | -1.1 | 3.5 | 8.8 | 13.1 | 16.8 | 20.1 | 18.5 | 14.1 | 9.2 | 5.0 | -0.5 | 9.4 |
| в. Бедек | 1488 | -5.2 | -2.5 | 2.1 | 7.1 | 11.8 | 14.5 | 15.1 | 18.0 | 13.5 | 8.1 | 4.1 | -2.4 | 8.7 |

В Тревненската котловина денонощната температурна аплитуда е значителна (12,1 градуса), което е отражение на ниските минимални температури, причинени от температурните инверсии. През септември тази амплитуда достига 15 градуса, която е една от значителните за страната. Зимата е студена, с минимални температури, близки до минималните за страната. Неблагоприятен елемент на климата са късните пролетни и ранните есенни слани, които се наблюдават до края на месец април и от средата на месец септември. Свободното от слана време е около 162 дни.

Сумата на валежите е 380-520 мм. В разпределението на валежите се наблюдава изразен континентален режим-максимум през пролетта и началото на лятото и минимум през месец февруари. През август и септмври са възможни засушавания.

Средната годишна влажност на въздуха е 74%, като най–ниските и стойности – 30% са през горещите летни месеци, като в периода края на лятото и началото на есента са характерни продължителни засушавания, въпреки че в района преобладават летните валежи, които достигат до 1/3 от годишната валежна сума (881 мм/ кв.м.). Снеговалежите в региона са обилни, като максимумът им е в края на януари – началото на февруари. Снежната покривка се задържа средно 110 дни в годината със значителна дебелина във високата част на общината до 50 см.

Ветровете са непериодични и с разнообразен интензитет. Преобладават северните, северозападните и западните ветрове.

Община Трявна  попада в зона с висок ветроенергиен потенциал със следните

характеристики:

- Средногодишна скорост на вятъра: над 6-7 m/s;

- Енергиен потенциал: 200 W/m2 ; (над 1 500 kWh/m2 годишно);

Голяма част от територия на община Трявна попада в зоната на технологично използваемия към момента вятърен потенциал със средна годишна скорост на вятъра над 6-7 м/сек. Поради тази причина вятърната енергия е основният възобновяем източник на енергия, който може да бъде използван ефективно в община Трявна. В общината са правени редица проучвания от потенциални инвеститори и през следващите години предстои осъществяване на редица инвестиционни проекти свързани с изграждане на вятърни електроцентрали.

Води

Географското разположение на община Трявна обуславя наличието на собствени водни ресурси, генерирани от валежите. На територията на общината извира и протича река Тревненска - приток на Дряновска река и Янтра, която е главната отточна артерия. Останалите водни течения на територията на общината са къси и с непостоянен дебит.

Основната водна артерия Тревненска река, протича с горното и част от средното си течение през общината от юг на север в дълбока и залесена долина. Реката извира от югозападното подножие на връх Каменаркатав Тревненска планина и се насочва на северозапад. Минава през град Плачковци и общинския център град Трявна, след което северно от село Войниците напуска пределите на общината. Между двата града реката образува малко долинно разширение. Общата дължина на реката е 25,8 км; ср.наклон - 2,44 %; ср.надморска височина – 667 м; ширина на речното корито от 3 до 25 м. Дъното на реката е скалисто и с наноси. Територията на общината е насечена от редица малки реки и дерета.

Периодите на пълноводие и маловодие са се утвърдили като важни абиотични фактори на средата. Пълноводието продължава 4-5 месеца, като обемът на оттока представлява 60-70% от годишния. Поради неравномерното разпределение на валежите, времето на пълноводие е различно. Периодът на маловодие настъпва в началото на лятото и продължава 3-4 месеца. През този период голяма част от по-малките повърхностни течения пресъхват.

Незначителен дял във водния баланс на общината са естествените и изкуствени водоеми.

На територията на общината функционира един микроязовир с наименование “Трявна”. Година на въвеждане в експлоатация – 1961 г. Залята площ - 40 дка. Водосборен район - дере Хитревци. На територията на общината има два минерални извора, които не са достатъчно проучени и изследвани.

Почви

В община Трявна са разпространени предимно тъмносиви и сиви горски, кафяви горски, планинско ливадните, алувиалните и делувиалните почви.

Сивите горски почви са характерни за Предбалкана с надморска височина от 800 до 1 000 м. Образуват се в условията на умерено-континентален климат и имат ясно изразен хумусен хоризонт, като хумусното съдържание е до 5%, а общия запас на хумус варира от 20 до 25 т/дка. Притежават неблагоприятни физико-механични свойства и понижена водопропускливост като резултат от тежкия си механичен състав.

За повишаване на плодородието на сивите горски почви е необходимо провеждането на редица мероприятия, като върху тях могат да бъдат отглеждани зимна пшеница, ечемик, ръж, фасул, овощи, люцерна и др.

Алувиално – ливадните почви са разпространени предимно по поречието на река Тревненска. Намират се на заливните тераси на реките и са богати на скални материали и хумусни вещества. Задържат по–продължително време влагата и са подходящи за отглеждане на зеленчуци. За повишаване на плодородието им е необходимо да се предпазват от заблатяване и засоляване. За съжаление относителният им дял е малък на територията на Община Трявна.

Кафявите горски почви са разпространени върху високите склонове на Стара планина - в места с надморска височина над 1 000 метра. Те са силно ерозирали, имат лек механичен състав и се отличават с ниско плодородие. Образувани са върху кисели скали, пясъчници и глинести шисти. Подходящи са за отглеждане на ръж, овес и картофи, но се нуждаят от варуване и комбинирано торене.

Полезни изкопаеми

От подземните богатства най - голям интерес представляват и са разработвани находищата на черни каменни въглища. На територията на общината е разположен рудник „Лев”, с. Кръстец, чиято дейност е прекратена през 2004 г.

3.2. Население и демографска характеристика

Динамиката показва трайна тенденция на намаляване на населението на община Трявна (с около 9% за последните 5 години) или с 986 души през 2018 г. спрямо 2014 г.

Таблица 3: Население в община Трявна 2014 – 2018 г.

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всичко | 11081 | 10816 | 10597 | 10326 | 10095 |
| Мъже | 5347 | 5208 | 5088 | 4963 | 4834 |
| Жени | 5734 | 5608 | 5509 | 5363 | 5261 |
| В градовете | 10574 | 10322 | 10115 | 9847 | 9614 |
| В селата | 507 | 494 | 482 | 479 | 481 |

Източник: Национален статистически институт

През 2018 г. в община Трявна живеят 10 095 души, 48% от които мъже и 52% жени. Градското население (на градовете Трявна и Плачковци) е 95%, а в селата живеят едва 5% от жителите на общината.

Графика 2: Динамика на населението в община Трявна 2014 – 2018 г.

Източник: Национален статистически институт

През 2018 г. под трудоспособна възраст е едва 10% от населението на община Трявна. Възрастните над трудоспособна възраст са 3696 души или 37%. Около 53% е делът на хората в трудоспособна възраст на 15 и повече години.

Таблица 4: Население под, в и над трудоспособна възраст по пол 2016 - 2018 г.

|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всичко | Мъже | Жени | Всичко | Мъже | Жени | Всичко | Мъже | Жени |
| Общо | 10597 | 5088 | 5509 | 10326 | 4963 | 5363 | 10095 | 4834 | 5261 |
| Под трудоспособна | 1034 | 519 | 515 | 991 | 506 | 485 | 975 | 492 | 483 |
| В трудоспособна | 5809 | 3192 | 2617 | 5601 | 3073 | 2528 | 5424 | 2965 | 2459 |
| Над трудоспособна | 3754 | 1377 | 2377 | 3734 | 1384 | 2350 | 3696 | 1377 | 2319 |

Източник: Национален статистически институт

Таблица 5: Население по възрастови групи в община Трявна 2016-2018 г.

| Възраст (години) | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо | 10597 | 10326 | 10095 |
| 0-9 | 606 | 568 | 568 |
| 10-19 | 761 | 733 | 686 |
| 20-29 | 796 | 725 | 683 |
| 30-39 | 1064 | 1021 | 987 |
| 40-49 | 1554 | 1538 | 1492 |
| 50-59 | 1609 | 1582 | 1577 |
| 60-69 | 1904 | 1813 | 1712 |
| 70-79 | 1492 | 1544 | 1572 |
| 80+ | 811 | 802 | 818 |

Източник: Национален статистически институт

Населението на община Трявна застарява. Към 2018 г. децата и младежите до 29 г. са 19% от жителите на общината, а възрастните над 60 годишна възраст – 41%.

Таблица 6: Население по постоянен и настоящ адрес в община Трявна 2016-2018 г.

| Населено място | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| гр. Трявна | 10113 | 9956 | 9827 | 9186 | 9045 | 8993 |
| гр. Плачковци | 1804 | 1772 | 1743 | 1687 | 1643 | 1593 |
| с. Азманите | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| с. Армянковци | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| с. Бангейци | 25 | 23 | 22 | 39 | 35 | 30 |
| с. Бахреци | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| с. Белица | 24 | 24 | 22 | 51 | 48 | 46 |
| с. Бижовци | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| с. Брежниците | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| с. Бърдарите | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| с. Бърдени | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 10 |
| с. Веленци | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| с. Велчовци | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| с. Гайдари | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| с. Генчовци | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| с. Глутниците | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Горни Дамяновци | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| с. Горни Радковци | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| с. Димиевци | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| с. Добревци | 4 | 4 | 4 | 10 | 9 | 8 |
| с. Долни Томчевци | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| с. Донкино | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| с. Дончовци | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| с. Драгневци | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 9 |
| с. Драндарите | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 |
| с. Дървари | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| с. Енчовци | 8 | 8 | 9 | 16 | 16 | 16 |
| с. Зеленика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| с. Йововци | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| с. Кашенци | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 |
| с. Керените | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| с. Киселковци | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Кисийците | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 32 |
| с. Койчовци | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| с. Конарското | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| с. Креслювци | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| с. Кръстец | 12 | 11 | 8 | 19 | 16 | 13 |
| с. Малки Станчовци | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| с. Маневци | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 |
| с. Маруцековци | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| с. Матешовци | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| с. Милевци | 6 | 6 | 5 | 9 | 10 | 9 |
| с. Мръзеци | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 |
| с. Николаево | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| с. Ножерите | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Носеите | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| с. Околиите | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 14 |
| с. Ошаните | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| с. Побък | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| с. Престой | 15 | 15 | 14 | 40 | 40 | 40 |
| с. Радевци | 42 | 40 | 40 | 34 | 33 | 35 |
| с. Радино | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| с. Райнушковци | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| с. Ралевци | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| с. Рашовите | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| с. Руевци | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| с. Свирци | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| с. Сечен камък | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| с. Скорците | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| с. Сливово | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| с. Станчов хан | 11 | 14 | 14 | 21 | 18 | 17 |
| с. Тодореците | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| с. Томчевци | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Фъревци | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| с. Фъртуни | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| с. Христовци | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| с. Чакалите | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 10 |
| с. Черновръх | 43 | 47 | 45 | 65 | 70 | 75 |
| с. Явор | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Общо | 12274 | 12081 | 11920 | 11438 | 11243 | 11132 |

Източник: Национална база данни „Население” - http://www.grao.bg

По данни на ГД ГРАО (http://www.grao.bg) населението на община Трявна по постоянен адрес намалява и към 31.12.2018 г. е 11 920 души, което е с 3% по-малко спрямо 2016 г. Населението по настоящ адрес също намалява и към 2018 г. е 11 132 души.

Голяма част от селата са обезлюдени или обезлюдяващи се и застрашени от изчезване.

Таблица 7: Естествен прираст на населението на община Трявна 2014-2018 г.

| Година | Живородени | Умрели | Естествен прираст |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общо | Момчета | Момичета | Общо | Мъже | Жени | Общо | Мъже | Жени |
| 2014 | 51 | 26 | 25 | 197 | 105 | 92 | -146 | -79 | -67 |
| 2015 | 50 | 27 | 23 | 233 | 129 | 104 | -183 | -102 | -81 |
| 2016 | 64 | 30 | 34 | 185 | 99 | 86 | -121 | -69 | -52 |
| 2017 | 43 | 24 | 19 | 217 | 102 | 115 | -174 | -78 | -96 |
| 2018 | 65 | 31 | 34 | 205 | 103 | 102 | -140 | -72 | -68 |

Източник: Национален статистически институт

Естественият прираст на населението е отрицателен, средно по минус 152 души на година, като през 2015 г. достига минус 183. Средногодишният брой на живородените деца в община Трявна за периода 2014-2018 г. е 55. Средната смъртност за изследваните 5 години е 207 човека годишно. Тенденциите на ниска раждаемост и висока смъртност са трайни и са причина за отрицателния естествен прираст и задълбочаващата се демографска криза.

Таблица 8: Заселени, изселени и механичен прираст в община Трявна 2014-2018 г.

| Година | Заселени | Изселени | Механичен прираст |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общо | Мъже | Жени | Общо | Мъже | Жени | Общо | Мъже | Жени |
| 2014 | 140 | 70 | 70 | 191 | 96 | 95 | -51 | -26 | -25 |
| 2015 | 162 | 64 | 98 | 244 | 101 | 143 | -82 | -37 | -45 |
| 2016 | 138 | 64 | 74 | 236 | 115 | 121 | -98 | -51 | -47 |
| 2017 | 135 | 52 | 83 | 232 | 99 | 133 | -97 | -47 | -50 |
| 2018 | 178 | 78 | 100 | 269 | 135 | 134 | -91 | -57 | -34 |

Източник: Национален статистически институт

Механичният прираст на населението също е отрицателен, като за 2018 г. е – 91 души. Средногодишно населението на община Трявна намалява от миграция с около 84 човека, което също оказва влияние върху демографските процеси. Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в общината през 2018 г. е намаляло с 231 души.

3.3. Домакинства

Таблица 9: Домакинства по населени места в община Трявна към 01.02.2011 г.

| Населено място | Брой домакинства | Лица в домакинствата | Среден брой членове в едно домакинство |
| --- | --- | --- | --- |
| гр. Трявна | 4019 | 9337 | 2,3 |
| гр. Плачковци | 813 | 1794 | 2,2 |
| с. Азманите | 5 | 9 | 1,8 |
| с. Армянковци | 1 | 1 | 1,0 |
| с. Бангейци | 15 | 29 | 1,9 |
| с. Бахреци | 6 | 9 | 1,5 |
| с. Белица | 24 | 35 | 1,5 |
| с. Бижовци | 6 | 10 | 1,7 |
| с. Брежниците | 5 | 8 | 1,6 |
| с. Бърдени | 4 | 5 | 1,3 |
| с. Веленци | 3 | 5 | 1,7 |
| с. Велково | 1 | 1 | 1,0 |
| с. Велчовци | 3 | 4 | 1,3 |
| с. Войниците | 1 | 1 | 1,0 |
| с. Генчовци | 5 | 8 | 1,6 |
| с. Глутниците | 2 | 2 | 1,0 |
| с. Горни Дамяновци | 4 | 5 | 1,3 |
| с. Горни Радковци | 1 | 1 | 1,0 |
| с. Даевци | 2 | 5 | 2,5 |
| с. Димиевци | 1 | 2 | 2,0 |
| с. Добревци | 5 | 11 | 2,2 |
| с. Долни Радковци | 1 | 1 | 1,0 |
| с. Дончовци | 3 | 4 | 1,3 |
| с. Драгневци | 3 | 3 | 1,0 |
| с. Драндарите | 1 | 1 | 1,0 |
| с. Енчовци | 16 | 24 | 1,5 |
| с. Зеленика | 2 | 5 | 2,5 |
| с. Йововци | 2 | 2 | 1,0 |
| с. Кашенци | 3 | 3 | 1,0 |
| с. Киселковци | 1 | 1 | 1,0 |
| с. Кисийците | 17 | 44 | 2,6 |
| с. Койчовци | 4 | 5 | 1,3 |
| с. Конарското | 1 | 1 | 1,0 |
| с. Креслювци | 3 | 5 | 1,7 |
| с. Кръстец | 3 | 4 | 1,3 |
| с. Малки Станчовци | 3 | 4 | 1,3 |
| с. Малчовци | 1 | 2 | 2,0 |
| с. Маневци | 7 | 10 | 1,4 |
| с. Маруцековци | 1 | 2 | 2,0 |
| с. Милевци | 5 | 12 | 2,4 |
| с. Мръзеци | 8 | 10 | 1,3 |
| с. Николаево | 6 | 10 | 1,7 |
| с. Ножерите | 1 | 2 | 2,0 |
| с. Носеите | 3 | 5 | 1,7 |
| с. Престой | 14 | 25 | 1,8 |
| с. Радевци | 31 | 52 | 1,7 |
| с. Радино | 2 | 2 | 1,0 |
| с. Раевци | 2 | 3 | 1,5 |
| с. Райнушковци | 3 | 4 | 1,3 |
| с. Ралевци | 2 | 3 | 1,5 |
| с. Рашовите | 1 | 2 | 2,0 |
| с. Руевци | 3 | 4 | 1,3 |
| с. Свирци | 2 | 4 | 2,0 |
| с. Сечен камък | 7 | 11 | 1,6 |
| с. Стайновци | 3 | 4 | 1,3 |
| с. Станчов хан | 16 | 26 | 1,6 |
| с. Стръмци | 1 | 1 | 1,0 |
| с. Тодореците | 2 | 3 | 1,5 |
| с. Томчевци | 3 | 5 | 1,7 |
| с. Фъревци | 2 | 3 | 1,5 |
| с. Христовци | 3 | 5 | 1,7 |
| с. Чакалите | 5 | 9 | 1,8 |
| с. Черновръх | 24 | 51 | 2,1 |
| с. Явор | 1 | 1 | 1,0 |
| Общо | 5148 | 11660 | 2,3 |

Източник: НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд, том 3 - Области, книга 7 - Габрово

Домакинствата, живеещи на територията на община Трявна, по данни на НСИ от последното преброяване на населението към 01.02.2011 г. са общо 5148. От тях 1654 са едночленни, 1642 са двучленни, 1049 с трима членове, 562 са четиричленни и едва 5% са многочленните домакинства. Средният брой членове на едно домакинство в община Трявна е 2,3. Броят на домакинствата в общината е намалял с 616 или с 11% през 2011 г. спрямо 2001 г.

Най-много домакинства (94%) живеят в град Трявна – 4019 и град Плачковци – 813. Средният брой членове на едно домакинство в град Трявна е 2,3, а в град Плачковци – 2,2.

Поради високите цени на електроенергията, липсата на газификация и ниските доходи, домакинствата в Трявна използват за отопление през зимата предимно твърди горива – дърва и въглища. Това води до значителни емисии на вредни вещества в атмосферата на общината по време на отоплителния сезон.

3.4. Сграден фонд

На сградният фонд се пада 40% от общото енергийно потребление в ЕС, затова намаляването на потреблението на енергия и използването на възобновяеми енергийни източници в сградния сектор представляват важни мерки, необходими за намаляване на енергийната зависимост на Съюза и на емисиите на парникови газове.

Съществуващите сгради на територията на община Трявна се делят най-общо по вид на собствеността на държавни, общински и частни (на физически лица и на предприятия и юридически лица).

Таблица 10: Жилищни сгради в община Трявна по населени места към 01.02.2011 г.

| Населено място | Брой сгради | Обитавани | Необитавани | Временно обитавани (вили) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| гр. Трявна | 2261 | 1805 | 412 | 44 |
| гр. Плачковци | 910 | 617 | 287 | 6 |
| с. Азманите | 10 | 5 | 5 | 0 |
| с. Армянковци | 23 | 4 | 15 | 4 |
| с. Бангейци | 59 | 15 | 44 | - |
| с. Бахреци | 39 | 5 | 34 | - |
| с. Белица | 97 | 56 | 40 | 1 |
| с. Бижовци | 39 | 32 | 1 | 6 |
| с. Брежниците | 36 | 30 | 5 | 1 |
| с. Бърдарите | 10 | 2 | 8 | - |
| с. Бърдени | 36 | 28 | 8 | - |
| с. Веленци | 35 | 4 | 24 | 7 |
| с. Велково | 4 | 1 | 3 | - |
| с. Велчовци | 16 | 2 | 14 | - |
| с. Владовци | 1 | - | 1 | - |
| с. Власатили | 16 | 1 | 15 | - |
| с. Войниците | 20 | 1 | 18 | 1 |
| с. Вълковци | 1 | - | 1 | - |
| с. Гайдари | 4 | - | 4 | - |
| с. Генчовци | 14 | 5 | 7 | 2 |
| с. Глутниците | 39 | 9 | 25 | 5 |
| с. Големи Станчовци | 20 | 1 | 18 | 1 |
| с. Горни Дамяновци | 20 | 4 | 16 | - |
| с. Горни Радковци | 18 | 8 | 10 | - |
| с. Горни Цоневци | 6 | 1 | 5 | - |
| с. Горяни | 4 | - | 4 | - |
| с. Даевци | 15 | 6 | 9 | - |
| с. Димиевци | 18 | 5 | 12 | 1 |
| с. Добревци | 27 | 5 | 22 | - |
| с. Долни Радковци | 9 | 1 | 8 | - |
| с. Долни Томчевци | 20 | 11 | - | 9 |
| с. Донкино | 14 | 10 | 3 | 1 |
| с. Дончовци | 22 | 14 | 7 | 1 |
| с. Драгневци | 40 | 36 | 4 | - |
| с. Драндарите | 14 | 4 | 9 | 1 |
| с. Дървари | 6 | - | 6 | - |
| с. Дъскарите | 12 | - | 12 | - |
| с. Енчовци | 77 | 16 | 61 | - |
| с. Зеленика | 19 | 2 | 14 | 3 |
| с. Иван Димов | 4 | - | 4 | - |
| с. Иринеци | 12 | 1 | 11 | - |
| с. Йововци | 25 | 5 | 18 | 2 |
| с. Кашенци | 36 | 3 | 33 | - |
| с. Керените | 18 | 4 | 14 | - |
| с. Киселковци | 6 | 1 | 5 | - |
| с. Кисийците | 50 | 23 | 27 | - |
| с. Коевци | 1 | - | 1 | - |
| с. Койчовци | 19 | 4 | 15 | - |
| с. Конарското | 27 | 25 | 2 | - |
| с. Креслювци | 27 | 2 | 25 | - |
| с. Кръстеняците | 14 | 9 | - | 5 |
| с. Кръстец | 13 | 6 | 7 | - |
| с. Малки Станчовци | 17 | 2 | 14 | 1 |
| с. Малчовци | 21 | 1 | 20 | - |
| с. Маневци | 31 | 9 | 19 | 3 |
| с. Маруцековци | 18 | 10 | 8 | - |
| с. Матешовци | 14 | 1 | 13 | - |
| с. Милевци | 36 | 6 | 29 | 1 |
| с. Миховци | 5 | - | 5 | - |
| с. Могилите | 3 | - | 3 | - |
| с. Мръзеци | 52 | 8 | 44 | - |
| с. Недялковци | 14 | - | 13 | 1 |
| с. Неновци | 9 | - | 9 | - |
| с. Никачковци | 6 | - | 6 | - |
| с. Николаево | 32 | 5 | 17 | 10 |
| с. Ножерите | 6 | 3 | 3 | - |
| с. Носеите | 17 | 10 | 7 | - |
| с. Околиите | 18 | 4 | 6 | 8 |
| с. Ошаните | 15 | 1 | 10 | 4 |
| с. Павлевци | 6 | - | 6 | - |
| с. Попгергевци | 6 | - | 6 | - |
| с. Престой | 100 | 26 | 74 | - |
| с. Пържиграх | 2 | - | 2 | - |
| с. Радевци | 83 | 54 | 19 | 10 |
| с. Радино | 53 | 2 | 51 | - |
| с. Радоевци | 6 | - | 6 | - |
| с. Раевци | 19 | 2 | 12 | 5 |
| с. Райнушковци | 34 | 12 | 18 | 4 |
| с. Ралевци | 11 | 4 | 7 | - |
| с. Рачовци | 4 | - | 4 | - |
| с. Рашовите | 13 | 2 | 10 | 1 |
| с. Руевци | 20 | 3 | 17 | - |
| с. Свирци | 20 | 3 | 17 | - |
| с. Сечен камък | 23 | 15 | 8 | - |
| с. Скорците | 29 | 22 | 1 | 6 |
| с. Сливово | 8 | 1 | 7 | - |
| с. Стайновци | 16 | 3 | 13 | - |
| с. Станчов хан | 50 | 14 | 36 | - |
| с. Стражата | 15 | 9 | 6 | - |
| с. Стръмци | 24 | 12 | 10 | 2 |
| с. Тодореците | 19 | 11 | 6 | 2 |
| с. Томчевци | 16 | 2 | 12 | 2 |
| с. Фъревци | 27 | 14 | 11 | 2 |
| с. Фъртуни | 6 | 1 | 5 | - |
| с. Христовци | 12 | 5 | 6 | 1 |
| с. Чакалите | 27 | 19 | 6 | 2 |
| с. Черновръх | 58 | 45 | 9 | 4 |
| с. Ябълковци | 7 | - | 6 | 1 |
| с. Явор | 13 | 4 | 9 | - |
| Общо | 5324 | 3174 | 1979 | 171 |

Източник: НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд, том 3 - Области, книга 7 - Габрово

По данни от преброяването на НСИ към 2011 г. в община Трявна има 5324 жилищни сгради, от които 1979 или 37% необитавани. Най-много са жилищните сгради в град Трявна – 2261 (42%) и гр. Плачковци – 910 (17%).

Таблица 11: Жилищни сгради в община Трявна по период на построяване (брой)

| До 1949 г. | 1950-1959 г. | 1960-1969 г. | 1970-1979 г. | 1980-1989 г. | 1990-1999 г. | 2000-2011 г. | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2573 | 634 | 931 | 601 | 315 | 148 | 122 | 5324 |

Източник: НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд, том 3 - Области, книга 7 - Габрово

Почти половината от жилищния сграден фонд на община Трявна е построен до края на 1949 г. – 2573 сгради или 48%. Значителен брой сгради са построени от 1960 до 1969 г. – общо 931 или 17%. Около 9% от сградите са от периода 1980-1999 г. Новите сгради, въведени в експлоатация след 2000 г. са 122 или едва 2% от жилищния фонд на общината.

Таблица 12: Основни характеристики на жилищния фонд в община Трявна 2013-2017 г.

| Показатели | Мерна единица | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищни сгради | Брой | 5361 | 5362 | 5363 | 5367 | 5369 |
| По материал на външните стени на сградата |  |  |  |  |  |
| стоманобетонни | Брой | 143 | 143 | 144 | 144 | 144 |
| панелни | Брой | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| тухлени | Брой | 3750 | 3751 | 3751 | 3755 | 3757 |
| други | Брой | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Жилища | Брой | 8385 | 8386 | 8387 | 8393 | 8395 |
| По форма на собственост | Брой |  |  |  |  |  |
| Държавни и общински | Брой | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Частни на юридически лица | Брой | 204 | 204 | 205 | 205 | 206 |
| Частни на физически лица | Брой | 8045 | 8046 | 8046 | 8052 | 8053 |
| По брой на стаите |  |  |  |  |  |  |
| едностайни | Брой | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| двустайни | Брой | 2096 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 |
| тристайни | Брой | 2840 | 2840 | 2840 | 2843 | 2844 |
| четиристайни | Брой | 1855 | 1855 | 1855 | 1856 | 1857 |
| петстайни | Брой | 676 | 676 | 677 | 679 | 679 |
| с шест и повече стаи | Брой | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Полезна площ | кв. м | 629645 | 629712 | 629799 | 630640 | 630816 |
| жилищна | кв. м | 480452 | 480499 | 480569 | 481134 | 481258 |
| спомагателна | кв. м | 89850 | 89860 | 89872 | 90104 | 90141 |
| площ на кухни | кв. м | 59343 | 59353 | 59358 | 59402 | 59417 |
| Въведени в експлоатация |  |  |  |  |  |  |
| Сгради – брой, в т.ч. | Брой | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Нови | Брой | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Разширени | Брой | - | - | - | - | - |
| Жилища - брой | Брой | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Полезна площ | кв. м | 606 | 67 | 87 | 841 | 176 |

Източник: Национален статистически институт

Към 2017 г. в община Трявна има 5369 жилищни сгради. Общият брой на самостоятелните жилища е 8395, с полезна площ 630816 кв.м. и жилищна площ 481258 кв.м. Полезната жилищна площ на човек от населението за общината към 2017 г. е 47,67 кв.м.

По брой на стаите преобладават двустайни и тристайни жилища – общо 4941 броя или 59%. По вида на конструкцията 3757 сгради (около 70%) са масивни/тухлени, 144 сгради са стоманобетонни, 18 панелни и 1450 с други конструкции (в т.ч. кирпич).

По данни на НСИ за периода 2013-2017 г. в община Трявна са въведени в експлоатация 12 нови жилищни сгради и 17 жилища с полезна жилищна площ общо 1777 кв.м.

Жилищният фонд в общината като цяло е остарял и амортизиран, което е предпоставка за слаба енергийна ефективност и лоши технически характеристики на значителна част от сградите. Външните стени на повечето стари сгради имат до пет пъти по-големи топлинни загуби в сравнение с нормите за ново строителство. В масовия случай сутерените и таванските плочи на съществуващия жилищен сграден фонд са без топлоизолация. Топлинните загуби през прозорците и балконските врати са над 50% и се дължат предимно на ниските топлоизолационни качества на използваната дограма и некачествен монтаж, лошото физическо състояние на фасадите на сградите и конструкциите. Ниската енергийна ефективност се дължи на липсата на изолации на покриви и стени, старо осветление с енергоемки светлоизточници, амортизирани отоплителни инсталации и др. Подобряването на топлоизолацията, модернизирането на отоплителните инсталации, използването на слънчева енергия и т.н. могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50%.

Съгласно нормативните изисквания на Чл. 38. на ЗЕЕ (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.):

(1) Сградите за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 250 кв.м. и сградите в експлоатация подлежат на задължително обследване и сертифициране с изключение на:

1. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

2. временните сгради с планирано време за използване до две години;

3. нежилищни сгради с ниско потребление на енергия, използвани за селскостопанска дейност;

4. производствените сгради и части от сгради с производствено предназначение;

5. жилищните сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно или като алтернатива през ограничен период от време в годината и са с очаквано потребление на енергия, по-малко от 25 на сто от очакваното при целогодишно използване;

6. обособени сгради с разгъната застроена площ до 50 кв. м.

(2) Сгради културни ценности, включени в обхвата на Закона за културното наследство, могат да бъдат обследвани за енергийна ефективност и да бъдат сертифицирани, доколкото изпълнението на някои минимални изисквания за енергийни характеристики не води до нарушаване на архитектурните и/или художествените характеристики на сградата.

Съгласно нормативните изисквания, собствениците на сгради за обществено обслужване са длъжни да изпълнят мерките за достигане на минимално изискващия се клас на енергийно потребление, предписани от първото обследване, в тригодишен срок от датата на приемане на резултатите от обследването.

Собствениците на сгради с разгъната застроена площ над 250 кв.м., за които има издаден сертификат за енергийни характеристики, са длъжни да поставят сертификата на видно място в сградата.

Към 2019 г. Община Трявна разполага с 30 сгради, общинска собственост с РЗП над 200 кв.м. В  гр. Трявна се намират 23 от сградите, в гр. Плачковци – 3, а останалите са в селата на общината. Повечето сгради от общинския сграден фонд подлежат на задължително енергийно обследване, тъй като са с РЗП повече от 250 кв.м.

Като цяло общинският сграден фонд на Община Трявна е морално остарял. Сградите са строени предимно в средата на миналия век и в общия случай се нуждаят от сериозни инвестиции в сферата на енергийната ефективност. Повечето сгради са с ниски качества по отношение на топлотехническите характеристики на стени, под и остъкления на фасадите. Външните стени са изпълнени с ниски топлотехнически характеристики и изискват допълнителна топлоизолация. Дограмите и вратите на сградите, които не са подменени с PVC дограма, а са изработени от дървени профили, са с висок коефициент на топлопреминаване, което изисква подмяна с нова дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло.

Състоянието на жилищния и сграден фонд на частните лица в голяма степен е същото като на общинските сгради. Повечето частни жилища се нуждаят от смяна на дограмата, саниране, полагане на топлоизолация на външни стени, покрив и под. Санирането на еднофамилни и жилищни сгради е сред приоритетите на общинската енергийна политика.

На съвременните изисквания за енергийна ефективност отговарят преди всичко обектите, строени и реновирани през последните години, които са сравнително малък процент от всички сгради на територията на общината.

По-голямата част от старите частни сгради и жилища в Трявна се нуждаят от сериозни инвестиции за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Този сграден фонд вероятно ще съществува още дълго и е необходимо да се вземат мерки за обновяването му, ако за всеки конкретен случай това е икономически оправдано.

За отопление на сградите в общината се използват предимно електрическа енергия, локални топлоизточници, или печки на дърва и въглища.

Подобряването на топлоизолацията, подмяната на дограмите, модернизирането на отоплителните инсталации, използването на слънчева енергия и т.н. могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50%, което е приоритет на общинската енеригийна политика.

На всички съществуващите сгради следва да се съставят технически паспорти след реконструкциите, част от които е и сертификата за енергийна ефективност, съгласно изискванията на НАРЕДБА №5 от 28.XII.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

3.5. Местно икономическо развитие

Основна черта на икономиката в община Трявна е подчертания й промишлен характер. Структуроопределящи производства са машиностроене, трикотаж, мебелно производство, дърводобив, каменни изделия, услуги и др. Селското стопанство е слабо развито, предвид полупланинския характер на общината. Водещ отрасъл през последните години е туризмът.

Броят на предприятията в общината към 2017 г. е 569 или с 51 повече спрямо 2007 г. (518). Преобладаващата част са микро предприятия с до 9 заети лица – 91%. Следват ги малките фирми с 10 до 49 заети - 8%. Липсват големи предприятия, а средните с до 249 души персонал са 7. Броят на микропредприята през 2017 г. е  5176, а на малките - 45.

Произведената продукция през 2017 г. е 52204 млн. лева, приходите от дейноста 96416 млн. лева, а нетните приходи от продажби – 81058 млн. лева. Реализираните печалби са в размер на 6786 млн. лева, а загубите - 3188 млн. лева. Към 2017 г. по официални статистически данни броят на заетите лица в общината е 2364, 42% от които в микропредприятия и 24% в средния бизнес.

Таблица 13: Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за 2017 г. по групи предприятия според заетите в тях лица

| Групи предприятия според заетите в тях лица | Предприятия | Произведена продукция | Приходи от дейността | Нетни приходи от продажби | Разходи за дейността | Печалба | Загуба | Заети лица | Наети лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Брой | Х и л я д и л е в о в е | Б р о й |
| Общо | 569 | 52,204 | 96,416 | 81,058 | 92,224 | 6,786 | 3,188 | 2,364 | 1,933 |
| Микро до 9 заети | 517 | 18,146 | 35,965 | 33,737 | 33,396 | 4,137 | 1,843 | 1,001 | 603 |
| Малки от 10 до 49 | 45 | 22,837 | 47,260 | 36,707 | 45,733 | 2,364 | .. | 794 | 761 |
| Средни от 50 до 249 | 7 | 11,221 | 13,191 | 10,614 | 13,095 | 285 | .. | 569 | 569 |
| Големи над 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Източник: Национален статистически институт

По данни на НСИ за 2017 г. преките чуждестранни инвестиции в община Трявна са в размер на 1 388 826 лева.

Таблица 14: Средна брутна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2017 година

| Номенклатура на икономическите дейности | Заплата в лева |
| --- | --- |
| Общо | 8484 |
| СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО | 8357 |
| ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ | .. |
| ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ | 9295 |
| ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА | . |
| ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ | .. |
| СТРОИТЕЛСТВО | 6029 |
| ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ | 5935 |
| ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ | 7719 |
| ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО | 5662 |
| СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ | .. |
| ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | .. |
| ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ | 6572 |
| ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 5756 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 8948 |
| ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ | 13009 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 10929 |
| ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА | 9189 |
| КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 8141 |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ | 6245 |

Източник: Национален статистически институт

Средната брутна годишна работна заплата в община Трявна за 2017 г. е 8484 лева, което е с 32% или с 3964 лева по-малко от средната годишна работна заплата за страната за същия период (12448 лева). Най-високи възнаграждения получават работещите в секторите на държавното управление и образованието, следвани от преработващаа промишленост и здравеопазването. Най-ниски са заплатите на заетите в секторите на туризма (хотелиерство и ресторантьорство), търговията и услугите.

3.6. Промишленост

Промишлените предприятия са съсредоточени основно на територията на общинския град и град Плачковци. Изключение прави фирма „Емко” ЕООД намираща се в землището на кметско наместничество Белица.

В Трявна се развива предимно „Преработваща промишленост”, като водещо значение за местната икономика имат предприятията в подотраслите: „Производство на текстил и облекло”, следван от подотраслите: „Производство на дървен материал и изделия от него” , „Производство на хранителни продукти”, „Металургия и метални изделия”.

Производството на текстил и облекло е отрасъл с традиции в общината. Някои от по-големите фирми за производство на трикотажни изделия са:

- „Итнертоп” ЕООД – фирмата произвежда широк асортимент от бебешко, детско, дамско и мъжко бельо и бански костюми. Изработва на ишлеме за фирми от Италия, Франция и Германия.

- ЕТ „Деяна” - Произвежда и предлага мъжко, детско, дамско бельо и трикотажни облекла за свободното време.

- „Рики” ЕООД – създадена е през 1997 г. и се развива в сферата на производството и търговията на трикотажни платове, вискоза, рипс, електро жакард, ротациони щампи, три конечни и дву конечни вати, конци, ластици и консумативи за шивашката промишленост.

- ЕТ„ Дани 91” - Производство на дамско, мъжко, детско бельо и бански костюми

- „Цвети фешън „ ООД - Производство на мъжки, дамски и детски пижами от вата, трико, интерлог, хавлия и плюш. Мъжки и дамски рекламни тениски и блузи.

- ЕТ”Корона”; „Интим” ООД; „Фелия” ООД; „Ники 2000” ООД и др.

Производство на дървен материал и изделия от него

. Деветдесет процента от мебелното производство е разположено по периферията на общината. В община Трявна функционират над 30 фирми за обработка на дървен материал и изделия от него. По-големите от тях са:

- „Винтайм”ООД е основана в гр. Трявна през 1994 г. от Йордан Йорданов. Фирмата се занимава с проектиране, изпълнение и монтаж на мебели и дограма.

- ПК „Балкан” - Произвежда мебели, всякакъв вид дограма, ламперии, дюшеме, а също така и роначки за царевица, смукатели за водни помпи, отливки от сив чугун, метални конструкции и др.

- „Престол” ООД - Дизайн и производство на мебели от масивна дървесина, мека мебел и всички видове тапицерски услуги

- „Вълчев М” ЕООД” - Производител на масивна художествена мебел от дъб и череша за обзавеждане на жилища, ресторанти и хотели. Разработване на цялостни интериорни решения по място и ситуация.. Основната й дейност е насочена в производството на художествена, стилна масивна мебел, стъпвайки на основата на античните и ренесансови постижения в областта на архитектурата и мебела.

- ЕТ „Стил 91” - поръчка по индивидуален проект на мебели, маси, столове, врати и дограми.

- „Уста Дарин” ЕООД – художествена обработка на дърво

- „Стил МС”ООД; „Би Би Сикс”АД; „Нюко Фърничър”ЕАД; „Щайнер мебел” ЕООД; „Чинар – М” ЕООД;” Масив”ООД и др.

Металообработване – производство на метални изделия, резервни части и др.

- „Ким-стройметал” ЕООД - производство на тръбно строително фасадно скеле.

- „Трявна Спектър” ООД - производство на метални конструкции и строителни материали.

- „Резбонарезни инструменти – Габрово” ЕООД - Производство на резбонарезни, режещи и зъбообработващи инструменти

- „Трема Груп” ЕООД - Производство на инструментална екипировка, общо машиностроене и селскостопанска техника.

- „Емко” ООД – механично обработване на метал, производство на въоръжение и боеприпаси.

Въпросът за енергийната ефективност в промишлените предприятия и системи е сериозно застъпен в Раздел IV Обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление на Закона за енергийна ефективност и в НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 08.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и оценка на енергийни спестявания.

Съгласно нормативните разпоредби на Чл.57 от ЗЕЕ (Изм. ДВ, бр. 105 от 2016 г.):

(1) Обследването за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление има за цел да определи специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.

(2) На задължително обследване за енергийна ефективност подлежат всички:

1. предприятия за производство, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;

2. предприятия за предоставяне на услуги, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;

3. промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 МWh;

4. системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с население над 20 000 жители.

Като цяло сградния фонд на местните промишлени предприятия е сериозно амортизиран с лоши технически характеристики, ниска енергийна ефективност и високи топлозагуби. Санирането на сградите,  подобряването на енергийните им характеристики и използването на енергия от ВИ в промишлените предприятия тепърва ще придобива все по-голямо значение и ще се развива в община Трявна. Независимо от високата значимост и предимствата на енергийната ефективност, промишлените предприятия на този етап не могат да се конкурират ефективно, да внедрят необходимите енергоспестяващи мерки и да заменят традиционните енергийни източници без значителни инвестиции.

За повишаване на енергийната ефективност в община Трявна, в промишлената сфера, трябва да се приложат следните общи мерки:

- Въвеждане в производството енергоспестяващи технологии на базата на оптимизиране

на капацитета, използване на възобновяеми енергийни източници и други;

- Оптимизиране на енергийните разходи за отопление на помещенията чрез въвеждане

на нови отоплителни технологии;

- Въвеждане на енергоспестяващо осветление в промишлените предприятия;

- Изграждане на информационна система за състоянието на енергийната ефективност на

общинско ниво на базата на която да се приложат препоръчителни мерки, специфични за общината.

3.7. Транспорт

Съгласно данни на НСИ, на територията на община Трявна няма изменения в дължината на пътищата от І, ІІ и ІІІ клас – през общината преминават два пътя ІІІ клас с обща дължина от 63 км - III- 552 (Вонеща вода – Трявна – Габрово) и III – 609 (Царева ливада – Трявна – Плачковци – Кръстец). Общата дължина общинската пътна мрежа е 285 км, като тази относителна голяма дължина е обусловена от планинския релеф и множеството населени места в общината.

Основните проблеми са свързани с незадоволителното състояние на пътната мрежа (четвъртокласна пътна мрежа), нуждата от значителни средства за осигуряване на достъпност през зимния сезон, както и необходимостта от приоритизиране наместата, в които да бъде насочван ограничения финансов ресурс предвид големия брой обезлюдени или с изключително малък брой жители населени места в общината.

Предвид географското разположение на община Трявна добрата транспортна достъпност до икономическите и социални центрове (Трявна и Плачковци), както и до центровете с потенциал за рекреационен, селски и еко туризъм е от изключителна важност. Осигуряването на възможност за бърз и безопасен транспорт до Габрово, Дряново, Вонеща вода и съответно до Велико Търново ще подкрепи в значителна степен наличното ежедневна трудова миграция в общината, както и ще създаде възможност за привличане на нови инвеститори в местната икономика.

Фиг. 4: Главни транспортни оси, пресичащи община Трявна

Въпреки наличието в близост на преки транспортни връзки между северна и южна България (Габрово – Шипка – Казанлък и Велико – Търново – Килифарево – Вонеща вода – Гурково), актуална е необходимостта от развитие на нови връзки, съобразно нуждите на туризма и развитието на община Трявна като цяло. Като такава възможност следва да се разглежда възстановяването на пътната връзка между с. Кръстец (община Трявна) и с. Борущица (община Мъглиж), част от път III – 609 (Царева ливада – Трявна – Плачковци – Кръстец – Борущица – Радунци - Мъглиж).

Развитието на вътрешната общинска пътна мрежа чрез Реконструкция на път с.Станчов хан – с.Мръзеци – спирка Бъзовец ще осигури алтернативен достъп до основните комуникационни оси (Трявна – Плачковци – Кръстец), както и достъп на част от населението до жп транспорта чрез жп спирка Бъзовец. Осигуряването на подобна връзка ще насърчи развитието на туристически дейности в тази част на общината. Изграждането на пътна връзка между с. Боженци (община Габрово) и Трявна ще допринесе за развитието на туризма.

Предвид резултатите от изготвения социално-икономически анализ приоритетността на реконструкцията на посочените пътни връзки по отношение значимостта им и приноса им към социавно-икономическото развитие на общината може да бъде определена по следния начин:

- високоприоритетни:

- пътна връзка Трявна – Габрово, III- 552;

- пътна връзка Трявна – Дряново, III – 609;

- пътна връзка Трявна – Плачковци – Крестец, III- 552;

- пътна връзка Трявна – Вонеща вода, III – 609.

- средно приоритетни – пътна връзка Станчов хан – Мръзеци – спирка

- Бъзовец, общински път

- ниско приоритетни - пътна връзка Кръстец – Борущица, III – 609

Проектирането, съгласно европейските изисквания на път ІІІ – 552 – Трявна - Габрово и път ІІІ - 609 в участъците Трявна - Царева ливада и Плачковци – Кръстец е изведено като необходимост и в Областната стратегия за развитие на област Габрово за периода 2014 – 2020 г. Към началото на 2014 г. се изпълняват дейности по рехабилитацията на път ІІІ – 552 – Трявна – Габрово. На територията на община Трявна преминава една от трите жп линии, свързващи	Северна и Южна България - IV-та главна жп линия Русе – Подкова. На територията на общината се намират две жп гари (Трявна и Плачковци) и пет жп спирки (Кръстец, Бъзовец, Радевци, Божковци, Стайновци).

Необходимо е планирането и извършването на ремонт и модернизиране на приемните здания на жп гарите и жп спирките. Извършен е ремонт на жп линията в участъка между Дъбово и Трявна.

Насърчаването на използването от пътници (и товари) на жп транспорта ще подобри общото състояние на околната среда. Развитието на този вид транспорт има значение и за развитието на туризма в общината.

Таблица 15: Приоритетни общински пътни участъци в община Трявна за реконструкция (РЕК), или превантивна поддръжка (ПЕП) до 2022 г.

| Път № | Начална точка (км) | Крайна точка (км) | Дължина (км) | Брой ленти | Състояние | Необходима дейност | Разчет (млн. лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAB3307 | 0.000 | 8.070 | 8.070 | 2 | Много лошо | РЕК | 3.075 |
| GAB2270 | 0.000 | 11.940 | 11.940 | 2 | Задоволително | ПЕП | 0.812 |
| GAB2276 | 0.000 | 12.500 | 12.500 | 2 | Задоволително | ПЕП | 0.850 |

Източник: Средносрочна оперативна програма за изпълнение на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура 2016-2022 г.

Обществен транспорт

На територията на община Трявна функционират общинска, областна и републиканска транспортни схеми, чрез които се покриват част от нуждите от обществен транспорт на населението. Автобусните линии са междуселищни и междуградски.

Автобусните линии за превоз на пътници с обществен транспорт са следните:

а) Общинска транспортна схема:

- Трявна – Плачковци - Трявна

- Трявна – Станчов хан – Трявна

- Стояновци – Плачковци – Стояновци

- Трявна – Белица – Мечевци – Трявна

- Трявна – Фъревци – Трявна

- Плачковци – Стоевци – Плачковци

- Плачковци – Радевци - Плачковци

б) Областна транспортна схема:

- Трявна – Габрово - Трявна

в) Републиканска транспортна схема:

- Трявна – София

- Трявна – Вонеща вода - Трявна

Материалната база, с която разполагат лицензираните транспортни фирми, които обслужват отделните линии и транспортни схеми в голямата си част не отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност.

Тенденцията, която се наблюдава в общината е намаляване на пътнико потока в обществения транспорт. Поради тази причина  е необходимо той да се предприемат мерки, свързани с модернизация и реконструкция на общинска пътна мрежа, подобряване материалната база на превозвачите, гъкавост на траспортните схеми, подобряване състоянието на общинската автогара и др.

Отделяните емисии на вредни вещества в атмосферата от транспортни средства и транспортното обслужване на територията на общината са минимални и не застрашават околната среда.

3.8. Туризъм

Туризмът е един от водещите и структуроопределящи отрасли в местната икономика на Трявна. Развитието на туристическата индустрия на основата на културно -историческите и природни дадености е от изключителна важност за общинското развитие.

Традициите, природните дадености и местоположението на общината са предпоставка за развитието на различни видове туризъм: културно-исторически; еко туризъм; здравен и рекреативен /зимен и летен/; селски; спортен; ловен и др.

Предпоставки за това са:

- Благоприятното географско положение, разнообразната и екологично съхранена природа, природните забележителности, богатото културно - историческо наследство и ежегодните фестивали и други;

- Един от значимите ресурси на община Трявна е запазеното културно -историческо наследство. Запазени и реставрирани са редица обекти на възрожденската архитектура, които образуват характерен градски ансамбъл;

- Постоянен интерес към Трявна като туристическа дестинация - културен, конферентен, спортен туризъм, летни семейни почивки;

- Осъществени инвестиционни проекти за рехабилитация на техническа инфраструктура във водния и транспортния сектор;

- Наличие на културни институции с традиции;

- Наличен леглови ресурс - хотели и къщи за гости;

- Наличие на възможност за разработване и промотиране на качествен и разнообразен туристически продукт и използване на създадения имидж на туристическа дестинация.

Културно – исторически и познавателен туризъм. На територията на общината са регистрирани около 140 недвижими културни ценности. Шест от тях са с национално значение. По-значимите недвижими културни ценности са разположени в град Трявна:

Специализираният музей за резбарско и зографско изкуство, към чиито фонд принадлежат уникални възрожденски сгради и къщи музеи: - “Тревнеското школо”, Къща музей “Ангел Кънчев”; Къща-музей "Петко и Пенчо Славейкови";  “Райковата къща”; “Даскаловата къща”; Музей “Тревненска иконописна школа”; Музей “Азиатско и африканско изкуство”.

Художествени галерии: Галерия “Казаков”; Художествена галерия „Гъбенски”;  Гaлeрия „Aрт-M“.

В град Трявна е проведена реставрация на архитектурните паметници и създаване на нов туристически продукт по Проект „Трявна - градът, в който се ражда красота” е иницииран от Оперативна  програма “Регионално развитие”  на обща стойност  в размер на 3 212 923 лева. Водеща атракция са обекти, паметници на културата, част от архитектурен и исторически резерват "Старинна част на град Трявна". Най-мащабната част от проекта е свързана с изпълнението на консервационно-реставрационни и ремонтни работи на "Райкова къща", "Старото школо", "Часовниковата кула", "Старият мост", "Даскаловата къща" и "Къщата на Петко и Пенчо Славейкови". В Даскаловата къща е доставен навес за нуждите на местния Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство и провеждащия се Международен пленер по дърворезба. По проекта са извършени и строително-монтажни работи на открит амфитеатър в "Музея на иконата", позволяващ организацията на специализирани фестивали, концерти, спектакли и други събития, а също така и консервационно - реставрационни и възстановителни работи на "Попангелова къща", където е изграден Младежки център за художествени занаяти като част от Националното движение "Българско наследство". По проекта е извършено преустройство на общинска сграда в художествена галерия. По проекта е доставен специализиран туристически транспорт - два електромобила, които ще обслужват туристическия поток. Изградена е нова интерактивна система за реклама, информация и резервация /нов софтуер за визуализация на предлагания туристически продукт/, аудио-визуални материали, рекламни киоски, доставка и монтаж на LED дисплей, уебсайт, персонални информационни електронни устройства за посетителите и печатни рекламно - информационни материали.

С реализацията на дейностите е постигнато обединено предлагане на отделните атракции в единен местен туристически продукт, подобрено е състоянието на къщитe музеи, паметници на недвижимото културно наследство, извършване на консервационно - реставрационни работи по екстериора на архитектурните обекти от Централната градска зона, обемно сигниране на зоната със съвременни аудио - визуални средства, спектакъл "Звук и Светлина", пространствата са обогатени със специализирани обеми и атракции.

Община Трявна е партньор за осъществяването на проект „Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево“, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”. Основна цел на проекта е да подкрепи и увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Габрово - Трявна - Севлиево, които ще допринесат за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма. Трите общини планират надграждане на постигнатите резултати от осъществяването на проекта.

Богат културен календар, национални и местни по обхват инициативи: Международен фолклорен фестивал; Славейковите празници; Фолклорен събор “Капитан Дядо Никола”; Театрални празници.

Наличие на природни забележителности и защитени местности, които са уникални  с флората и фауната си: Част от Природен парк “Българка” - букови екосистеми и ландшафти характерни за Централна Стара планина, обхващащ землищата на град Плачковци, с. Радевци, с. Станчов хан, с. Престой; Природни забележителности: „Скален венец” - м. „Мъхнатите скали” - скални образования, разположен в землището на град Плачковци, площ 7.4 ха; „Виканата скала” - скален феномен, разположен в землището на град Плачковци, площ 0.5 ха; „Големия бук“ - вековно буково дърво в естествено състояние, разположено в землището на град Плачковци, площ 0.1 ха; „Естествено тисово находище“ в местността „Извора“ - рядък дървесен вид, включен в Червената книга на Република България в категорията - застрашен., разположено в землището на с. Кръстец, площ 0.6 хектара. Защитени местности - „Махченица - Йововци” - вековни букови гори, разположени в землището на град Плачковци, 63.8 ха; „Столища” - вековни букови дървета, разположени в землището на град Плачковци, площ 1.7 ха; „Студен кладенец” - буково растителност, разположен в землището на с. Станчов хан, площ 63.5 ха. „Боженци” - смесена широколистна гора, разположена в землищата на с. Боженци, общ. Габрово и с. Бижовци, общ. Трявна, площ 227.1 ха. - познавателен туризъм, планински, еко.

Микроязовир „Трявна” - спортен риболов.

Наличие на пешеходни и веломаршрути на територията на цялата община. Най-новите са около спирка Бъзовец, обезпечени с добра маркировка, места за отдих и заслони. По проект „Екотуризъм в региона на жп спирка Бъзовец - фактор за устойчиво експониране на природен парк „Българка”, финансиран от ПУДООС, са изградени заслони, веломаршрути, съоръжения за детски кът и други съоръжения - пешеходен и велотуризъм, планински, еко.

Съседните на Община Трявна общини и най вече Габрово разполагат с множество туристически атракции: Домът на хумора и сатирата; Априловската гимназия /1872/ - първото българско светско училище; Сградите паметници на читалище “Априлов - Палаузов” /1922/, на железопътната гара в Габрово, открита през 1912 година от цар Фердинанд, на първата пощенска сграда в Габрово /1934/, на белодробната болница - оригинална архитектурна форма във вид на параход; Габровските мостове - Стария /1855/ и Ковия Бойов мост, Игото, Моста на занаятите, Моста на хумора, Моста на изкуствата и други; Архитектурно - етнографски комплекс “Етър” - най колоритната част на Габрово; Архитектурно - етнографски резерват Боженци на 16 км от Габрово; курортна местност “Узана” на 22 км от Габрово; Курортът “Люляците” на 15 км от Габрово; Соколският манастир “Успение Богородично” /1833/ на 12 км от Габрово и редица други.

Богата настанителна база /публикувана в сайта на община Трявна/:

Над 20 хотела - намиращи се в град Трявна и около града: "АРТ-М" хотел галерия; хотел "Балканика централ"; комплекс “Балювата къща” ; комплекс "Бръшлян"; комплекс "Българка"; комплекс "Възрожденци"; комплекс "Галеници"; страноприемница "Зограф"; семеен хотел "Извора"; хотел "Калина палас"; комплекс "Панорама"; Комплекс "Плависи"; Хотел "Престолът на Мария"; хотел "Рай"; хотел "Ралица"; хотел "Сезони"; семеен хотел "Тревненски кът"; семеен хотел "Тигъра"; комплекс "Трявна"; семеен хотел "Фамилия"; комплекс "Хармония"; хотел "Хилез"; комплекс "Чичо Томовата  колиба".

Над 100 къщи за гости, над 30 вили за гости, 9 апартамента за гости, разположени основно в град Трявна и околните селища.

Реномирани ресторанти разположени в град Трявна: ресторант “Балабановата къща”; ресторант “Бела”; комплекс “Домино”, ресторант “Калинчева къща”, ресторант “Майстора”, ресторант “Мераклии”, ресторант “Савоя”, ресторант “Трявна” и други.

Таблица 16: Брой нощувки в местата за настаняване в община Трявна 2016 – 2018 г.

| 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 66043 | 62148 | 63196 |

Източник: Национален статистически институт

Общинската енергийна политика в сферата на туризма следва да насърчава прилагането на енергоспестяващи мерки и въвеждане на ВЕИ. Успоредно с това трябва да се търсят средства за финансиране на дейностите по саниране на сградния фонд и  използване на енергоефективно оборудване и техника в туристическите обекти.

3.9. Селско и горско стопанство

По данни на Общинска служба „Земеделие” селскостопанският фонд на община Трявна към 2018 г. възлиза на 106 194 декара, от които обработваеми са 54 510 декара. Общият горски фонд е 130 896 декара, от които 41 552 декара частна собственост.

Таблица 17: Баланс на площите в община Трявна (дка)

| Баланс на площите | Община Трявна |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Обща площ на землищата | 254910 | 254910 | 254910 |
| І. Селскостопански фонд | 106194 | 106194 | 106194 |
| 1. Обработваема земя | 54514 | 54512 | 54510 |
| в т.ч. ниви | 28687 | 28680 | 28667 |
| в т.ч. ливади | 17180 | 17180 | 17176 |
| в т.ч. трайни насаждения | 8647 | 8652 | 8667 |
| в т.ч. лозя | - | - | - |
| 2. Необработваема земя | 51680 | 51682 | 51684 |
| в т.ч. мери и пасища | 40158 | 40158 | 40155 |
| в т.ч. други | 11522 | 11524 | 11529 |
| ІІ. Горски фонд | 130896 | 130896 | 130896 |
| 1. Частна собственост | 41552 | 41552 | 41552 |
| 2. Държавен горски фонд | 89344 | 89344 | 89344 |

Източник: Общинска служба по земеделие гр. Трявна

Сравнителната таблица показва, че за разглеждания период обработваемата земя е намаляла с около 1%.  Общият обем на горския фонд се запазва.

Рехабилитирани площи в селското и горското стопанство на територията на община Трявна няма. Напоявани площи също няма. Комасираните за ползване селскостопански площи на територията на общината представляват приблизително 18% от общо обработваемата земя.

Таблица 18: Брой регистрирани земеделски стопани за периода 2013-2016 г.

| Показател по спотански години | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/ 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Брой земеделски стопани | 112 | 105 | 103 |

Източник: Общинска служба по земеделие гр. Трявна

Броят на регистрираните земеделски стопани в района намалява през последните години – от 112 на 103.

На територията на община Трявна през последните години се отглеждат предимно картофи, пшеница, ечемик и фуражен граф. Средните добиви от декар са както следва: картофи – 260 кг/дка, на пшеница 100 кг/дка, ечемик 100 кг/дка и на фуражен грах – 50 кг/дка.

Пазарът на земеделска земя остава активен и през последните три години са осъществени следните сделки: през 2016 г. – 573 броя; през 2017 г. – 529 броя и през 2018 г. – 536 броя.

Енергийната ефективност в сектора на селското стопанство се изразява в използване на съвременна техника и механизация, която не замърсява околната среда, във внедряване на енергоспестяващи мерки в сградния фонд и използване на енергия от ВИ, където е приложимо (за парници, оранжерии, ферми за животни и др.). Енергийна ефективност се постига и с изграждане на инсталации за производство на биогаз и преработка на биомаса.

Водещо в изготвянето на визията за подобряване на енергийната ефективност в селското стопанство е повишаването на информираността на земеделските производители и техните познания за различните технологии на производство. Земеделските стопани трябва да бъдат обучени да използват максимално ресурса на местните почвени типове и районирани сортове на основните земеделски култури. Въвеждането на нова техника и нови производствени технологии ще доведе до по-голяма енергийна ефективност в селското стопанство, както и комасацията на земята и уедряването на земеделските площи, като допълнителен фактор. Конкретните действия по информиране и обучение на земеделските производители трябва да са насочени към:

- достъп до европейски програми и мерки;

- производство с минимум почвени обработки;

- възстановяване на естественото почвено плодородие без употреба на енергоемки минерални торове, а чрез правилното редуване на земеделските култури и използване на органични торови за подобряване на химическите и физични своиства на почвата;

- използване на устойчиви на болести и неприятели сортове на земеделските култури и изграждане на подходящи сеитбообръщения с цел минимизиране на употребата на пестициди;

- повишаване на познанията по организация на селскостопанското производство и

- оптимално натоварване на машинния парк

Горският фонд на община Трявна е 130 896 дка от общата й територия. На него се падат над 50% от територията на общината и това я определя като горска община.

Държавният горски фонд на територията на община Трявна се управлява от Държавно горско стопанство „Плачковци“, в структурата на РДГ – Велико Търново. Основните приходи идват от продажбата на дървесина и от организирания ловен туризъм. За поддържането на екоравновесие и биоразнобразие ежегодно се извършват редица мероприятия, свързани със залесяване на горски територии и разселване на дивеч.

Фиг. 5: Карта на РДГ – Велико Търново

Таблица 19: Предвидено и осъществено ползване на дървесина от държавния горски фонд на територията на община Трявна 2016-2018 г. (лежаща маса – пл.м3)

| Предвидено | Осъществено |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 18036 | 17835 | 18008 | 17990 | 18232 | 16301 |

Източник: ДГС  – Плачковци

Количеството на ползваната дървесина от горския фонд на Трявна се запазва относително постоянно – средно по 18 000 куб. м. на година. Най-малко дървесина е добита през 2018 г. – 16 301  куб.м., а най-много през 2017 г. – 18 323 куб.м. Общо за периода 2016-2018 г. от горския фонд на Трявна е осъществено ползване на 52 523 куб. м. дървесина.

Съгласно лесоустройствения проект за периода от 10 години /2011 – 2020/ цялата площ на горите и земите, собственост на Община Трявна е 397.4 ха от които залесената е 393,6 ха, а незалесената - 3.8 ха. Площта на общинския горски фонд е 160 ха /възстановени съгласно разпоредбите на Закона за горите/. На територията на общината има гори и земи, които при устройството от 1999 година са се водили държавен горски фонд, но към 2011 година са включени в регулацията на населените места. Тяхната площ възлиза на 59,7 ха. Останалите 177.7 ха гори са възстановени по ЗСПЗЗ като селскостопански територии, но в действителност са гори и е необходимо да се проведат съответните процедури за отразяването им в КК и КВС. Плътни горски комплекси се образуват единствено в землище Енчовци.

Съобразно функциите на горите в стопанството, площта на общинските гори се разпределя както следва:

- гори и земи с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции - 36.7 ха;

- защитни и рекреационни гори и гори в защитени територии - 360.7 ха.

Съгласно одобрения лесоустройствен проект / е предвидена за отсичане стояща дървесна маса от 8 900 кубм /с клони/, или средно 890 кубм годишно. С решение на Общински съвет Трявна от 2004 г. ползването на горите общинска собственост е предоставено на общинско предприятие „Здравец” ЕООД. С решение на Общинския съвет се определя годишният икономически план, размерът на годишното ползване на дървесината, сроковете за изпълнение и начинът на ползване.

Горите са източник освен на дървесина и на много ценни ресурси - билки, горски плодове, гъби и др., които могат да бъдат използвани за организиране на дребни производства, осигуряващи заетост на ниско квалифицирани работници.

С оглед развитието на туризма в района е важно да не се допуска масово изсичане на гори, което ще доведе до екологични проблеми, да се увеличи площта на горите с рекреационна цел и да се предвидят нови залесителни мероприятия.

Енергийната ефективност в сектора на горското стопанство се изразява в използване на по-висок клас техника и механизация, която не замърсява околната среда, в изграждане на инсталации за производство на биогаз и преработка на биомаса.

3.10. Енергийна мрежа и външна осветителна уредба

Основен източник на електроенергия за община Трявна е общата електроенергийна система на страната. Съществуващата енергийна мрежа 20 kV  е в добро състояние и напълно задоволява нуждите на населението и промишлеността от електрическа енергия. Мрежата с ниско напрежение (НН) 380/220V също е в добро техническо състояние. Електрозахранването е реализирано на ниво ниско напрежение 20/0,4кV (НН).

Управлението на съоръженията и електропроводите на територията на община Трявна се извършва от Център за управление на мрежата – Горна Оряховица, а собственик на електроразпределителната мрежа е „Електроразпределение Север” АД – гр. Варна. Дружеството стопанисва и поддържа на територията на община Трявна електропроводи с обща дължина 185 км, 124 броя трафопотове с инсталирана мощност 30 000 kVA

Електроснабдяването се осигурява от националната електроенергийна система посредством районната подстанция „Трявна” с трансформация на напрежението 110/20 kV, която е собственост на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. Има два вход/изхода по ВЕЛ 110 kV. През територията на община Трявна преминават 12 електропоровода. Разпределителната мрежа 20 KV е с обща дължина 150 км.

В общината функционира една подстанция /Трявна/, разположена в град Трявна, която захранва град Трявна и град Плачковци с 2 х 25 MW - 110/ 20 кv. Подстанцията е свързана с тягови подстанции - гара Трявна и  Кръстец чрез електропровод 110 kV с дължина 16,4 км.

По информация на дружествата най-висока консумация на ел.енергия в община Трявна се наблюдава през зимния сезон, достигаща 9 MW.

Четири от изводите на страна СрН са захранени лъчисто, като един от тях захранва битови, а останалите промишлени абонати. Една пета от общата консумирана ел. енергия в общината има промишлен характер. С оглед текущата консумация и инсталираните мощности, не се налага изграждане на нови подстанции на територията на общината.

Електропреносната мрежа е изградена в необходимата оптимална конфигурация като елемент от електроенергийната система на страната. Тя гарантира сигурно, безопасно и ефективно функциониране на електроенергийната система и непрекъснатост на снабдяването на потребителите с електрическа енергия в нормални условия и при смущения.

Техническото състояние на използваните съоръжения е сравнително добро. Проблемите в електрозахранващата мрежа на населените места в общината са свързани с постигането на по-високи качествени параметри на електрическия ток преди всичко само за част от малките населени места. Намалената консумация на електрическа енергия поради закриването на някои големи консуматори води до освобождаването на енергийни мощности, което е добра предпоставка за развитието на нови производства. Част от съоръженията на енергийната инфраструктура са и морално, и физически амортизирани.

За община Трявна предстои разработване инвестиционен проект за транспортиране на природен газ и за газорапределителната мрежа за енергийно осигуряване на промишленото и битово потребление. Преминаването на консуматорите от течно и твърдо гориво на природен газ ще доведе до значителен екологичен ефект и енергоспестяване.

Уличното осветление в община Трявна е монтирано върху стоманени стълбове и стълбове парков тип с осветителни тела с нискоенергийни лампи – 70W, 50W и 2х12W. Изпълнено е и специфично фасадно /прожекторно/ осветление на редица обекти: сградата на общината; паметниците на Ангел Кънчев и П.Р.Славейков; двете църкви - „Свети Георги” и „Свети Архангел Михаил”; скулптурната фигура на входа на град Трявна; старинния мост; архитектурния ансамбъл на площад „Капитан Дядо Никола”; сградата на кметство Плачковци и някои от музейните обекти.

Уличното осветление е един от основните консуматори на ел.енергия и генератор на разходи в общинския бюджет.

Община Трявна е възложила Обследване за енергийна ефективност на съществуващото улично осветление. По информация от Общинска администрация – Трявна за двата града в общината – Трявна и Плачковци уличното осветление се състои от 1542 осветителя и за подмяната им с енергоефективно LED осветление са необходими 82 500,00 лева.

Енергийната политика на местно ниво следва да се насочи към прилагане на соларно осветление за фасади на обществени сгради, парково осветление и постепенното му въвеждане за уличното осветление. Възможностите за приложение на ВЕИ в този сектор е прилагане на LED осветителни тела с фотосоларни панели и акумулатори, с което ще се реализират съществени енергийни икономии. Поради високата цена на тези съоръжения, е необходимо да се търсят програми с грантово финансиране за оптималната реконструкция на съществуващата улична осветителни уредба.

Необходимо е в бъдеще да се работи за модернизация, усъвършенстване и постигане на по-високи нива на енергийна ефективност на уличното осветление, при което се предвижда голям потенциал за икономии на енергия и разходи.

Цели и задачи на енергийно ефективната реконструкция на уличното осветление:

1. Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление те и намаляване на консумацията на електрическа енергия.

2. Подобряване на нивото на уличното осветление в съответствие с европейските стандарти и норми.

3. Намаляване на преките разходи за улично осветление при осигурено високо качество на осветлението.

4. Осигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства повишаване сигурността на движение на пешеходците нощно време и създаване на комфортна нощна атмосфера.

Възможности за подобряване на ЕЕ в уличното осветление (УО)

ЕС постави нови изисквания за енергийна ефективност, на които е необходимо да отговарят лампите, произведени за пазара на ЕС, считано от 1 септември 2009 г. Традиционните крушки с нажежаема жичка и по-малко ефективните халогенни крушки бяха постепенно премахнати от пазара в края на 2012 г. Мярката прави разграничение между „безцветни“ (прозрачни) и непрозрачни лампи. Непрозрачните ще трябва да достигнат до клас „A“ според енергийния етикет на ЕС за лампи, което означава икономия на енергия от 75% или повече, в сравнение с традиционните крушки с нажежаема жичка. Такова високо ниво на ефективност може да се постигне само от компактните луминесцентни и светодиодните лампи. Въведени бяха нови изисквания относно функционалностите на лампите (време за стартиране, живот и др.), така че на пазара се допускат само качествени лампи. Задължително изискване е поместването на допълнителна информация относно продукта върху опаковката, за да се помогне на потребителите да направят правилния избор съобразно предназначението.

Таблица 20: Подробен план на ЕС за поетапно премахване на неефективните електрически крушки

| 2010 | Постепенно премахване на линейните луминесцентни лампи („халофосфат“) Етикетиране на баластите за луминесцентни лампи Минимални изисквания за ефективност на баластите |
| --- | --- |
| 2011 | Задължителна информация за продукта за осветителни тела |
| 2012 | Постепенно премахване на: Луминесцентните лампи от тип „T12" (38 mm) Посочване на ефективността на баласт за газоразрядни лампи с висок интензитет Минимални изисквания за коефициентите на запазване на светлинния поток на лампата (LLMF) и коефициентите на дълготрайност на лампата (LSF) |
| 2017 | Постепенно премахване на: Живачните лампи с високо налягане Натриевите щепселни лампи с високо налягане |
| 2020 | По-високи изисквания за метал-халогенните лампи Постепенно премахване на магнитните баласти, само електронни баласти |

Източник: Насоки „Енергийно ефективно осветление“, разработени в рамките на проект „Buy Smart+ – Зелени поръчки в Европа“ на ЕС, финансиран от програмата „Интелигентна енергия за Европа“- юни 2012 г.

В идеалния случай лампите, осветителните тела и системите за регулиране се разглеждат като цялостна система за осветление, в която всички компоненти трябва да работят заедно без проблеми. Сравненията, базирани само на мощността, не са разумни и могат да бъдат подвеждащи. Работните характеристики на лампата се измерват в лумени, което позволява преки сравнения на количеството светлина. Колкото по-висока е стойността на лумените на една електрическа крушка, толкова по-голямо количество светлина ще произведе тя. Затова винаги се проверява „стойността за лумените" на лапмата, а ефикасността на лампата можете да определите от съотношението „лумени/ватове“ (колко вата електроенергия са необходими за съответната стойност за лумените).

Таблица 21: Технически характеристики на различни видове лампи за УО

| Тип на лампата | Ефективност на преобразуване (лумени на един ват) | Средна продължителност на живота (часове) | Индекс на цве- топредаване (CRI) |
| --- | --- | --- | --- |
| Крушка с нажежаема жичка | 8 - 15 | 1000 | 100 |
| Халогенна лампа на ниско напрежение | 12 - 25 | 2500 | 100 |
| Халогенна лампа с инфрачервено покритие | 25 - 35 | 5000 | 100 |
| Компактна луминесцентна лампа | 50 - 84 | 6000 - 15000 | 85 |
| Луминесцентни лампи T8, конвенцио-нален баласт | 47 - 83 | 8000 | >90 |
| Луминесцентни лампи Т8, трилентови, електронен баласт | до 100 | 19000 |  |
| Луминесцентни лампи T5, електронен баласт | 67 - 110 | 20000 - 30000 | 80 - 90 |
| Метал-халогенни лампи | 84 - 104 | 10000 - 15000 | >80 |
| Натриеви лампи с високо налягане | 90 - 150 | 20000 - 30000 | 25 |

| Натриеви лампи с ниско налягане | 120 - 200 | 12000 - 20000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Светодиоди (LED) | 30 - 90 (до 130) | 50000 + | >80 |
| Органични светоизлъчващи диоди (OLED) | 25 | ~10000 | >80 |

Източник: Насоки „Енергийно ефективно осветление“, разработени в рамките на проект „Buy Smart+ – Зелени поръчки в Европа“ на ЕС, финансиран от програмата „Интелигентна енергия за Европа“- юни 2012 г.

Фиг. 6: Сравнение: Ефективност на лампи

Източник: Насоки „Енергийно ефективно осветление“, разработени в рамките на проект „Buy Smart+ – Зелени поръчки в Европа“ на ЕС, финансиран от програмата „Интелигентна енергия за Европа“- юни 2012 г.

Лампите с висока трайност са препоръчителни от екологични съображения и с оглед намаляване на разходите за поддръжка. Животът на продуктите винаги следва да се взема под внимание. За лампи, които са етикетирани, се препоръчва да се провери класът на енергийна ефективност. Когато има такива и в зависимост от приложението, за предпочитане е да се използват лампи от класове „А“, „А+” и „А++”.

ІV. ПОЛИТИКА ПО енергийна ефективност

Политиката по енергийна ефективност в община Трявна е насочена към постигане на определени цели и приоритети, заложени в развитието на общината като цяло. Общинската програма за енергийна ефективност до 2024 г. е подчинена на националната дългосрочна програма по енергийна ефективност, която конкретизира тезите на Управленската програма на Правителството и Енергийната стратегия на България, като формулира инициативите и мерките за повишаване на енергийната ефективност.

Прилагането на успешна политика по енергийна ефективност води до повишаване качеството на енергийните услуги при приемлива цена за обществото и възможност за намаляване на енергопотреблението чрез внедряване на конкретни мерки за икономия на енергията. Тенденцията за третиране на енергията като елемент на местната политика и планиране от страна на местните власти е условие за рационалното използване на енергията на местно ниво.

Със засилване на процеса на децентрализация на българските общини и в резултат от приватизацията в енергетиката общините придобиха нови функции, насочени към намаляване на консумацията на енергия и понижаването на разходите за енергийни нужди, намаляване до минимум на вредните въздействия върху околната среда и промяна в поведението на крайните потребители в бита, услугите и местната промишленост.

Общините разполагат с широки правомощия за организация и координация на дейностите, свързани с рационалното използване на местните възобновяеми източници. Децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници или използването на слънчевата, вятърната енергия и биомасата съобразно местния потенциал и нужди е сектор с големи перспективи за устойчивото развитие на всяка община.

Община Трявна провежда политика насочена към оптимизиране на енергийните си разходи. Реализираното намаляване на енергопотребление на територията на общината е принос за постигане на националната индикативна цел за енергийни спестявания. Основните насоки на местната политика по енергийна ефективност са:

- Намаляване топлинните загуби в сградите чрез подобряване на енергийните им

характеристики;

- Използване на енергийните ресурси за отопление и охлаждане чрез

високоефективни системи;

- Поддържане на стабилни параметри на микросредата в обитаваните помещения;

- Създаване условия за насърчаване използването на възобновяеми източнии на енергия /ВИЕ/;

- Намаляване емисиите на вредните газове;

- Модернизиране и автоматизиране на осветлението на общинските обекти

чрез използването на високоефективни източници на светлина и системи за контрол;

- Реконструкция на уличното осветление;

- Насърчаване на добрите практики при договорирането за енергоспестяване.

Приоритетни направления за проекти и мерки за енергийна ефективност:

- Изграждане на информационна система за състоянието енергийната ефективност в

община Трявна;

- Създаване на база данни за информация по мерки за ЕЕ с препоръчителен характер, отнасящи се за община Трявна;

- Насърчаване разработването и осъществяването на проекти за намаляване потреблението на енергия в производството на стоки и услугите;

- Подобряване енергийните характеристики на обществените и жилищни сгради и намаляване на топлинните загуби чрез саниране (пълно или частично);

- Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление чрез отоплителни системи с висока ефективност, включващи и възможности за регулиране на потреблението и поддържане на стабилни нормативни параметри на микросредата в отопляваните обекти;

- Продължаване процеса на обследване на сгради с РЗП над 250 кв. м. и промишлени системи с общо годишно потребление над 3 000 MWh.

- Модернизиране на осветлението в общинските обекти без да се намалява нивото на осветеност и качеството на осветлението /чрез използване на компактни луминесцентни лампи, автоматични системи за контрол, управление, ниво на осветеност/;

- Подобряване на енергийната ефективност при уличното осветление;

- Обучение на специалисти от общинската администрация, работещи в сферата на енергийната ефективност по енергиен мениджмънт;

- Популяризиране и насърчаване на добрите практики в сферата на договорирането за енергоспестяване в общинския сектор;

- Намаляване емисиите на парниковите газове. Икономията в потреблението на енергия, в резултат от въведени мерки за повишаване на енергийната ефективност, не се отразява пряко върху равнището на емисиите на парникови газове, но същевременно повишаването на енергийната ефективност води до ограничаване необходимостта от производство на допълнителна енергия, а с това се ограничава вредното въздействие върху околната среда;

- Изграждане на постоянно действащ център за информация по енергийна ефективност и информационни кампании;

- Разширяване доброто взаимодействие между общината и областните и национални структури и организации.

Общината е в състояние да упражнява контрол върху редица дейности, водещи до повишаване на енергийната ефективност, да взема стратегически решения, свързани с това и в границите на своите компетенции да налага на инвеститорите изпълнения на мерки с подобен характер. Основни инструменти за това могат да бъдат:

- одобряване на устройствени планове;

- използване на екологично съобразени технологии;

- насърчаване на частната инициатива, свързана с реализиране на енергоефективни мероприятия.

Тук действията могат да бъдат насочени в две посоки:

- Общината да оказва влияние върху крайните клиенти на енергия - промишлени предприятия, търговски обекти, домакинства, чрез провеждане на информационни кампании и предоставяне на стимули за намаляване потреблението на енергия;

-  Изпълнение на съвместни дейности със задължените лица - търговци с енергия.

В изпълнение на общинската политика по енергийна ефективност Община Трявна участва в Националната програма за енергийна ефективност (НПЕЕ) на многофамилни жилищни сгради. Подадени са и одобрени 33 броя заявленията за интерес и финансова помощ /ЗИФП/. Община Трявна има сключени 30 договора със сдружения на собствениците, за които са подадени и искания за сключване на договори за целево финансиране. От тях до момента са сключени договори за целево финансиране за 4 броя сгради. Дейностите за тези сгради са приключили и те са въведени в експлоатация. Общата стойност на отпуснатото финансиране е 2 746 341,11 лева, а общото РЗП на сградите – 22038,34 м2 .

V. Състояние на енергийното потребление

Снабдяването с електрическа енергия в община Трявна се осъществява посредством електроенергийната система на страната, като електропреносната и електроразпределителна мрежа и съоръженията към нея се стопанисват, поддържат и реконструират от „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД.

Таблица 22: Използвана ел.енергия за улично осветление в населените места на община Трявна за периода 2016-2018 г.

| Община Трявна | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Месец | Дневна | Дневна | Дневна |
|  | кВтч | сума с ДДС | кВтч | сума с ДДС | кВтч | сума с ДДС |
| януари | 90391 | 17056,08 | 98639 | 17829,65 | 95765 | 17463,95 |
| февруари | 80638 | 16168,78 | 83645 | 14134,89 | 88061 | 15896,54 |
| март | 74479 | 14414,3 | 75918 | 13114,05 | 78764 | 13898,17 |
| април | 66512 | 12601,59 | 31161 | 5315,23 | 70958 | 12095,55 |
| май | 63191 | 11857,25 | 34494 | 5000,16 | 61675 | 10461,47 |
| юни | 45281 | 10692,19 | 57662 | 9757,41 | 54582 | 9146,78 |
| юли | 54966 | 9383,24 | 55770 | 9362,81 | 56225 | 9558,12 |
| август | 63544 | 10654,22 | 59835 | 10128,73 | 59971 | 10442,27 |
| септември | 68929 | 11690,31 | 67295 | 11613,91 | 63587 | 11159,38 |
| октомври | 77875 | 13481,16 | 83227 | 14787,97 | 75218 | 13596,39 |
| ноември | 84421 | 14922,14 | 89923 | 16262,08 | 83429 | 15411,82 |
| декември | 96003 | 17300,25 | 98495 | 18027,6 | 93233 | 17532,19 |
| Общо: | 866230 | 160221,51 | 836064 | 145334,49 | 881468 | 156662,63 |

Източник: „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД

Анализът на разходите за улично осветление в община Трявна показва, че  използваната електрическа енергия е на обща стойност 462 218,63 лева за тригодишния период. Средногодишните разходи за улично осветление са 154 073 лева, като се запазват относително постоянни.

Разходите за енероенергия в общински сгради и улично осветление са основни разходи в общинския бюджет на Трявна за периода 2016-2018 г.

Разходите за улично осветление могат да бъдат намалени значително след извършване на пълен енергиен одит за всички населени места, който към момента община Трявна е възложила за разработване. В енергийния одит ще бъде предвидено използване на иновативни решения за въвеждане на по-икономични осветителни тела и оптимизиране на осветителната мрежа във всички населени места.

За намаляване разходите на ел. енергия от общинския бюджет е необходимо въвеждане на нова система за управление на уличното осветление, обновяване на част от осветителни тела, художествено и фасадно осветление на някой обществени сгради с енергоспестяващи лампи и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински сгради.

Таблица 23: Разходи за отопление на общински сгради в община Трявна за периода 2016-2018 г.

| Община Трявна | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид | Количество | Сума с ДДС | Количество | Сума с ДДС | Количество | Сума с ДДС |
| Ел.енергия (кВтч) | 127383 | 25196,36 | 195644 | 38698,38 | 186838 | 36956,56 |
| Дизел (литра) | 65066 | 144446,52 | 60554 | 134429,88 | 62081 | 137819,82 |
| Въглища (тон) | 8 | 2080 | 4 | 1040 | 12 | 3120 |
| Пелети (тон) | 13,30 | 5320 | 16,40 | 6560 | 14,10 | 5640 |
| Дърва (куб.м.) | 12 | 840 | 17 | 1275 | 24 | 1920 |
| Общо: |  | 177882,88 |  | 182003,26 |  | 185456,38 |

Източник: Община Трявна

Най-висок дял от разходите за отопление на общинските сгради в община Трявна има дизеловото гориво, поради факта, че голяма част от сградите разполагат с локални отоплителни инсталации използващи дизелово гориво. На второ място е използваната електрическа енергия, като тенденцията е за леко увеличаване на разходите през трите години. За отопление в някой от общинските сгради се използват и твърди горива, но техният дял е едва 4-6% от общите разходи за периода 2016-2018 г.

Големи загуби на енергия се констатират при битовите абонати на територията на общината. Значителен процент от жилищния фонд се състои от сгради с ниска енергоефективност, остарели, амортизирани, без изолации, с дървена дограма. Предприеманите ремонти са частични и не включват прилагане на мерки за енергийна ефективност, което води до цялостен неблагоприятен енергиен баланс в домакинствата. Над 50% от домакинствата използват стари електрически уреди, а не енергоефективни – причината за това са ниската покупателна способност, особено на населението от третата възраст. Голяма част от хората не са информирани за етикирането на стоките и параметрите им по отношение на икономичност на ел. енергия.

За отопление на жилищните сгради в общината се използва основно електричесто, локални топлоизточници или печки на дърва.

Всички административни и социални сгради, както и сгради на общинската образователна инфраструктура /детски гради и училища/ същи използват основно електрическа енергия или локални отоплителни инсталации на твърди и течни горива. Предстои въвеждане на мерки за енергийна ефективност в голяма част от сградите общинска собственост. При прилагане на тези мерки могат да се постигнат икономии в размер до 40%. При смяна на горивната база в някой от сградите се отчита спад на енергийното потребление до 70%.

Ежегодно се осъществява енергиен мониторинг на котелните инсталации, чрез подаване на годишни отчети към АУЕР/Агенция за устойчиво енергийно развитие/.

Таблица 24: Списък на общинските сгради, включително с изпълнени мерки за енергийна ефективност в община Трявна към 2019 г.

| № | Населено място | Сграда | Адрес | РЗП кв. м | Клас на енергопотребление | Изпълнени мерки за ЕЕ Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | гр. Плачковци | ДГ "Осми март" | ул. "Бедек"№ 16 | 1 083 | Клас Е | Да |
| 2 | гр. Трявна | Музей „Даскалова къща“ | ул. „П.Р.Славейков“ № 27 | 520 | Клас Е | Не |
| 3 | гр. Трявна | Музей „Райкова къща“ | ул. „Проф. Пенчо Райков“ № 1 | 220 | Клас Е | Не |
| 4 | гр. Трявна | Попангелова къща | ул. „Иванка Горова“ № 4 | 243 | Клас Е | Не |
| 5 | гр. Трявна | Музей „Ангел Кънчев“ | ул. „А. Кънчев“ № 39 | 212 | Клас Е | Не |
| 6 | гр. Трявна | Спортен комплекс | ул. „П.Р.Славейков“ № 89 | 1021 | Клас Е | Да |
| 7 | гр. Трявна | Социален комплекс | ул. „Индустриална“ № 1 | 1 362 | Клас Е | Да |
| 8 | гр. Трявна | Музей „Тревненска иконописна школа“ | ул. „Бреза“ № | 416 | Клас Е | Не |
| 9 | гр. Трявна | Дневен център за възрастни хора с увреждания | ул. „Индустриална“ № 1 | 372 | Клас Е | Да |
| 10 | с. Бижовци | Пречиствателна станция за отпадни води |  | 1 964 | Клас Е | Да |
| 11 | гр. Трявна | Етнографски комплекс | ул. „Иванка Горова“ № | 200 | Клас Е | Да |
| 12 | с. Белица | Административна сграда кметство Белица |  | 236 | Клас Е | Не |
| 13 | с. Престой | Административна сграда кметство Престой |  | 217 | Клас Е | Не |
| 14 | гр. Трявна | НЧ „Капитан дядо Никола“ | ул. „Патриарх Евтимий“ № 36 | 450 | Клас Е | Не |
| 15 | гр. Трявна | ОДЗ „Калина“ | ул. „Възрожденска“ № 14 | 854 | Клас С | Да |
| 16 | гр. Трявна | ДГ „Светлина“ | ул. „В. Априлов“ № 1 | 1 167 | Клас С | Да |
| 17 | гр. Трявна | Музей „Славейково школо“ | ул. „А. Кънчев“ № 7 | 1 308 | Клас Е | Не |
| 18 | гр. Трявна | Музей за азиатско и африканско изкуство |  | 214 | Клас Е | Не |
| 19 | гр. Трявна | Клуб на хората с увреждания | ул. „Асеневци“ № 1 | 294 | Клас Е | Не |
| 20 | гр. Трявна | МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД | ул. „Лясков дял“ 1 | 16 482 | Клас Е | Да |
| 21 | гр. Трявна | НЧ „Пенчо Славейков 1871“ | ул. „А. Кънчев“ № 33 | 1 913 | Клас С | Да |
| 22 | гр. Трявна | ОУ „Проф. П. Н. Райков“ | ул. „Бойчо войвода“ № 1 | 5 556 | Клас Е | Да |
| 23 | гр. Трявна | СУ „Петко Р. Славейков“ | ул. „А. Кънчев“ № 19 | 5 060 | Клас С | Да |
| 24 | гр. Трявна | Хранилище на Спец. музей | ул. Петко Р. Славейков“ № 54 | 312 | Клас Е | Не |
| 25 | гр. Плачковци | ОУ "Васил Левски" | ул. "Бузлуджа"№ 12 | 624 | Клас Е | Не |
| 26 | гр. Плачковци | НЧ „Пробуда 1924“ | ул. „Бузлуджа“ № 8 | 2 600 | Клас С | Да |
| 27 | Местност Гръбчево | Бивш училищен комплекс и други сгради |  | 1 594 | Клас Е | Не |
| 28 | гр. Трявна | Жилищна многофамилна сграда – 3 етажа | Ул. Ангел Кънчев“ № 158 | 582 | Клас Е | Не |
| 29 | гр. Трявна | Административна сграда общинска администрация | Ул. „ Ангел Кънчев „ № 21 | 1 252 | Клас Е | Да |
| 30 | гр. Трявна | Втори и част от трети етаж на сграда - офиси | Ул. „ Ангел Кънчев „ № 89 | 457 | Клас Е | Не |

Източник: Община Трявна

Общите енергийни разходи на община Трявна са относително постоянни. Наблюдава се леко намаляване на консумираните количества ел.енергия като основен разход в Общинския бюджет за последните 3 години.

Изводът, който се налага е, че Община Трявна трябва да продължи да въвежда мерки за повишаване енергийната ефективност на общинския сграден фонд и уличното осветление във всички населени места.

VI. ЦЕЛИ И ОБХВАТ

Целите на общинската енергийна стратегия за ЕЕ са интегрирани в общия контекст на държавната политика за ефективно и сигурно енергопроизводство и енергоспестяване, и Енергийна стратегия на Р.България. Енергийната стратегия включва следните основни цели:

- насърчаване на инвестиции в ЕЕ при крайния потребител;

- подкрепа, вкл. чрез държавни гаранции, на проекти за управление на потреблението, които имат значителен социален ефект;

- подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия;

- намаляване на енергийните загуби;

- опазване на околната среда.

Приоритетите на община Трявна за повишаване на енергийната ефективност са в зависимост от националните цели за енергийна ефективност и в съответствие със стратегическите цели и политиката за устойчиво енергийно развитие, заложени в Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г.

Обхватът на настоящата Програма за енергийна ефективност на община Трявна е 5 години от 2019 г. до 2024 г., като е съобразен с програмния период на планиране в ЕС и съществуващите възможности за финансиране на енергоспестяващи мерки в рамките на този бюджетен период.

Основната цел при разработването на настоящата общинска програма за енергийна ефективност е да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до енергийни спестявания, както и приоритетните проекти и източниците на финансиране за тяхното изпълнение. Прилагането на енергоефективни мерки през последните години е задължително не само за намаляване на разходите в общинския бюджет, но и за повишаване на жизненото равнище и комфорта на потребителите на енергия като цяло.

Главната стратегическа цел на програмата е:

Усъвършенстване на системата от мерки за енергийна ефективност в община Трявна и балансирано оползотворяване на местните ресурси за постигане на 0,5 Gw/h икономия на енергия до 2024 г. и устойчив модел за потребление.

ПРИОРИТЕТИ:

П1: Подобряване на енергийното управление на територията на община Трявна, чрез намаляване разходите за енергия, внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки в обществения, частния и бизнес сектор.

П2: Подобряване на екологичната обстановка в общината чрез методите на енергийната ефективност, балансирано оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни източници и намаляване на вредните емисии в атмосферата.

П3: Създаване на единна информационна система за енергопотреблението на общинските обекти и повишаване на местния капацитет и информираност на гражданите за икономия на енергия, наблюдение и контрол на енергийната ефективност.

Специфични цели:

- Подобряване на енергийните характеристики на общински сгради

- Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради

- Повишаване на енергийната ефективност на стопански сгради

- Повишаване ефективността на уличното осветление

- Повишаване капацитета на местната власт в областта на ЕЕ

- Повишаване информираността на гражданите и бизнеса за ЕЕ

Така формулираните цели могат да бъдат постигнати с реализацията на конкретни проекти, дейности, мерки и инвестиции от страна на обществения, частния и бизнес сектори в общината. Важен момент е да се постигне намаляване на брутното крайно потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане; да се ограничи потреблението на горива в транспорта и да се внедрят високоефективни технологии от ВИ.

Поставените цели ще се изпълняват с отчитане на динамиката и тенденциите в развитието на европейското и българското законодателство по енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от ВИ и пазарните условия.

В тази връзка настоящата Програма е динамичен документ и ще бъде отворена за изменение и допълнение по целесъобразност през целия период до 2024 г.

VІІ. Избор на дейности и мерки

Това е най-важният етап от разработването на Програмата за енергийна ефективност (ПЕЕ) на община Трявна до 2024 г. От правилния избор на проекти, мерки и дейности за намаляване на енергийното потребление зависи успешното и ефективно изпълнение на ПЕЕ.

Средните периоди на откупуване за най-често препоръчвани енергоспестяващи мерки (ЕСМ) са представени на следващата диаграма:

Фиг. 7: Средни периоди на откупуване на най-често препоръчвани енергоспестяващи мерки

Легенда: 1 - Изолация на външни стени; 2 - Изолация на под; 3 - Изолация на покрив; 4 - Подмяна на дограма; 5 - ЕСМ по осветление; 6 - ЕСМ по абонатни станции; 7 - ЕСМ по котелни стопанства; 8 - ЕСМ по прибори за измерване, контрол и управление; 9 - Настройки (вкл. „температура с понижение”); 10 - ЕСМ по сградни инсталации; 11 - Други (въвеждане на система за енергиен мениджмънт и т.н.)

Първоначално се определят обектите, в които ще бъдат предприети мерки за намаляване на енергийната консумация. След това се пристъпва към избор на конкретни дейности и мерки, които ще бъдат предприети в определените обекти. На тази основа е важно да се прецени рационалността от обединяване и групиране на мерки и обекти с цел по-лесното планиране и изпълнение на група сходни дейности за енергийна ефективност. Това ще улесни кандидатстването за финансиране за тяхното изпълнение от различни фондове и европейски програми. Изборът на обекти, дейности, мерки и проекти следва да бъде направен на база технико-икономически анализи на потенциала за намаляване на енергийното потребление след тяхното реализиране. Също така при избора е необходимо да бъдат взети предвид срокът на възвръщаемост на вложените инвестиции, прилагане на ефективни технологии в съответната област, както и следните особености:

- достъпност на избраните мерки и дейности;

- степента на амортизация на обектите и инсталациите;

- ниво на точност при определяне на необходимите инвестиции;

- проследимост на резултатите от въвеждане на мерки и дейности за ЕЕ;

- ясни контролни механизми за вложените бюджетни средства;

- възможност за мултиплициране на резултатите от използването на избраните мерки и дейности в други обекти със значителна енергийна консумация.

Най-често залаганите мерки за намаляване на енергийната консумация са свързани с подобряване техническите показатели на ограждащите конструкции на обектите - изолация на външни стени, подове и покриви, както и подмяна на дограма. Чрез използване на съвременни изолационни материали и дограми, изброените мерки водят до понижаване коефициента на топлопреминаване през външните ограждащи конструкции и до намаляване степента на инфилтрация до стойности, съобразени с изискванията за енергийна ефективност. Следващите по значимост мерки са подобряване функционирането на котелни инсталации и абонатни станции, чрез цялостната им подмяна или подмяна на елементи от тях. Веднага след тях се нарежда мярката за подобряване работата на сградните инсталации за отопление, топла вода и вентилация. Това включва частична реконструкция или цялостна подмяна на инсталациите – отоплителни тела, помпи, вентилатори, арматура и тръбна мрежа (вкл. изолация), въвеждане на автоматика и др. Останалите мерки не са предписвани често, но и те от своя страна също водят до сериозна икономия на енергия.

Отделните енергоспестяващи мерки в сгради оказват различно влияние върху икономията на енергия, което е онагледено на долната диаграма.

Фиг. 8: Спестена енергия в % от въвеждане на различни енергоспестяващи мерки

Легенда: 1 - Изолация на външни стени; 2 - Изолация на под; 3 - Изолация на покрив; 4 - Подмяна на дограма; 5 - ЕСМ по осветление; 6 - ЕСМ по абонатни станции; 7 - ЕСМ по котелни стопанства; 8 - ЕСМ по прибори за измерване, контрол и управление; 9 - Настройки (вкл. „температура с понижение”); 10 - ЕСМ по сградни инсталации; 11 - Други (въвеждане на система за енергиен мениджмънт и т.н.)

Изпълнението на мерките за енергийна ефективност може да се обвърже с препоръките в заключителните доклади от проведените енергийни обследвания на сградите общинска собственост. При обновяването на тези сгради освен мерки по подобряване на термичната изолация, след доказване на икономическата ефективност, могат да се включат и мерки за въвеждане на слънчеви колектори и заместване на съществуващо отопление с такова, базирано на ВЕИ или други енергоефективни източници.

Изборът на подходящите мерки, дейности и последващи проекти е от особено значение за успеха и ефективността на енергийната политика на Община Трявна. Най-общо предприеманите мерки могат да бъдат разделени на посочените по-долу две основни групи.

Административни мерки:

- Въвеждане на енергиен мениджмънт на територията на общината в съответствие с регламентираните права и задължения в ЗЕЕ.

- Ефективно общинско планиране за внедряване на ЕСМ в сгради и обекти, общинска собственост.

- Насърчаване реализирането на инвестиционни намерения в частния и бизнес сектори за внедряване на ЕСМ в жилищни и стопански сгради и използване на високоефективни енергийни консуматори и съоръжения.

- Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови.

- Модернизация на уличното, парково и фасадно осветление.

- Обновяване на електропреносната мрежа на територията на общината.

- Провеждане на информационни и обучителни кампании сред населението за ползите и практическите особености на използването на консуматори с висок енергиен клас в бита и бизнеса и въвеждане на ЕСМ в сгради.

Технически мерки:

- Мерки, насочени към подобряване енергийните характеристики на сградния фонд на територията на общината: 1 - Изолация на външни стени; 2 - Изолация на под; 3 - Изолация на покрив; 4 - Подмяна на дограма; 5 - ЕСМ по осветление; 6 - ЕСМ по абонатни станции; 7 - ЕСМ по котелни стопанства; 8 - ЕСМ по прибори за измерване, контрол и управление; 9 - Настройки (вкл. „температура с понижение”); 10 - ЕСМ по сградни инсталации; 11 - Други (въвеждане на система за енергиен мениджмънт и т.н.)

- Мерки, насочени към подобряване енергийните характеристики на външната осветителна уредба в общината. След изтичане на амортизационния срок на съществуващата система за улично, парково и фасадно осветление, изграждане на нова по-икономична с използване на енергия от възобновяеми източници, след извършен пълен енергиен одит.

- Мерки, насочени към използване на техника, машини и съоръжения с висок енергиен клас в обществения, частния и бизнес сектор.

- Мерки, насочени към подобряване на енергийната ефективност в транспорта – подновяване на автопарка и оптимизиране на транспортните схеми.

Таблица 25: Списък с приоритетни дейности и проекти за енергийна ефективност в община Трявна до 2024 г.

| № | Проект | Прогнозна стойност (лева) | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедряване на ЕСМ в сградата на ОУ „Проф. П. Н. Райков” – гр. Трявна | 250000 | Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г., ПРСР, Републикански бюджет, Общински бюджет и др. |
| 2 | Внедряване на ЕСМ в сградата на ОУ „В. Левски” – гр. Плачковци | 250000 | Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г., ПРСР, Републикански бюджет, Общински бюджет и др. |
| 3 | Внедряване на ЕСМ в сградата на ДГ „Осми март” – гр. Плачковци | 50000 | Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г., ПРСР, Републикански бюджет, Общински бюджет и др. |
| 4 | Въвеждане на ЕСМ в частни жилищни сгради на територията на община Трявна | 2500000 | Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, Частни инвестиции |
| 5 | Саниране на стопански сгради и внедряване на ЕСМ в промишлени, търговски обекти и туристически бази | 1000000 | Частни инвестиции, ОПИК, ПРСР и др. |
| 6 | Оптимизиране работата на уличното осветление на територията на община Трявна | 100000 | Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г., Републикански бюджет, Общински бюджет и др. |
| 7 | Създаване на информационна система за енергийната ефективност в община Трявна, включваща база данни за енергийните разходи и потребление от всички сектори и системи | 5000 | Общински бюджет |
| 8 | Обучение на специалисти от Общинската администрация, работещи в сферата на енергийната ефективност | - | ИПА, АУЕР и др. |
| 9 | Провеждане на ежегодни информационни кампании за ползите от въвеждането на ЕСМ | 1000 | Общински бюджет |
| 10 | Извършване на енергайни обследвания на общинския сграден фонд и издаване на сертификати за ЕЕ за обекти над 250 кв.м. РЗП и подлежащи на саниране сгради | 3000 | Общински бюджет |
|  | ОБЩО ЗА ПРОГРАМАТА | 4 159 000 |  |

VІIІ. Очаквани ефекти от изпълнението

При изпълнението на мерките за енергийна ефективност, включени в настоящата Програма на община Трявна ще се постигнат следните ефекти:

- Икономически – икономии в бюджета и възможност за пренасочването на тези средства за други дейности

- Екологичен – прилагането на енергоефективни мерки води пряко и косвено до положителни ефекти по отношение на околната среда, включително ограничаване на вредните емисии в атмосферата.

- Повишаване качеството на общинските услуги – с реализацията на мерките за енергийната ефективност ще се подобрят общинските услуги, предимно чрез подобряване комфорта, качеството на отоплението в детските градини, училищата и други обществени сгради и институции.

- Обществена подкрепа и одобрение на политиката на Общината за енергийна ефективност.

Най-общо резултатите, които ще се постигнат с реализирането на настоящата Програма могат да бъдат обобщени така:

- икономия на топлинна енергия;

- икономия на електрическа енергия;

- икономия на горива;

- намалени емисии парникови газове;

- икономия на финансови средства.

За някои от мерките е възможно да се получи сравнително дълъг срок на откупуване, но в тези случаи трябва да се има предвид тяхната екологичната значимост. Освен това, е важно да се подчертае, че ефектът от реализирането на дейностите и мерките се изчислява на база на действащите в момента цени на топлинната и електрическата енергия и на горивата. Тези цени ще продължават да се повишават, вследствие на непрекъснато растящите цени на горивата на международните пазари, поради което срокът на откупуване може да се окаже по-малък, в сравнение с направените изчисления.

В дългорсочен план изпълнението на общинската Програма за ЕЕ ще доведе до:

- опазване на околната среда;

- забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси;

- подобряване на условията и стандарта на живот на хората в община Трявна;

- диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта на крайните клиенти от цените на горива и енергии;

- създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми за услуги и т.н.) и разкриване на нови работни места;

- създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици и по-голяма сигурност на доставките;

- подпомагане постигането на устойчиво развитие и подобряване на показателите на околната среда, свързано с изпълнение на поетите задължения от Р. България по:

- Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, ратифициран от Народното събрание със закон от 16.03.1995 г.

- Протокола от Киото, ратифициран през 2002 година, съгласно който страната ни има задължение да намали емисиите на парникови газове през периода 2008-2012 г. с 8 % от общото количество емисии спрямо базисната 1988 година.

IX. Етапи на изпълнение

Предвид специфичния характер и сложността на всеки конкретен обект, както и спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти е препоръчително Програмата за енергийна ефективност да се изпълни на няколко етапа:

Инвестиционно намерение

Това включва извършването на определени проучвания, с които се цели да се установи дали е целесъобразно осъществяването на инвестиционното намерение, начините и мащаба на изпълнението й и др. Тези проучвания следва да изяснят и положението по редица маркетингови, технологически и други въпроси.

Предварително проучване

Необходимо е да се направи предварително (т.нар. предпроектно) проучване за състоянието на обектите, в които е предвидено да бъдат реализирани мерки и дейности за намаляване на енергийното потребление - състояние на съоръженията, конструкциите, енергийните системи, изследване на енергийните разходи за последните години и др.

Инвестиционен проект

Разработване на инвестиционен проект е необходимо в някои случаи поради спецификата и обема на предвидените дейности – например Подмяна на отоплителната инсталация, Подмяна на котел на твърдо гориво с котел на природен газ, Газифициране на общински сгради и др.

Подготовка и изпълнение на строителството

Това включва подготовка на всички необходими документи и извършване на съответните строително – монтажни дейности за постигане на поставената цел.

Мониторинг

За установяване намалението на енергийното потребление след реализацията на съответните дейности и мерки, следва да се извършва ежемесечно отчитане и записване на параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия персонал по поддръжката на инсталациите и др.

X. Източници на финансиране

Съгласно чл.12, ал.4 от ЗЕЕ средствата за изпълнение на Програмите за енергийна ефективност следва да бъдат предвидени в бюджетите на съответните ведомства. Освен тях за изпълнението на дейностите и мерките от ПЕЕ може да се търси финансиране от следните подходящи източници:

- кредитна линия за енергийна ефективност

- оперативни програми

- заеми от търговски банки

- ESCO услуги

- безвъзмездни помощи предоставяни от екологични фондове, в частност от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и Националния доверителен екофонд, в т.ч. и безлихвени заеми

- финансов лизинг на оборудване, предоставен обикновено от доставчик, изпълняващ проекта “под ключ”

- заеми от международни банки, напр. Европейска инвестиционна банка и др.

Финансирането на дейностите от Общинската програма за енергийна ефективност на община Трявна за периода 2019 – 2024 г. може да бъде осигурено по различни начини.

Най-общо подходите за финансиране са два:

- Подход „отгоре – надолу” – анализ на съществуващата законова рамка за

формиране на общинския бюджет, прогнозиране на бюджета и използване на специализирани източници.

- Подход „отдолу – нагоре” – основава се на комплексни оценки на възможностите

на общината да осигури индивидуален праг на финансовите си средства или публично-частни партньорства (ПЧП).

За правилното прилагане на финансовите механизми и за да може Общината най-ефективно да се възползва от тях, е необходимо: задълбочено проучване на условията за финансиране; правилно ориентиране на целите на конкретен проект към целите на определена програма или фонд; точна оценка на Трявна ъзможностите за съфинансиране и партньорство; достижими, изпълними и измерими екологични и икономически ползи от проекта; ресурсно обезпечаване и ефективен контрол над дейностите и разходване на средствата.

Цялостно или частично финансиране на инвестициите в енергийна ефективност може да бъде осигурено чрез национални, европейски и международни програми и фондове. По-важните източници на средства, които могат да осигурят възможности за финансиране на проекти за енергийна ефективност са:

- Общински бюджет – предвиждане на собствени средства за изпълнението на мерките по Програмата за енергийна ефективност

- Републикански бюджет – под формата на субсидии, компенсации или Национални програми, подобни на Националната програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради.

- Европейските програми и фондове, които предлагат възможности за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници са:

- Програма за развитие на селските райони 2014-2020 /2021-2027 г.

- ОП „Региони в растеж” 2014-2020 /2021-2027 г.

- ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 /2021-2027 г.

Други начини за финансиране:

- Частни инвестиции - Стопанските субекти могат да реализират проекти по

енергийна ефективност и възобновяеми източници и чрез собствени средства.

- Публично-частно партньорство (ПЧП)

Отчитайки Европейското законодателство, практика и счетоводно третиране, ПЧП е дългосрочно договорно отношение между лица от частния и публичния сектор за финансиране, построяване, реконструкция, управление или поддръжка на инфраструктура с оглед постигане на по-добро ниво на услугите, където частният партньор поема строителния риск и поне един от двата риска - за наличност на предоставяната услуга или за нейното търсене. ПЧП плащанията, свързани с ползването на предоставяната от частния партньор

публична услуга, са обвързани с постигане на определени критерии за количество и качество на услугата. Общинската администрация (като потребител на услуги) има право да редуцира своите плащания, както би го направил всеки „обикновен клиент" при непредоставяне на необходимото количество и качество на услугата.

Успешно изпълнение на проекти чрез публично-частни партньорства в община Трявна се обуславя от наличието на следните предпоставки:

- Наличие на решение на ОС за осъществяване на ПЧП проекти;

- Наличие на обществена подкрепа за осъществяването на проекти със значим

- обществен интерес;

- Наличие на законодателна рамка подходяща за прилагане на ПЧП модели;

- Провеждане на открита и прозрачна тръжна процедура в съответствие със

съществуващите най-добри практики;

- Изработване на механизъм за сравнение с публичните разходи за осъществяване на проекта (доказване на по-добра стойност на вложените публични средства);

- Наличие на механизми за плащане на предоставяната услуга съобразени с

обществените възможности и нагласи (преценка на обществена нагласа и възможности за плащане на такси, прецизно определяне на нивото на таксите);

- Съществуване на достатъчен капацитет в публичните органи отговарящи за

осъществяване на инфраструктурни проекти.

- ЕСКО услуги

ЕСКО компаниите са бизнес модел, който се развива в България от няколко години. ЕСКО компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи услуги. Основната им дейност е свързана с разработването на пълен инженеринг за намаляване на енергопотреблението. Този тип компании влагат собствени средства за покриване на всички разходи за реализиране на даден проект и получават своето възнаграждение от достигнатата икономия в периода, определен като срок на откупуване. Договорът с гарантиран резултат е специфичен търговски договор, регламентиран с чл. 38 от Закона за енергийната ефективност. Намаляване разходите за горива, енергия и други консумативи и повишаването на комфорта в сградите държавна или общинска собственост, могат да са предмет на договори за управление и експлоатация и/или проектиране, доставка, монтаж. Могат да бъдат реализиране някои от следните схеми:

- Договор с гарантиран резултат

При този вид договори фирмата за енергийни услуги гарантира минимално ниво на икономии. Приложното поле за използването на този инструмент са взаимоотношенията с фирми за енергоефективни услуги, по които възложители са учреждения и институции на бюджетна или общинска издръжка (болници, училища, детски заведения, санаториуми, пансиони за стари хора, домове за инвалиди, театри, кина, музеи, читалища, библиотеки, хотели, почивни домове, административни сгради и т.н.). Фирмите за енергоефективни услуги с гарантиран резултат (известни като ЕSCО) осигуряват със собствени средства ЕSCО-услуги и инвестиции (проучване, внедряване, експлоатация и поддръжка) при гарантирано ниво на енергийните спестявания, възвръщащи инвестицията заедно с известна печалба. Съгласието за извършване на тези услуги се обективира в договор между ЕSCО-фирмата и съответния клиент. Изпълнението на мерките води до намаляване на енергийните разходи и намаляване на разходите по поддръжката и експлоатацията на сградите. Разходите на инвестицията се изплаща на фирмата от постигнатите икономии, като постигнатата печалба се разпределя между договарящите страни.

- Зелени инвестиции - механизъм на Протокола от Киото

Съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), се създава вътрешна българска система за издаване и търговия със зелени сертификати. За всяко месечно произведено количество електричество от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), производителят му получава зелен сертификат, който е без налична ценна книга и се издава и регистрира от ДКЕВР. Съгласно чл.163 от ЗЕ, производителите на електроенергия от възобновяеми източници, като вятър, вода, слънце, биомаса, геотоплина и т.н., ще могат да продават произведената електроенергия на преференциални цени. Механизмът „Международна търговия с емисии“ е залегнал в член 17 на Протокола от Киото и дава възможност на страните да търгуват помежду си с редуцирани емисии от парникови газове в периода 2008 - 2012 г., с цел икономически най-ефективно. Производителите на електроенергия от ВЕИ ще могат директно да продават зелените си сертификати на заинтересовани лица, по цена която се определя от търсенето и предлагането.

- Финансиране от НФЕЕВИ

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) е юридическо лице, създадено по силата на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ). Фондът управлява финансови ресурси, получени от Република България от Глобалния Екологичен Фонд (ГЕФ) с посредничеството на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и от други донори.

- Национален доверителен ЕкоФонд (НДЕФ)

Фондът е създаден през м. октомври 1995 г. по силата на суапово споразумение „Дълг срещу околна среда” между Правителството на Конфедерация Швейцария и Правителството на Република България. Съгласно чл. 66, ал.1 на Закона за опазване на околната реда, целта на Фонда е управление на средства, предоставени по силата на суапови сделки за замяна на „Дълг срещу околна среда” и „Дълг срещу природа”, от международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности както и на средства, предоставени на база на други видове споразумения с международни, чуждестранни или български източници на финансиране, предназначени за опазване на околната среда в Република България. Фондът допринася за изпълнение на политиката на Българското правителство и поетите от страната международни ангажименти в областта на опазване на околната среда. Националният доверителен ЕкоФонд е независима институция, която се ползва с подкрепата на българското правителство.

- Кредити по специализирани кредитни линии и заеми от търговски банки

Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за България (КЛЕЕВЕИ). Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници е разработена от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в сътрудничество с Българското правителство и Европейския съюз. Програмата предоставя кредитни линии на участващите български банки, които от своя страна предоставят заеми на частни дружества за проекти за енергийна ефективност в промишлеността и проекти за възобновяеми енергийни източници. Български банки, участващи в КЛЕЕВЕИ: Българска Пощенска Банка, Банка ДСК, Уникредит Булбанк, Юнионбанк, Обединена Българска Банка, Банка Пиреус, Райфайзенбанк.

Финансиране от международни програми и фондове:

- Програма „Интелигентна енергия – Европа“

Европейската програма "Интелигентна енергия за Европа" предоставя безвъзмездно финансиране на проекти на български организации за създаване на политически и пазарни условия за енергийна ефективност и използването на ВЕИ в рамките на Програмата за конкурентоспособност и иновации (CIP). Основен приоритет са нови и възобновяеми енергийни източници (ALTENER). В рамките на този приоритет се финансират проекти по: добиване на електроенергия от ВЕИ; използване на възобновяема енергия за отопление/охлаждане; дребномащабни инсталации за възобновяема енергия на сградите; проучвания и добив на биогорива; нови технологии и обмен на опит, като резултатите са видими на територията на целия Европейски съюз.

- ELENA

Безвъзмездно финансиране от страна на Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия на местни и регионални власти при подготовката на инвестиционни програми за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). ELENA (European Local Energy Assistance) осигурява техническа помощ за структуриране и изпълнение на проектите. ELENA да покрива до 90% от разходите за техническа подготовка на инвестиционните програми. Покриват се средства за предварителни проучвания, за структуриране на програми и бизнес планове, за одити, тръжни процедури и договори, за създаване на групи за управление на проекта, за разходи по ДДС, ако бенефициентът не може да ги възстанови. Инструментът ELENA може да се ползва от местни и регионални власти, обществени органи или група органи от държавите, които подлежат на подпомагане по програма „Интелигентна енергия Европа". Предварително изискване към получателите на средства е съответната инвестиционна програма да съдейства за постигане на евроцелите „20-20-20" (до 2020 г. да се намалят с 20% вредните парникови емисии, делът на ВЕИ в общото потребление на енергия да достигне 20% и още толкова да е спестената енергия).

- „Хоризонт 2020“

„Хоризонт 2020“ заменя Седмата рамкова програма за научни изследвания (7РП), която обхвана периода 2007-2013 г. с бюджет от около 55 милиарда евро. „Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. По-голямата част от финансирането за научни изследвания в ЕС се предоставя въз основа на покани за представяне на предложения на състезателна основа, но бюджетът на „Хоризонт 2020“ включва и финансиране за Съвместния изследователски център -научната служба на Европейската комисия; Европейския институт за иновации и технологии и изследвания в рамките на Договора за Евратом. Ще бъдат публикувани отделни покани в рамките на конкретни партньорства с индустрията и страните членки.

В областта „Сигурна, чиста и ефективна енергия” Програмата ще осигури подкрепа за целите 20/20/20 относно климата и енергията с изследвания относно технологични и икономически аспекти на енергийните доставки, ефективността, нисковъглеродните технологии, преносните мрежи за енергия/електроенергия.

- „Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство /Норвежки финансов механизъм/

- Бенефициенти: Всички Общини на територията на Република България;

- Допустими партньори: публични и частни субекти на територията на България или от страните-донори. /Допълнителни точки при оценката на проектите ще се дават само при партньор от страните-донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн/.

- Бюджетът на процедурата, включително национално съфинансиране е 8 200 000 евро.

- Минимална стойност на БФП за един проект: 200 000 евро

- Максимална стойност на БФП за един проект: 600 000 евро

- Максимален процент БФП: 100 % /не се изисква съфинансиране от Общините/

- Допустими за финансиране дейности: Мерки за енергийна ефективност, предписани от извършено обследване за енергийна ефективност, подмяна на улично осветление и въвеждане на ВЕИ.

- Проектна готовност: Прилага се обследване за енергийна ефективност, с или без одобрен работен проект за инвестицията.

XI. Наблюдение и контрол

Резултатите от изпълнението на общинските програми за ЕЕ не винаги са очевидни и това затруднява тяхната измеримост и оценка на изпълнението. Често въздействието от изпълнението на някои дейности и мерки представлява ефект с натрупване, а това може допълнително да усложни анализа и оценката на резултатите.

В тази връзка една от най-важните фази на процеса на разработване на ПЕЕ е мониторинга, който включва наблюдението, оценката и контрола на изпълнението на дейностите и мерките. Мониторингът е свързан тясно с всички фази по оценката на изпълнението на ПЕЕ. Наблюдението, оценката и контрола са важни, тъй като тези дейности позволяват да се предприемат коригиращи действия ако напредъкът е неудовлетворителен или ако условията се изменят. Важно е да се дава и отчет за напредъка при постигане на генералните цели като се изготвят междинни и годишни отчети (доклади), на базата на които следва да бъдат предприемани последващите действия.

За да може да се упражнява контрол върху изпълнението на ПЕЕ, въз основа на оценките от постигнатите резултати спрямо поставените цели, е необходимо да се използва набор от показатели. Последните трябва да бъдат предварително или достатъчно рано определени по отношение на изпълнението на стратегическия документ, за да могат да бъдат използвани получените от тях данни. В повечето случаи това ще бъдат целеви стойности, които в агрегиран вид ще съответстват на целите на стратегическия документ. Мониторингът осигурява текуща информация, която помага да се отчете напредъка (успеха или неуспеха) на стратегическия документ.

Много важно е да бъде определена група от експерти, които да бъдат отговорни за наблюдението и контрола на изпълнението на дейностите по ПЕЕ. Тази група ще одобрява и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на ПЕЕ, на базата на което ще извършва:

- периодични прегледи на постигнатия напредък по отношение на изпълнение на целите

- разглеждане на резултатите от междинните оценки

- анализи на резултатите от изпълнението на мерките и дейностите

- оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на резултатите

- разглеждане на предложенията за промяна на мерките

- предлагане на промени, свързани с постигането на целите на ПЕЕ

За успешния мониторинг на програмите е необходимо да се прави периодична оценка на постигнатото, като се съпоставят вложените финансови средства и постигнатите резултати, което служи като основа за  определяне реализацията на проектите.

Реализираните и прогнозни ефекти следва да бъдат изразени чрез количествено и/ или качествено измерими стойностни показатели /индикатори.

Таблица 26: Специфични цели и мерки за повишаване на енергийната ефективност, очаквани резултати и индикатори за тяхното измерване

| № | Специфични цели | Мерки за ЕЕ | Очаквани резултати | Индикатор | Мярка | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подобряване на енергийните характеристики на общински сгради | Извършване на енергийни обследвания и сертифициране на обекти; Саниране на общински сгради и внедряване на ЕСМ | Извършени енергийни обследвания на сгради общинска собственост; Определяне на енергийните характеристики на сградите; Идентифицирани мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградите; Въведени ЕСМ в общински сгради; Намаляване потреблението на енергия от санираните обекти; Повишаване на комфорта на обитаване на обектите; Увеличаване на експлоатационния срок на обектите; Намаляване разходите за потребявана енергия в общинския бюджет. | Сгради с извършени енергийни обследвания; Обновени общински обекти; Количество спестена енергия; Количество спестени емисии на СО² Реализирани икономии в общинския бюджет | Брой Брой kWh Тон Лева | Резюмета и доклади от извършени енергийни обследвания на сгради; Технически и работни проекти; Справки за потребявано количество ел. енергия; Актове за въвеждане в експлоатация; Годишни отчети за изпълнение на общинския бюджет. |
| 2 | Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради | Саниране на жилищни сгради и внедряване на ЕСМ | Въведени ЕСМ в жилищни сгради; Намаляване потреблението на енергия от санираните обекти; Повишаване на комфорта на обитаване на обектите; Увеличаване на експлоатационния срок на обектите. | Обновени жилищни сгради; Количество спестена енергия; Количество спестени емисии на СО² | Брой kWh Тон | Технически и работни проекти; Издадени разрешения за строеж; Актове за въвеждане в експлоатация; Справки за потребявано количество ел. енергия. |
| 3 | Повишаване на енергийната ефективност на стопански сгради | Саниране на стопански сгради и внедряване на ЕСМ | Въведени ЕСМ в стопански сгради; Намаляване потреблението на енергия от санираните обекти; Подобряване условията на труд; Увеличаване на експлоатационния срок на обектите. | Обновени стопански сгради; Количество спестена енергия; Количество спестени емисии на СО² | Брой kWh Тон | Технически и работни проекти; Издадени разрешения за строеж; Актове за въвеждане в експлоатация; Справки за потребявано количество ел. енергия. |
| 4 | Повишаване ефективността на уличното осветление | Извършване на енергийно обследвание на уличното осветление в населените места на общината Обновяване и модернизиране на уличното осветление в населените места на общината | Извършено енергийно обследване на системата за улично осветление на територията на общината; Определяне на енергийните характеристики на общинската мрежа за улично осветление; Идентифицирани мерки за подобряване на енергийната ефективност на общинската мрежа за улично осветление; Намаляване потреблението на енергия и повишаване качеството на уличното осветление; Намаляване разходите за улично осветление в общинския бюджет. | Извършени енергийни обследвания на улично осветление; Населени места с модернизирано и обновено улично осветление; Количество спестена енергия; Количество спестени емисии на СО² Реализирани икономии в общинския бюджет | Брой Брой kWh Тон Лева | Резюмета и доклади от извършени енергийни обследвания; Справки за потребявано количество ел. енергия за улично осветление; Годишни отчети за изпълнение на общинския бюджет. |
| 5 | Повишаване капацитета на местната власт в областта на ЕЕ | Привличане на инвестиции и реализиране на проекти за ЕЕ; Придобиване на опит и изграждане на административен капацитет за управление на проекти в областта на ЕЕ. Прилагане на енергиен мениджмънт в обекти, общинска собственост. | Изпълнение на заложените в общинската ПЕЕ проекти и дейности; Проведени обучения на общински служители за енергиен мениджмънт и управление на проекти в областта на ЕЕ; Оптимално потребление на енергия от обектите общинска собственост; Създадена информационна система за наблюдение и контрол на енергийното потребление в общински обекти. | Реализирани проекти в областта на ЕЕ; Проведени обучения; Обучени общински служители за ЕЕ; Създадени информационни системи за наблюдение и контрол на енергийното потребление в общински обекти. | Брой Брой Брой Брой | Документация на реализираните проекти; Присъствени списъци, сертификати и други документи за проведени обучения; Годишни справки от създадената информационна система за количествата потребявана енергия и генерираните разходи. |
| 6 | Повишаване информираността на гражданите и бизнеса за ЕЕ | Организиране и провеждане на информационни дни, кампании, семинари, курсове и обучения с цел повишаване познанията и културата на гражданите и бизнеса в областта на ЕЕ | Подобрена информираността на гражданите и бизнеса по въпроси, свързани с ползите от въвеждане на ЕСМ | Проведени информационни кампании; Проведени семинарии обучения; Изработени информационни материали; Публикации в медии. | Брой Брой Брой Брой | Присъствени списъци; Снимки; Копия на информационни материали; Копия на публикации в медии. |

Наблюдението и контрола на общинската програма за ЕЕ трябва да се осъществява на три равнища.

Първо равнище: Осъществява се от общинската администрация по отношение на графика на изпълнение на инвестиционните проекти залегнали в годишните планове. По заповед на кмета на общината оторизиран представител на общинска администрация изготвя периодично доклади за състоянието на планираните инвестиционни проекти и прави предложения за актуализация на годишните планове. Докладва за трудности и предлага мерки за тяхното отстраняване. Периодично (поне един пъти в годината) се прави доклад за изпълнение на годишния план и се представя на Общинския Съвет.

Второ равнище: Осъществява се от Общинския съвет.

Общинският съвет, в рамките на своите правомощия, приема решения относно изпълнението на отделните планирани дейности и задачи по ЕЕ.

Трето равнище: АУЕР

XII. Отчет на изпълнението

Отчитането на изпълнението на Програмата за енергийна ефективност се осъществява пред АУЕР. Общинска администрация - Трявна има задължението ежегодно да изпраща попълнени отчети за напредъка по изпълнението на настоящата Програма за енергийна ефективност до Изпълнителния директор на агенцията.

Съгласно Чл.12, ал.5 от ЗЕЕ, държавните и местните органи представят ежегодно на изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), отчети за изпълнението на Програмите за енергийна ефективност. Отчетите съдържат описание на дейностите и мерките, посочват размера на постигнатите енергийни спестявания и се представят не по-късно от 1 март на годината, следваща годината на изпълнение на съответните дейности и мерки.

Отчетите се изготвят по образец, утвърден от Изпълнителния директор на агенцията и се публикуват на интернет страницата на Общината.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общинската програма за енергийна ефективност на община Трявна 2019 – 2024 г. е основен документ за провеждане на балансирана и устойчива енергийна политика на местно ниво. Тя дава възможност да се оптимизират подходите и методите за вземане на съответните решенията от страна на Общинския съвет и да се подобри дейността на администрацията.

Целеният резултат от изпълнение на програмата е:

- Намаляване потреблението на енергия от конвенционални, течни горива и електрическа енергия на територията на община Трявна;

- Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух;

- Повишаване на благосъстоянието и намаляване на риска за здравето на населението.

От гледна точка на последващото прилагане на програмата, тя не е „еднократен акт” със завършен краен продукт, водещ до решаване на проблемите на общината. Тя подлежи на допълнения и актуализация – т. нар. „подход на стратегическо планиране и програмиране”, при който планирането динамично и последователно се детайлизира на отделни етапи.

При създаването на Програмата за ЕЕ на община Трявна се прилага този подход, като се спазва изискването за непрекъснато отчитане на динамично променящите се във времето условия, фактори и предпоставки с оглед реализирането на дългосрочните и краткосрочните цели на местната политика за устойчиво енергийно развитие.

Програмата има отворен характер и срока на действие може да се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от законодателни промени, новопостъпили данни, инвестиционни намерения и възможности за финансиране на планираните мерки.

Настоящата програма е разработена на основание чл.12, ал.2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и е приета с Решение на Общински съвет – Трявна № 20 от 10.01.2020 г., Протокол № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:

/инж. СТЕФАН ПЕТРОВ/

# Footnotes

Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.8

В трудоспособна възраст - жени от 16 до 60 години и 8 месеца и мъже от 16 до 63 години и 8 месеца.

Над трудоспособна възраст - тези граници са до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете.