ДЪЛГОСРОЧНА Програма

за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

НА ОБЩИНА ТРЯВНА

2019-2029 г.

СЕПТЕМВРИ  2019 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на използваните съкращения ............................................................3

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ .......................................................................................................4

ІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ................................................................................................5

ІІІ. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ...................................................................9

ІV. Профил на община ТРЯВНА ................................................................................10

4.1. Географско местоположение, релеф, климат, води и почви .....................................10

4.2. Население и демографска характеристика ..................................................................18

4.3. Домакинства .......................................................................................................................22

4.4. Сграден фонд ......................................................................................................................23

4.5. Икономическо развитие ...................................................................................................28

4.6. Промишленост ...................................................................................................................29

4.7. Транспорт ...........................................................................................................................31

4.8. Туризъм.…………………...................................................................................................33

4.9. Селско и горско стопанство .............................................................................................36

4.10. Външна осветителна уредба ..........................................................................................39

V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ ............40

VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ ................................................................................................42

6.1. Слънчева енергия ..............................................................................................................44

6.2. Вятърна енергия ................................................................................................................49

6.3. Водна енергия .....................................................................................................................54

6.4. Геотермална енергия ........................................................................................................55

6.5. Енергия от биомаса ...........................................................................................................56

6.6. Използване на биогорива и енергия от ВЕИ в транспорта........................................59

VII. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НПДЕВИ ..........................................................62

7.1. Административни мерки ..................................................................................................62

7.2. Финансово-технически мерки .........................................................................................63

7.2.1. Технически мерки ...........................................................................................................64

7.2.2. Източници и схеми на финансиране ...........................................................................64

VІIІ. ПРОЕКТИ..........................................................................................................................65

IX. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ...........................................................................................66

X. Заключение ............................................................................................................................70

Списък на използваните съкращения

АУЕР – Агенция за устойчиво енергийно развитие

БГВ – бойлер за гореща вода

ВИ – възобновяеми източници

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници

ВИЕ – възобновяеми източници на енергия

ВЕЦ – Водноелектрическа централа

ВтЕЦ – Вятърна електрическа централа

ДКЕВР – Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

ЕЕ – Енергийна ефективност

ЕС – Европейски съюз

ЕСБ – Енергийна стратегия на България

ЕК – Европейска комисия

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие

ЗВ – Закон за водите

ЗГ – Закон за горите

ЗЕ – Закон за енергетиката

ЗЕЕ – Закон за енергийна ефективност

ЗЕВИ – Закон за енергията от възобновяеми източници

ЗООС – Закон за опазване на околната среда

ЗРА – Закон за рибарство и аквакултури

ЗУТ – Закон за устройство на територията

ЗЧАВ – Закон за чистотата на атмосферния въздух

КЕВР – Комисия за енергийно и водно регулиране

КЕП – Крайно енергийно потребление

КПД - Коефициент на полезно действие

kW - Киловат

MW- Мегават

kW/h - Киловат час

kW/p - Киловат пик

l/s – литра в секунда

МW/h - Мегават час

GWh - Гигават час

kW-Year - Киловата годишно

kWh/m² - киловат час на квадратен метър

МW/ h -Year - Мегават часа годишно

l/s – литра в секунда

m/s – метра в секунда

НПДЕВИ – Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

НСИ – Национален статистически институт

ОП – Оперативна програма

ПЧП – публично-частно партньорство

пниевиб – програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

РЗП – разгъната застроена площ

PV – Фотоволтаик

СЦР – Северен централен район

ФЕ – фотоволтаична енергия

ФтЕЦ – фотоволтаична електроцентрала

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Трявна е разработена, съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници и е в съответствие с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници. Програмата е с десетгодишен период на действие от 2019 г. до 2029 г.

През ноември 2018 г., Европейският парламент прие новите цели за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. До 2030 г. енергийната ефективност в ЕС трябва да се подобри с 32.5%, като делът на енергията от възобновяеми източници трябва да представлява поне 32% от крайното брутно потребление в ЕС. И двете цели ще се преразгледат преди 2023 г. и могат само да бъдат увеличени, но не и намалени.

С по-ефективна енергия европейците ще имат по-ниски сметки. В допълнение, Европа ще намали зависимостта си от външни доставчици на нефт и газ, ще подобри качеството на въздухa и ще защити климата.

Държавите членки трябва да осигурят правото на гражданите да генерират възобновяема енергия за собствено потребление, да я съхраняват и да продават излишъка от продукцията. Биогоривата от второ поколение могат да изиграят важна роля за намаляването на въглеродния отпечатък от транспортните средства. До 2030 г. поне 14% от горивата за превозни цели трябва да идват от възобновяеми източници.

Традиционните източници на енергия, които масово биват използвани в България и по-конкретно в нашите домове, в бизнеса и за транспорт, спадат към групата на изчерпаемите и невъзобновяеми природни ресурси - твърди горива (въглища, дървесина), течни и газообразни горива (нефт и неговите производни - бензин, дизел и пропан-бутан; природен газ). Имайки предвид световната тенденция за повишаване на енергийното потребление, опасността от енергийна зависимост не трябва да бъде подценявана. От друга страна високото потребление на енергия води до екологични проблеми и по- конкретно до най-сериозната заплаха, пред която е изправен светът, а именно климатичните промени.

Поради тези причини се налага и преосмислянето на начините, по които се произвежда и консумира енергията. В отговор на нарастващото потребление, покачващите се цени на енергията, високата зависимост от вноса на енергийни ресурси и климатичните промени, идват възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) - слънце, вятър, вода и биомаса.

Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници има много екологични и икономически предимства. То не само ще доведе до повишаване на сигурността на енергийните доставки, чрез понижаване на зависимостта от вноса на нефт и газ, но и до намаляване на отрицателното влияние върху околната среда, чрез редуциране на въглеродните емисии и емисиите на парникови газове. Производството на енергия от ВЕИ допринася и за подобряване на конкурентоспособността на предприятията, както и възможността за създаване на нови такива, като по този начин се насърчават и иновациите, свързани с производството на енергия от възобновяеми източници (ВИ) и биогорива.

Настоящият документ е изцяло разработен в съответствие с европейските нормативни актове, свързани с производството и потреблението на енергия, произвеждана от енергийни източници и транспонирани в българското законодателство. Основна роля играят следните европейски директиви:

Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и Съвета за насърчаване използването на енергия от ВИ;

Директива 2006/32/ЕС относно крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги;

Директива 2004/8/ЕС за насърчаване на ко-генерацията;

Директива 2003/87/ЕС на Европейския парламент и Съвета въвеждаща Европейска схема за търговия с емисии на парникови газове;

Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно насочването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт;

Директива 2002/91/ЕО за енергийните характеристики на сградите;

Директива 2001/77/ЕО на Европейския парламент и Съвета за насърчаване производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния електроенергиен пазар.

Във връзка с тези нормативни актове, страната ни е поела ангажименти, които трябва да бъдат изпълнени до 2020 г. В отговор на изпълнението и приложението на Директива 2001/77/ЕО България трябваше да повиши с 11% дела на електроенергия от ВЕИ до 2010 г. в потреблението на електроенергия, като страната ни е изпълнила своите задължения. Тази директива е отменена с Директива 2009/28/ЕО, която поставя и по-високи изисквания към страната ни. Спрямо тази директива, България поема ангажимента да постигне 16% дял на ВЕИ в крайното енергопотребление на страната до 2020 г.

Основният закон в сферата на ВЕИ, който действа на територията на България е Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Той регламентира правата и задълженията на органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление при провеждането на политиката в областта на насърчаването производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници.

Настоящата Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива е разработена в изпълнение на задълженията на община Трявна по Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/.

Според чл. 10, ал 1 и ал. 2 от ЗЕВИ и вземайки предвид приоритетите и целите заложени в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), кметовете на общини следва да разработят общински краткосрочни и дългосрочни програми за използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива, които се приемат от Общинския съвет.

Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местния ресурс от ВЕИ са важен инструмент за: Осъществяване на европейската и националната политика и стратегия за развитие на енергийния, сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие.

ІI. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

2.1. Европейски цели

Рамката за 2030 г. предлага нови цели и мерки, с които икономиката и енергийната система на ЕС да станат по-конкурентоспособни, сигурни и устойчиви. Тя включва цели за намаляване на емисиите на парникови газове и за увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници, като в нея се предлага нова система за управление и показатели за изпълнение.

По-специално, рамката предлага следните действия:

- поемане на ангажимент да продължи намаляването на емисиите на парникови газове, като се определи цел за намаляване с 40% до 2030 г. спрямо равнищата от 1990 г.

- определяне на цел процентът на енергията от възобновяеми източници да достигне поне 27% от енергийното потребление, като държавите членки запазят гъвкавост по отношение на определянето на националните цели

- постигане на по-добра енергийна ефективност чрез евентуални изменения на директивата за енергийна ефективност

- реформа на схемата на ЕС за търговия с емисии, като се включи резерв за стабилност на пазара

- ключови показатели — относно цените за енергия, диверсификацията на доставките, междусистемните връзки между държавите членки и технологичното развитие — с оглед измерване на напредъка към по-конкурентна, сигурна и устойчива енергийна система

- нова рамка за управление и докладване от страна на държавите членки, основана на националните планове, координирани и оценявани на равнището на ЕС.

2.2. Национални цели

Предстои иготвяне на нови национални планове в областта на енергетиката и климата с период на действие до 2030 г. Националните планове в областта на енергетиката и климата са първите интегрирани инструменти за средносрочно планиране, които държавите членки трябва да изготвят с оглед изпълнението на целите на енергийния съюз, и по-специално целите на ЕС за 2030 г. в областта на енергетиката и климата. В плановете се описва как всяка държава членка възнамерява да допринесе за постигането на общите цели на енергийния съюз. Те трябва да следват обвързваща структура, определена в Регламента относно управлението на енергийния съюз и действията в областта на климата, за да се осигури съпоставимост и съгласуваност с политиките, като същевременно се насърчава широк дебат на европейско равнище относно приоритетите в областта на енергетиката и климата. Следователно националните планове отразяват логиката на петте измерения на енергийния съюз: на първо място — енергийна ефективност; напълно интегриран вътрешен енергиен пазар; декарбонизация на икономиката; енергийна сигурност, солидарност и доверие, научни изследвания, иновации и конкурентоспособност. За всяко измерение от държавите членки се изисква да включат конкретни цели, общи цели и/или принос, както и политики и мерки за постигане на националните цели. Националните планове трябва да се основават на задълбочен анализ на очакваното въздействие на предложените политики и мерки. Те следва също така да бъдат обсъдени със заинтересованите страни на национално равнище и със съседните държави членки. Тези планове са важни инструменти за подпомагане на прехода към чиста енергия и осигуряване на инвестиционна сигурност за европейската промишленост. Всички държави членки трябваше да нотифицират проектите си за национални планове в областта на енергетиката и климата до 31 декември 2018 г. Крайният срок за представяне на окончателните планове е 31 декември 2019 г.

Българското Министерство на енергетиката публикува Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата до 2030 г. на Република България (ИНПЕК). Документът е изготвен в съответствие с изискванията на Регламента за управлението на енергийния съюз (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1999 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета), съгласно който държавите членки на Европейския съюз трябва да предадат проекта на ИНПЕК до 31.12.2018 г.

С ИНПЕК се определят основните цели, етапи, средства, действия и мерки за развитие на националната ни политика в областта на енергетиката и климата, в контекста на европейското законодателство, принципи и приоритети за развитие на енергетиката.

Основните цели, заложени в ИНПЕК на Република България до 2030 г. са:

- стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката;

- конкурентоспособна и сигурна енергетика;

- намаляване зависимостта от внос на горива и енергия;

- гарантиране на енергия на достъпни цени за всички потребители.

Националните приоритети в областта на енергетиката до 2030 г. са, както следва:

- Повишаване на енергийната сигурност, чрез устойчиво развитие на енергетиката; ( Развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар;

- Използване и развитие на енергията от ВИ, съобразно наличния ресурс, капацитета на мрежите и националните специфики;

- Повишаване на енергийната ефективност чрез развитие и прилагане на нови технологии за постигане на модерна и устойчива енергетика;;

- Защита на потребителите, чрез гарантиране на честни, прозрачни и недискриминационни условия за ползване на енергийни услуги.

Таблица 1: Ключови цели на националната енергийна политика до 2030 г.

Източник: Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата до 2030 г.

Таблица 2: Национални цели за дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия до 2030 г. (%)

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 |

Източник: Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата до 2030 г.

Таблица 3: Прогнозна крива по технологии за възобновяема енергия, GWh

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЕЦ | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 |
| ВтЕЦ | 1400 | 1460 | 1460 | 1520 | 1580 | 1640 | 1700 | 1760 | 1820 | 1880 | 1940 |
| ФЕЦ | 1260 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1346 | 1380 | 1415 | 1323 | 1355 | 1386 |
| ЕЦ на биомаса | 290 | 350 | 364 | 378 | 384 | 391 | 398 | 405 | 412 | 419 | 426 |
| Брутно производство на ел. енергия от ВИ | 7244 | 7508 | 7522 | 7596 | 7663 | 7759 | 7772 | 7874 | 7849 | 7948 | 8046 |

Източник: Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата до 2030 г.

Националната цел за дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия е до 2030 г. е 25%. Прогнозната крива в ИНПЕК за дела на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия в сектор топлинна енергия и енергия за охлаждане до 2030 г. достига 44%, а в сектор електрическа енергия делът на ВИ е 17%. Брутното производство на електрическа енергия от ВИ за 2030 г. е с прогнозна стойност 8046 GWh, като над 50% ще бъде относителният дял на енергията от ВЕЦ, около 25% от ВтЕЦ и 17% от ФЕЦ. Очаква се нарастване на производството на енергия от ЕЦ на биомаса.

Стратегическите цели и приоритети на енергетиката и климата на Република България заложени в Интегрираният национален план са:

- По измерение Декарбонизация – усилия за намаляване на емисиите на парникови газове, погълтители на парникови газове и усилия за увеличаване на дела на енергията от възобновяемите източници в брутното крайно енергийно потребление;

- По измерение Енергийна ефективност – постигане на енергийни спестявания в крайното потребление и в дейностите по производство, пренос и разпределение на енергия, както и подобряване енергийните характеристики на сградите;

- По измерение Енергийна сигурност – повишаване на енергийната сигурност чрез деверсификация на доставките на енергия, ефективно използване на местни енергийни ресурси и развитие на енергийна инфраструктура;

- По измерение Вътрешен енергиен пазар – развитие на конкурентен пазар чрез пълна либерализация на пазара и интегриране към регионални и общи европейски пазари;

- По измерение Проучвания, иновации и конкурентност – насърчаване на научните постижения за внедряване на иновативни технологии в областта на енергетиката, в т.ч. за производство на чиста енергия и ефективно използване на енергията в крайното потребление.

2.2. Цели на Дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Трявна за 2019–2029 г.

Целите на програмата, съгласно методическите указания на АУЕР следва да бъдат конкретни и измерими. Основните цели и подцели на настоящата програма са изцяло съобразени с тези заложени в националните и регионалните стратегически документи, отнасящи се до развитието на района за планиране, енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници, а именно:

- Национален план за действие за енергия от възобновяеми източници;

- Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници;

- Енергийна стратегия на Република България;

- Общински план за развитие на община Трявна 2014-2020 г.;

Програмата за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива е израз на политиката за устойчиво развитие на Община Трявна.

Главната стратегическа цел на програмата е:

Нарастване дела на енергията от възобновяеми източници и биогорива, чрез развитие и прилагане на нови технологии за постигане на модерна и устойчива енергетика в община Трявна.

Главната стратегическа цел предопределя нова енергийна политика на община Трявна, основана на два основни приоритета:

П1: Използване на местните енергийни ресурси за повишаване дела на възобновяемите източници в брутното крайно потребление на енергия.

П2: Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници за подобряване на средата за живот и труд в общината.

Специфични цели:

- Стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката, чрез търсенето, производството и потреблението на енергия от ВЕИ и биогорива.

- Гарантиране на енергия на достъпни цени за всички потребители и повишаване на енергийната сигурност.

- Балансирано оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни източници за намаляване на вредните емисии в атмосферата и опазване на околната среда.

Реализацията на тези цели се постига, чрез определяне на възможните дейности, мерки и инвестиционни намерения.

Мерки:

1. Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в публичния и частния сектор;

2. Стимулиране на бизнес сектора за използване на ВЕИ и привличане на местни и чуждестранни инвестиции;

3.  Използване на енергия от ВЕИ при осветление на улици, площади, паркове, градини и други имоти общинска собственост;

4. Повишаване на квалификацията на общинските служители с цел изпълнение на проекти свързани с въвеждането и използването на ВЕИ;

5. Повишаване нивото на информираност на заинтересованите страни в частния и публичния сектор и на гражданите във връзка с възобновяемите енергийни източници.

Важен момент е намаляване на брутното крайно потребление на електрическа енергия, топлинна енергия; използването на енергия от възобновяеми източници в транспорта; внедряването на високоефективни технологии от ВИ и респективно намаляване на въглеродните емисии. Поставените цели ще се изпълняват с отчитане на динамиката и тенденциите в развитието на европейското и българското законодателство за насърчаване използването на енергия от ВИ, законодателството по енергийна ефективност и пазарните условия. В тази връзка настоящата Програма е динамичен документ и ще бъде отворена за изменение и допълнение по целесъобразност през целия период до 2029 г.

ІII. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Република България като член на ЕС е ангажирана да постигне целите на всички държави от съюза, като предприеме действия за повишаване на енергоефективността и развитие на възобновяемите енергийни източници. Действащите нормативни документи, с които трябва да се съобрази Програмата на община Трявна за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива са:

- Рамкова конвенция на ООН по Изменение на климата, приета през юни 1992 г., ратифицирана от България през 1995 г.;

- Протокола от Киото, ратифициран през 2002 г.;

- Регламент (ЕС) 2018/1999 на ЕП и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, Директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета;

- Стратегия Европа 2020 г.;

- Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновими източници;

- Директива 2009/72/ЕО на Европейския Парламент и Съвета – от 13 юли 2009 г.;

- Директива 2002/91/ЕО на европейския парламент и съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийната ефективност на сградния фонд;

- Директива 2006/32/ЕО на ЕС от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни  услуги;

- Директива 2004/8/ЕО за комбинирано производство на топло- и електроенергия;

- Пътна карта за енергетиката до 2050 г., която има за цел понижаване на въглеродните емисии до 2050 г.

- Стратегически план за енергийните технологии;

- Енергийната стратегия на България до 2020 г.;

- Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници;

- Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата;

- Национална дългосрочна програма за насърчаване потреблението на биогорива в транспортния сектор за периода 2008-2020 г.;

- Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018 –2027 г.;

- Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);

- Закон за енергетиката (ЗЕ);

- Закон за устройство на територията (ЗУТ);

- Закон за опазване на околната среда (ЗООС);

- Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ);

- Закон за горите;

- Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото прилагане;

- Закон за водите;

- Закон за рибарство и аквакултурите;

- Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (ЗУТ);

- Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи (ЗЕ);

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на строителството.

ІV.  ПРОФИЛ НА ОБЩИНА ТРЯВНА

4.1. Географско местоположение, релеф, климат, води и почви

Използването на енергия от възобновяеми източници и производството на биогорива на една територия зависят от нейното местоположение и ресурси - релеф, климат, води, почви и др. За това в настоящото изложение ще разгледаме географските характеристики на община Трявна, през призмата на местния потенциал за производство на енергия от възобновяеми източници. Обследването на енергийния потенциал на района следва да се фокусира върху три основни източника: вятър, слънце и биомаса. Останалите ВЕИ са с пренебрежително малък потенциал и не са обект на настоящата програма.

Община Трявна е разположена в Централна България и обхваща част от северните склонове на Централна Стара планина - от Предбалкана до билото на Тревненски дял на планината. Тя е част от област Габрово и Северния централен район (СЦР) от ниво 2.

Фиг. 1: Карта на област Габрово

Територията на община Трявна е 255 кв.км., което съставлява 13% от територията на област Габрово /1896 кв.км„/ и едва 1,74% от територията на Северен централен район (NUTS 2) /14668 кв.км./. Най-високата точка на общината е връх „Бедек” с надморска височина 1 488 м. по централното било на Стара планина на юг от общинския град, а най-ниската – 370 м. в землището на с. Стайновци на север от града.

Населението на община Трявна към 31.12.2018 г. наброява 10 095 души или 9% от населението на област Габрово и 1.3% от това на Северен централен район (СЦР).

Трявна граничи с общините Габрово, Дряново, Велико Търново, Казанлък и Мъглиж. На изток, на около 20 км от град Трявна се намира с. Вонеща вода със своите минерални бани и излаз на Прохода на Републиката, а на запад на около 25 км се намира областния град Габрово.

Община Трявна е съставена от 106 населени места – град Трявна, град Плачковци и 104 малки населени места - села и махали. Административен център е град Трявна, позициониран в северозападната част на общината. Останалите малки населени места са сравнително равномерно разпределени по територията на общината. Средната гъстота на населените места е 41,5 н.м./100 км2 при средна за страната – 4,78 н.м./100 км2. Същевременно гъстотата на населението към 2018 г. е 39,5 души и на км2 и е под средната за страната - 66,4 жители на км2.

Фиг. 2: Карта на община Трявна

Най-голям относителен дял в територията на община Трявна заемат горските територии – 131442 дка (51% при средно за страната 33,5%). На второ място е земеделската земя – 107611 дка (42% при средни за страната 57,4 %). Населените места са 5,07% или 12981 дка. Водните площи заемат 0,45% от територията на общината, а площите за транспорт и инфраструктура 1,02%. Най-малък относителен дял имат териториите за добив на полезни изкопаеми – едва 70 дка или 0,03% от общата площ на общината.

Таблица 4: Баланс на територията на община Трявна

(дка)

| Общо | Земеделска | Горска | Населени места | Водни течения и водни площи | За добив на полезни изкопаеми | За транспорт и инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255873 | 107611 | 131442 | 12981 | 1160 | 70 | 2609 |

Източник: Национален статистически институт

Графика 1: Разпределение на площта на община Трявна по видове територии

Източник: Национален статистически институт

Релефът на община Трявна е предимно планински и полупланински, включващ част от главната Старопланинска верига и Предбалкана. Площта се характеризира с голямо разнообразие на теренни форми - същинска планина, речни долини, хълмове, седловини, билни заравнености. Теренът е преимуществено планински със средна надморска височина 700 м. Около 2/3 от територията на общината се заема от северните разклонения на Средна Стара планина. Останалата около 1/3 от територията на общината попада в пределите на Средния Предбалкан. Тази част на общината се заема от Габровските възвишения. Тук максималната височина в пределите на общината е връх Стражарска китка (726 м.) разположен на североизток от с. Стражата.

Средищно положение заема Тревнеската котловина със надморска височина 430 м. Най-високата надморска височина на територията на община Трявна е връх Бедек 1488 м. по централното било на Стара планина на юг от общинския град, а най-ниската - 370 м. в землището на село Стайновци.

Град Трявна е разположен на 435 м надморска височина. Наличието на множество ручеи и малки реки, течащи предимно в овразите прави околността извън пътищата почти непроходима за механизиран транспорт. Релефът не се отличава с големи денивелации. Преобладават средни и малки наклони - до 5-10 градуса, по дъното на котловината - 1-3 градуса. Геоложка характеристика е представена от магмени седименти и метаморфни скали с различна възраст. Тревненската котловина е покрита от алувиални, делувиални и пролувиални квартерни наслаги, Тревненската планина предимно от палеозойски конгломерати, пясъчници, шисти и аргилити. Територията на общината е с проявена сеизмичност- IV-V –та степен. Рисковите процеси са свързани с образуване на свлачища с малки и средни размери. Разположени са главно в основата на склоновете в делувиалнопролувиалните наслаги в периферията на Тревненската котловина. Имат отражение главно върху пътната инфраструктура.

Климатът в община Трявна е умерено-континентален, повлиян от надморската височина и особеностите на релефа.. Неговите измерения се обуславят до голяма степен от непосредствената близост на планината, от обраслите с гори големи планински повърхности и от начупения релеф. Характеризира се с по – високи минимални температури през лятото в сравнение с тези за страната. Горите влияят върху намаляването на температурите през лятото и запазване на по – високи температурни стойности през зимата. Под влияние на климата влажността на региона е сравнително висока през всички годишни сезони. Естествената защитеност от големия брой планински възвишения и горски насаждения оказва влияние върху намаляване на скоростта на движение на въздушните маси и спадане на тяхната сила.

Таблица 5: Средни месечни и годишни температури

| Станция | Вис.,м. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср.год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трявна | 430 | -2.1 | -1.1 | 3.5 | 8.8 | 13.1 | 16.8 | 20.1 | 18.5 | 14.1 | 9.2 | 5.0 | -0.5 | 9.4 |
| в. Бедек | 1488 | -5.2 | -2.5 | 2.1 | 7.1 | 11.8 | 14.5 | 15.1 | 18.0 | 13.5 | 8.1 | 4.1 | -2.4 | 8.7 |

Зимата в региона е сравнително студена със средни температури за януари от – 5,5° до + 2,8 °С. Пролетта настъпва късно – в края на март със средни температури за април от + 5,5° до + 16,5° С. Лятото е прохладно и влажно със средни температури за юли от +14,6° до + 27,4 ° С. Есента е топла, с първи есенни застудявания в края на октомври – началото на ноември. Средните минимални температури за ноември варират между + 2,7° до +11,1 °С. Периодът, през който няма минусови температури, е средно 196 дни през годината.

Фиг. 3: Средни месечни температури и валежи в община Трявна

Източник: www.meteoblue.com/bg

„Среднодневният максимум“ (плътна червена линия) показва средната максимална дневна температура за всеки месец от годината за община Трявна. По същия начин „Среднодневният минимум“ (плътна синя линия) показва средната минимална дневна температура. Горещите дни и студените нощи (пресечени червени и сини линии) изразяват средната дневна температура в най-топлия ден и средната-нощна температура в най-студената нощ от месеца за последните 30 години.

Средноденонощната годишна температура на въздуха е около 9°С. Средномесечната максимална температура е през м.юли и август (27°С), а средната минимална температура е през януари (-3°С). Абсолютната максимална температура е 33°С, а абсолютната минимална минус 12°С. Годишната температурна амплитуда е 21°С.

Затворената Тревненска котловина предполага образуването на трайни температурни инверсии през студеното полугодие и през сутрешните часове на денонощието. Това се отразява както на минималните, така и на средните годишни температури, които са около умерените. Голямата средна надморска височина не изключва през зимните месеци значително понижение на температурите. Най-характерни за района са обилните снеговалежи, снегонавявания, поледици. През пролетните месеци времето е прохладно, а летните жеги са краткотрайни и поносими за населението.

Фиг.4: Средномесечни максимални температури в община Трявна

Източник: www.meteoblue.com/bg

В Тревненската котловина денонощната температурна аплитуда е значителна (12,1 градуса), което е отражение на ниските минимални температури, причинени от температурните инверсии. През септември тази амплитуда достига 15 градуса, която е една от значителните за страната.

Фиг.5: Средномесечна продължителност на слънчевото греене в община Трявна

(брой дни)

Източник: www.meteoblue.com/bg

Месечната продължителност на слънчевото греене е друг основен климатичен показател със значение за развитието на определени стопански дейности - земеделие, туризъм и други. Най-висок брой ясни дни се наблюдават през летните месеци - юли (17), август (18), а най-малко ясни дни има през зимните месеци - януари (4), февруари (5) и т.н. Регионът се характеризира със средна (2190 часа) годишна продължителност на слънчевото греене.

Зимата е студена, с минимални температури, близки до минималните за страната. Неблагоприятен елемент на климата са късните пролетни и ранните есенни слани, които се наблюдават до края на месец април и от средата на месец септември. Свободното от слана време е около 162 дни.

Фиг. 6: Средни месечни количества на валежите в община Трявна

Източник: www.meteoblue.com/bg

Сумата на валежите е 380-520 мм. В разпределението на валежите се наблюдава изразен континентален режим-максимум през пролетта и началото на лятото и минимум през месец февруари. През август и септмври са възможни засушавания. Средната годишна влажност на въздуха е 74%, като най–ниските и стойности – 30% са през горещите летни месеци, като в периода края на лятото и началото на есента са характерни продължителни засушавания, въпреки че в района преобладават летните валежи, които достигат до 1/3 от годишната валежна сума (881 мм/ кв.м.). Снеговалежите в региона са обилни, като максимумът им е в края на януари – началото на февруари. Снежната покривка се задържа средно 110 дни в годината със значителна дебелина във високата част на общината до 50 см.

Фиг. 7: Средна скорост на вятъра в община Трявна по месеци

Източник: www.meteoblue.com/bg

Община Трявна  попада в Зона С - Зоната на висок ветроенергиен потенциал. Характеристиките на тази зона са:

- Средногодишна скорост на вятъра: над 6-7 m/s;

- Енергиен потенциал: 200 W/m2 ; (над 1 500 kWh/m2 годишно);

Голяма част от територия на община Трявна попада в зоната на технологично използваемия към момента вятърен потенциал със средна годишна скорост на вятъра над 6-7 м/сек.

Фиг. 8: Роза на ветровете на територията на община Трявна

Източник: www.meteoblue.com/bg

Поради тази причина вятърната енергия е основният възобновяем източник на енергия, който може да бъде използван ефективно в община Трявна. В общината са правени редица проучвания от потенциални инвеститори и през следващите години предстои осъществяване на редица инвестиционни проекти свързани с изграждане на вятърни електроцентрали.

Води

Географското разположение на община Трявна обуславя наличието на собствени водни ресурси, генерирани от валежите. На територията на общината извира и протича река Тревненска - приток на Дряновска река и Янтра, която е главната отточна артерия. Останалите водни течения на територията на общината са къси и с непостоянен дебит.

Основната водна артерия Тревненска река, протича с горното и част от средното си течение през общината от юг на север в дълбока и залесена долина. Реката извира от югозападното подножие на връх Каменаркатав Тревненска планина и се насочва на северозапад. Минава през град Плачковци и общинския център град Трявна, след което северно от село Войниците напуска пределите на общината. Между двата града реката образува малко долинно разширение.

Общата дължина на реката е 25,8 км; ср.наклон - 2,44 %; ср.надморска височина – 667 м; ширина на речното корито от 3 до 25 м. Дъното на реката е скалисто и с наноси. Територията на общината е насечена от редица малки реки и дерета.

Периодите на пълноводие и маловодие са се утвърдили като важни абиотични фактори на средата. Пълноводието продължава 4-5 месеца, като обемът на оттока представлява 60-70% от годишния. Поради неравномерното разпределение на валежите, времето на пълноводие е различно. Периодът на маловодие настъпва в началото на лятото и продължава 3-4 месеца. През този период голяма част от по-малките повърхностни течения пресъхват.

Незначителен дял във водния баланс на общината са естествените и изкуствени водоеми.

На територията на общината функционира един микроязовир с наименование “Трявна”. Година на въвеждане в експлоатация – 1961 г. Залята площ - 40 дка. Водосборен район - дере Хитревци. На територията на общината има два минерални извора, които не са достатъчно проучени и изследвани.

Почви

В община Трявна са разпространени предимно тъмносиви и сиви горски, кафяви горски, планинско ливадните, алувиалните и делувиалните почви.

Сивите горски почви са характерни за Предбалкана с надморска височина от 800 до 1 000 м. Образуват се в условията на умерено-континентален климат и имат ясно изразен хумусен хоризонт, като хумусното съдържание е до 5%, а общия запас на хумус варира от 20 до 25 т/дка. Притежават неблагоприятни физико-механични свойства и понижена водопропускливост като резултат от тежкия си механичен състав.

За повишаване на плодородието на сивите горски почви е необходимо провеждането на редица мероприятия, като върху тях могат да бъдат отглеждани зимна пшеница, ечемик, ръж, фасул, овощи, люцерна и др.

Алувиално – ливадните почви са разпространени предимно по поречието на река Тревненска. Намират се на заливните тераси на реките и са богати на скални материали и хумусни вещества. Задържат по–продължително време влагата и са подходящи за отглеждане на зеленчуци. За повишаване на плодородието им е необходимо да се предпазват от заблатяване и засоляване. За съжаление относителният им дял е малък на територията на Община Трявна.

Кафявите горски почви са разпространени върху високите склонове на Стара планина - в места с надморска височина над 1 000 метра. Те са силно ерозирали, имат лек механичен състав и се отличават с ниско плодородие. Образувани са върху кисели скали, пясъчници и глинести шисти. Подходящи са за отглеждане на ръж, овес и картофи, но се нуждаят от варуване и комбинирано торене.

Полезни изкопаеми

От подземните богатства най - голям интерес представляват и са разработвани находищата на черни каменни въглища. На територията на общината е разположен рудник „Лев”, с. Кръстец, чиято дейност е прекратена през 2004 г.

Приносът на ВЕИ към общото производство на електрическа и топлинна енергия в община Трявна към моментас е изразява в използването на слънчева енергия главно при загряване на вода за битово горещо водоснабдяване (БГВ), чрез фототермично преобразуване. Тези соларни инсталации за БГВ се използват в обществени сгради (социални, образователни и спортни), битовия сектор и хотелиерския бранш. Общината има неусвоен потенциал за производство на енергия от горскодървесна биомаса и изграждане на вятърни електроцентрали.

4.2. Население и демографска характеристика

Динамиката показва трайна тенденция на намаляване на населението на община Трявна (с около 9% за последните 5 години) или с 986 души през 2018 г. спрямо 2014 г.

През 2018 г. в община Трявна живеят 10 095 души, 48% от които мъже и 52% жени. Градското население (на градовете Трявна и Плачковци) е 95%, а в селата живеят едва 5% от жителите на общината.

Таблица 6: Население в община Трявна 2014 – 2018 г.

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всичко | 11081 | 10816 | 10597 | 10326 | 10095 |
| Мъже | 5347 | 5208 | 5088 | 4963 | 4834 |
| Жени | 5734 | 5608 | 5509 | 5363 | 5261 |
| В градовете | 10574 | 10322 | 10115 | 9847 | 9614 |
| В селата | 507 | 494 | 482 | 479 | 481 |

Източник: Национален статистически институт

Графика 2: Динамика на населението в община Трявна 2014 – 2018 г.

Източник: Национален статистически институт

През 2018 г. под трудоспособна възраст е едва 10% от населението на община Трявна. Възрастните над трудоспособна възраст са 3696 души или 37%. Около 53% е делът на хората в трудоспособна възраст на 15 и повече години.

Таблица 7: Население под, в и над трудоспособна възраст по пол 2016 - 2018 г.

|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всичко | Мъже | Жени | Всичко | Мъже | Жени | Всичко | Мъже | Жени |
| Общо | 10597 | 5088 | 5509 | 10326 | 4963 | 5363 | 10095 | 4834 | 5261 |
| Под трудоспособна | 1034 | 519 | 515 | 991 | 506 | 485 | 975 | 492 | 483 |
| В трудоспособна | 5809 | 3192 | 2617 | 5601 | 3073 | 2528 | 5424 | 2965 | 2459 |
| Над трудоспособна | 3754 | 1377 | 2377 | 3734 | 1384 | 2350 | 3696 | 1377 | 2319 |

Източник: Национален статистически институт

Таблица 8: Население по възрастови групи в община Трявна 2016-2018 г.

| Възраст (години) | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо | 10597 | 10326 | 10095 |
| 0-9 | 606 | 568 | 568 |
| 10-19 | 761 | 733 | 686 |
| 20-29 | 796 | 725 | 683 |
| 30-39 | 1064 | 1021 | 987 |
| 40-49 | 1554 | 1538 | 1492 |
| 50-59 | 1609 | 1582 | 1577 |
| 60-69 | 1904 | 1813 | 1712 |
| 70-79 | 1492 | 1544 | 1572 |
| 80+ | 811 | 802 | 818 |

Източник: Национален статистически институт

Населението на община Трявна застарява. Към 2018 г. децата и младежите до 29 г. са 19% от жителите на общината, а възрастните над 60 годишна възраст – 41%.

Таблица 9: Население по постоянен и настоящ адрес в община Трявна 2016-2018 г.

| Населено място | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| гр. Трявна | 10113 | 9956 | 9827 | 9186 | 9045 | 8993 |
| гр. Плачковци | 1804 | 1772 | 1743 | 1687 | 1643 | 1593 |
| с. Азманите | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| с. Армянковци | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| с. Бангейци | 25 | 23 | 22 | 39 | 35 | 30 |
| с. Бахреци | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| с. Белица | 24 | 24 | 22 | 51 | 48 | 46 |
| с. Бижовци | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| с. Брежниците | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| с. Бърдарите | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| с. Бърдени | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 10 |
| с. Веленци | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| с. Велчовци | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| с. Гайдари | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| с. Генчовци | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| с. Глутниците | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Горни Дамяновци | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| с. Горни Радковци | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| с. Димиевци | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| с. Добревци | 4 | 4 | 4 | 10 | 9 | 8 |
| с. Долни Томчевци | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| с. Донкино | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| с. Дончовци | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| с. Драгневци | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 9 |
| с. Драндарите | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 |
| с. Дървари | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| с. Енчовци | 8 | 8 | 9 | 16 | 16 | 16 |
| с. Зеленика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| с. Йововци | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| с. Кашенци | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 |
| с. Керените | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| с. Киселковци | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Кисийците | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 32 |
| с. Койчовци | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| с. Конарското | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| с. Креслювци | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| с. Кръстец | 12 | 11 | 8 | 19 | 16 | 13 |
| с. Малки Станчовци | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| с. Маневци | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 |
| с. Маруцековци | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| с. Матешовци | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| с. Милевци | 6 | 6 | 5 | 9 | 10 | 9 |
| с. Мръзеци | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 |
| с. Николаево | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| с. Ножерите | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Носеите | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| с. Околиите | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 14 |
| с. Ошаните | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| с. Побък | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| с. Престой | 15 | 15 | 14 | 40 | 40 | 40 |
| с. Радевци | 42 | 40 | 40 | 34 | 33 | 35 |
| с. Радино | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| с. Райнушковци | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| с. Ралевци | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| с. Рашовите | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| с. Руевци | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| с. Свирци | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| с. Сечен камък | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| с. Скорците | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| с. Сливово | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| с. Станчов хан | 11 | 14 | 14 | 21 | 18 | 17 |
| с. Тодореците | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| с. Томчевци | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Фъревци | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| с. Фъртуни | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| с. Христовци | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| с. Чакалите | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 10 |
| с. Черновръх | 43 | 47 | 45 | 65 | 70 | 75 |
| с. Явор | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Общо | 12274 | 12081 | 11920 | 11438 | 11243 | 11132 |

Източник: Национална база данни „Население” - http://www.grao.bg

По данни на ГД ГРАО (http://www.grao.bg) населението на община Трявна по постоянен адрес намалява и към 31.12.2018 г. е 11 920 души, което е с 3% по-малко спрямо 2016 г. Населението по настоящ адрес също намалява и към 2018 г. е 11 132 души.

Голяма част от селата са обезлюдени или обезлюдяващи се и застрашени от изчезване.

Таблица 10: Естествен прираст на населението на община Трявна 2014-2018 г.

| Година | Живородени | Умрели | Естествен прираст |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общо | Момчета | Момичета | Общо | Мъже | Жени | Общо | Мъже | Жени |
| 2014 | 51 | 26 | 25 | 197 | 105 | 92 | -146 | -79 | -67 |
| 2015 | 50 | 27 | 23 | 233 | 129 | 104 | -183 | -102 | -81 |
| 2016 | 64 | 30 | 34 | 185 | 99 | 86 | -121 | -69 | -52 |
| 2017 | 43 | 24 | 19 | 217 | 102 | 115 | -174 | -78 | -96 |
| 2018 | 65 | 31 | 34 | 205 | 103 | 102 | -140 | -72 | -68 |

Източник: Национален статистически институт

Естественият прираст на населението е отрицателен, средно по минус 152 души на година, като през 2015 г. достига минус 183. Средногодишният брой на живородените деца в община Трявна за периода 2014-2018 г. е 55. Средната смъртност за изследваните 5 години е 207 човека годишно. Тенденциите на ниска раждаемост и висока смъртност са трайни и са причина за отрицателния естествен прираст и задълбочаващата се демографска криза.

Таблица 11: Заселени, изселени и механичен прираст в община Трявна 2014-2018 г.

| Година | Заселени | Изселени | Механичен прираст |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общо | Мъже | Жени | Общо | Мъже | Жени | Общо | Мъже | Жени |
| 2014 | 140 | 70 | 70 | 191 | 96 | 95 | -51 | -26 | -25 |
| 2015 | 162 | 64 | 98 | 244 | 101 | 143 | -82 | -37 | -45 |
| 2016 | 138 | 64 | 74 | 236 | 115 | 121 | -98 | -51 | -47 |
| 2017 | 135 | 52 | 83 | 232 | 99 | 133 | -97 | -47 | -50 |
| 2018 | 178 | 78 | 100 | 269 | 135 | 134 | -91 | -57 | -34 |

Източник: Национален статистически институт

Механичният прираст на населението също е отрицателен, като за 2018 г. е – 91 души. Средногодишно населението на община Трявна намалява от миграция с около 84 човека, което също оказва влияние върху демографските процеси. Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в общината през 2018 г. е намаляло с 231 души.

4.3. Домакинства

Таблица 12: Домакинства по населени места в община Трявна към 01.02.2011 г.

| Населено място | Брой домакинства | Лица в домакинствата | Среден брой членове в едно домакинство |
| --- | --- | --- | --- |
| гр. Трявна | 4019 | 9337 | 2,3 |
| гр. Плачковци | 813 | 1794 | 2,2 |
| с. Азманите | 5 | 9 | 1,8 |
| с. Армянковци | 1 | 1 | 1,0 |
| с. Бангейци | 15 | 29 | 1,9 |
| с. Бахреци | 6 | 9 | 1,5 |
| с. Белица | 24 | 35 | 1,5 |
| с. Бижовци | 6 | 10 | 1,7 |
| с. Брежниците | 5 | 8 | 1,6 |
| с. Бърдени | 4 | 5 | 1,3 |
| с. Веленци | 3 | 5 | 1,7 |
| с. Велково | 1 | 1 | 1,0 |
| с. Велчовци | 3 | 4 | 1,3 |
| с. Войниците | 1 | 1 | 1,0 |
| с. Генчовци | 5 | 8 | 1,6 |
| с. Глутниците | 2 | 2 | 1,0 |
| с. Горни Дамяновци | 4 | 5 | 1,3 |
| с. Горни Радковци | 1 | 1 | 1,0 |
| с. Даевци | 2 | 5 | 2,5 |
| с. Димиевци | 1 | 2 | 2,0 |
| с. Добревци | 5 | 11 | 2,2 |
| с. Долни Радковци | 1 | 1 | 1,0 |
| с. Дончовци | 3 | 4 | 1,3 |
| с. Драгневци | 3 | 3 | 1,0 |
| с. Драндарите | 1 | 1 | 1,0 |
| с. Енчовци | 16 | 24 | 1,5 |
| с. Зеленика | 2 | 5 | 2,5 |
| с. Йововци | 2 | 2 | 1,0 |
| с. Кашенци | 3 | 3 | 1,0 |
| с. Киселковци | 1 | 1 | 1,0 |
| с. Кисийците | 17 | 44 | 2,6 |
| с. Койчовци | 4 | 5 | 1,3 |
| с. Конарското | 1 | 1 | 1,0 |
| с. Креслювци | 3 | 5 | 1,7 |
| с. Кръстец | 3 | 4 | 1,3 |
| с. Малки Станчовци | 3 | 4 | 1,3 |
| с. Малчовци | 1 | 2 | 2,0 |
| с. Маневци | 7 | 10 | 1,4 |
| с. Маруцековци | 1 | 2 | 2,0 |
| с. Милевци | 5 | 12 | 2,4 |
| с. Мръзеци | 8 | 10 | 1,3 |
| с. Николаево | 6 | 10 | 1,7 |
| с. Ножерите | 1 | 2 | 2,0 |
| с. Носеите | 3 | 5 | 1,7 |
| с. Престой | 14 | 25 | 1,8 |
| с. Радевци | 31 | 52 | 1,7 |
| с. Радино | 2 | 2 | 1,0 |
| с. Раевци | 2 | 3 | 1,5 |
| с. Райнушковци | 3 | 4 | 1,3 |
| с. Ралевци | 2 | 3 | 1,5 |
| с. Рашовите | 1 | 2 | 2,0 |
| с. Руевци | 3 | 4 | 1,3 |
| с. Свирци | 2 | 4 | 2,0 |
| с. Сечен камък | 7 | 11 | 1,6 |
| с. Стайновци | 3 | 4 | 1,3 |
| с. Станчов хан | 16 | 26 | 1,6 |
| с. Стръмци | 1 | 1 | 1,0 |
| с. Тодореците | 2 | 3 | 1,5 |
| с. Томчевци | 3 | 5 | 1,7 |
| с. Фъревци | 2 | 3 | 1,5 |
| с. Христовци | 3 | 5 | 1,7 |
| с. Чакалите | 5 | 9 | 1,8 |
| с. Черновръх | 24 | 51 | 2,1 |
| с. Явор | 1 | 1 | 1,0 |
| Общо | 5148 | 11660 | 2,3 |

Източник: НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд, том 3 - Области, книга 7 - Габрово

Домакинствата, живеещи на територията на община Трявна, по данни на НСИ от последното преброяване на населението към 01.02.2011 г. са общо 5148. От тях 1654 са едночленни, 1642 са двучленни, 1049 с трима членове, 562 са четиричленни и едва 5% са многочленните домакинства. Средният брой членове на едно домакинство в община Трявна е 2,3. Броят на домакинствата в общината е намалял с 616 или с 11% през 2011 г. спрямо 2001 г. Най-много домакинства (94%) живеят в град Трявна – 4019 и град Плачковци – 813. Средният брой членове на едно домакинство в град Трявна е 2,3, а в град Плачковци – 2,2.

Поради високите цени на електроенергията, липсата на газификация и ниските доходи, домакинствата в Трявна използват за отопление през зимата предимно твърди горива – дърва и въглища. Това води до значителни емисии на вредни вещества в атмосферата на общината по време на отоплителния сезон.

4.4. Сграден фонд

На сградният фонд се пада 40% от общото енергийно потребление в ЕС, затова намаляването на потреблението на енергия и използването на възобновяеми енергийни източници в сградния сектор представляват важни мерки, необходими за намаляване на енергийната зависимост на Съюза и на емисиите на парникови газове.

Съществуващите сгради на територията на община Трявна се делят най-общо по вид на собствеността на държавни, общински и частни (на физически лица и на предприятия и юридически лица).

Таблица 13: Жилищни сгради в община Трявна по населени места към 01.02.2011 г.

| Населено място | Брой сгради | Обитавани | Необитавани | Временно обитавани (вили) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| гр. Трявна | 2261 | 1805 | 412 | 44 |
| гр. Плачковци | 910 | 617 | 287 | 6 |
| с. Азманите | 10 | 5 | 5 | 0 |
| с. Армянковци | 23 | 4 | 15 | 4 |
| с. Бангейци | 59 | 15 | 44 | - |
| с. Бахреци | 39 | 5 | 34 | - |
| с. Белица | 97 | 56 | 40 | 1 |
| с. Бижовци | 39 | 32 | 1 | 6 |
| с. Брежниците | 36 | 30 | 5 | 1 |
| с. Бърдарите | 10 | 2 | 8 | - |
| с. Бърдени | 36 | 28 | 8 | - |
| с. Веленци | 35 | 4 | 24 | 7 |
| с. Велково | 4 | 1 | 3 | - |
| с. Велчовци | 16 | 2 | 14 | - |
| с. Владовци | 1 | - | 1 | - |
| с. Власатили | 16 | 1 | 15 | - |
| с. Войниците | 20 | 1 | 18 | 1 |
| с. Вълковци | 1 | - | 1 | - |
| с. Гайдари | 4 | - | 4 | - |
| с. Генчовци | 14 | 5 | 7 | 2 |
| с. Глутниците | 39 | 9 | 25 | 5 |
| с. Големи Станчовци | 20 | 1 | 18 | 1 |
| с. Горни Дамяновци | 20 | 4 | 16 | - |
| с. Горни Радковци | 18 | 8 | 10 | - |
| с. Горни Цоневци | 6 | 1 | 5 | - |
| с. Горяни | 4 | - | 4 | - |
| с. Даевци | 15 | 6 | 9 | - |
| с. Димиевци | 18 | 5 | 12 | 1 |
| с. Добревци | 27 | 5 | 22 | - |
| с. Долни Радковци | 9 | 1 | 8 | - |
| с. Долни Томчевци | 20 | 11 | - | 9 |
| с. Донкино | 14 | 10 | 3 | 1 |
| с. Дончовци | 22 | 14 | 7 | 1 |
| с. Драгневци | 40 | 36 | 4 | - |
| с. Драндарите | 14 | 4 | 9 | 1 |
| с. Дървари | 6 | - | 6 | - |
| с. Дъскарите | 12 | - | 12 | - |
| с. Енчовци | 77 | 16 | 61 | - |
| с. Зеленика | 19 | 2 | 14 | 3 |
| с. Иван Димов | 4 | - | 4 | - |
| с. Иринеци | 12 | 1 | 11 | - |
| с. Йововци | 25 | 5 | 18 | 2 |
| с. Кашенци | 36 | 3 | 33 | - |
| с. Керените | 18 | 4 | 14 | - |
| с. Киселковци | 6 | 1 | 5 | - |
| с. Кисийците | 50 | 23 | 27 | - |
| с. Коевци | 1 | - | 1 | - |
| с. Койчовци | 19 | 4 | 15 | - |
| с. Конарското | 27 | 25 | 2 | - |
| с. Креслювци | 27 | 2 | 25 | - |
| с. Кръстеняците | 14 | 9 | - | 5 |
| с. Кръстец | 13 | 6 | 7 | - |
| с. Малки Станчовци | 17 | 2 | 14 | 1 |
| с. Малчовци | 21 | 1 | 20 | - |
| с. Маневци | 31 | 9 | 19 | 3 |
| с. Маруцековци | 18 | 10 | 8 | - |
| с. Матешовци | 14 | 1 | 13 | - |
| с. Милевци | 36 | 6 | 29 | 1 |
| с. Миховци | 5 | - | 5 | - |
| с. Могилите | 3 | - | 3 | - |
| с. Мръзеци | 52 | 8 | 44 | - |
| с. Недялковци | 14 | - | 13 | 1 |
| с. Неновци | 9 | - | 9 | - |
| с. Никачковци | 6 | - | 6 | - |
| с. Николаево | 32 | 5 | 17 | 10 |
| с. Ножерите | 6 | 3 | 3 | - |
| с. Носеите | 17 | 10 | 7 | - |
| с. Околиите | 18 | 4 | 6 | 8 |
| с. Ошаните | 15 | 1 | 10 | 4 |
| с. Павлевци | 6 | - | 6 | - |
| с. Попгергевци | 6 | - | 6 | - |
| с. Престой | 100 | 26 | 74 | - |
| с. Пържиграх | 2 | - | 2 | - |
| с. Радевци | 83 | 54 | 19 | 10 |
| с. Радино | 53 | 2 | 51 | - |
| с. Радоевци | 6 | - | 6 | - |
| с. Раевци | 19 | 2 | 12 | 5 |
| с. Райнушковци | 34 | 12 | 18 | 4 |
| с. Ралевци | 11 | 4 | 7 | - |
| с. Рачовци | 4 | - | 4 | - |
| с. Рашовите | 13 | 2 | 10 | 1 |
| с. Руевци | 20 | 3 | 17 | - |
| с. Свирци | 20 | 3 | 17 | - |
| с. Сечен камък | 23 | 15 | 8 | - |
| с. Скорците | 29 | 22 | 1 | 6 |
| с. Сливово | 8 | 1 | 7 | - |
| с. Стайновци | 16 | 3 | 13 | - |
| с. Станчов хан | 50 | 14 | 36 | - |
| с. Стражата | 15 | 9 | 6 | - |
| с. Стръмци | 24 | 12 | 10 | 2 |
| с. Тодореците | 19 | 11 | 6 | 2 |
| с. Томчевци | 16 | 2 | 12 | 2 |
| с. Фъревци | 27 | 14 | 11 | 2 |
| с. Фъртуни | 6 | 1 | 5 | - |
| с. Христовци | 12 | 5 | 6 | 1 |
| с. Чакалите | 27 | 19 | 6 | 2 |
| с. Черновръх | 58 | 45 | 9 | 4 |
| с. Ябълковци | 7 | - | 6 | 1 |
| с. Явор | 13 | 4 | 9 | - |
| Общо | 5324 | 3174 | 1979 | 171 |

Източник: НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд, том 3 - Области, книга 7 - Габрово

По данни от преброяването на НСИ към 2011 г. в община Трявна има 5324 жилищни сгради, от които 1979 или 37% необитавани. Най-много са жилищните сгради в град Трявна – 2261 (42%) и гр. Плачковци – 910 (17%).

Таблица 14: Жилищни сгради в община Трявна по период на построяване (брой)

| До 1949 г. | 1950-1959 г. | 1960-1969 г. | 1970-1979 г. | 1980-1989 г. | 1990-1999 г. | 2000-2011 г. | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2573 | 634 | 931 | 601 | 315 | 148 | 122 | 5324 |

Източник: НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд, том 3 - Области, книга 7 - Габрово

Почти половината от жилищния сграден фонд на община Трявна е построен до края на 1949 г. – 2573 сгради или 48%. Значителен брой сгради са построени от 1960 до 1969 г. – общо 931 или 17%. Около 9% от сградите са от периода 1980-1999 г. Новите сгради, въведени в експлоатация след 2000 г. са 122 или едва 2% от жилищния фонд на общината.

Таблица 15: Основни характеристики на жилищния фонд в община Трявна 2013-2017 г.

| Показатели | Мерна единица | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищни сгради | Брой | 5361 | 5362 | 5363 | 5367 | 5369 |
| По материал на външните стени на сградата |  |  |  |  |  |
| стоманобетонни | Брой | 143 | 143 | 144 | 144 | 144 |
| панелни | Брой | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| тухлени | Брой | 3750 | 3751 | 3751 | 3755 | 3757 |
| други | Брой | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Жилища | Брой | 8385 | 8386 | 8387 | 8393 | 8395 |
| По форма на собственост | Брой |  |  |  |  |  |
| Държавни и общински | Брой | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Частни на юридически лица | Брой | 204 | 204 | 205 | 205 | 206 |
| Частни на физически лица | Брой | 8045 | 8046 | 8046 | 8052 | 8053 |
| По брой на стаите |  |  |  |  |  |  |
| едностайни | Брой | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| двустайни | Брой | 2096 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 |
| тристайни | Брой | 2840 | 2840 | 2840 | 2843 | 2844 |
| четиристайни | Брой | 1855 | 1855 | 1855 | 1856 | 1857 |
| петстайни | Брой | 676 | 676 | 677 | 679 | 679 |
| с шест и повече стаи | Брой | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Полезна площ | кв. м | 629645 | 629712 | 629799 | 630640 | 630816 |
| жилищна | кв. м | 480452 | 480499 | 480569 | 481134 | 481258 |
| спомагателна | кв. м | 89850 | 89860 | 89872 | 90104 | 90141 |
| площ на кухни | кв. м | 59343 | 59353 | 59358 | 59402 | 59417 |
| Въведени в експлоатация |  |  |  |  |  |  |
| Сгради – брой, в т.ч. | Брой | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Нови | Брой | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Разширени | Брой | - | - | - | - | - |
| Жилища - брой | Брой | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Полезна площ | кв. м | 606 | 67 | 87 | 841 | 176 |

Източник: Национален статистически институт

Към 2017 г. в община Трявна има 5369 жилищни сгради. Общият брой на самостоятелните жилища е 8395, с полезна площ 630816 кв.м. и жилищна площ 481258 кв.м. Полезната жилищна площ на човек от населението за общината към 2017 г. е 47,67 кв.м.

По брой на стаите преобладават двустайни и тристайни жилища – общо 4941 броя или 59%. По вида на конструкцията 3757 сгради (около 70%) са масивни/тухлени, 144 сгради са стоманобетонни, 18 панелни и 1450 с други конструкции (в т.ч. кирпич).

По данни на НСИ за периода 2013-2017 г. в община Трявна са въведени в експлоатация 12 нови жилищни сгради и 17 жилища с полезна жилищна площ 1777 кв.м.

Жилищният фонд в общината като цяло е остарял и амортизиран, което е предпоставка за слаба енергийна ефективност и лоши технически характеристики на значителна част от сградите.

Външните стени на повечето стари сгради имат до пет пъти по-големи топлинни загуби в сравнение с нормите за ново строителство. В масовия случай сутерените и таванските плочи на съществуващия жилищен сграден фонд са без топлоизолация. Топлинните загуби през прозорците и балконските врати са над 50% и се дължат предимно на ниските топлоизолационни качества на използваната дограма и некачествен монтаж, лошото физическо състояние на фасадите на сградите и конструкциите.

Ниската енергийна ефективност се дължи на липсата на изолации на покриви и стени, старо осветление с енергоемки светлоизточници, амортизирани отоплителни инсталации и др. Подобряването на топлоизолацията, модернизирането на отоплителните инсталации, използването на слънчева енергия и т.н. могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50%.

Към 2019 г. Община Трявна разполага с 30 сгради, общинска собственост с РЗП над 200 кв.м. В  гр. Трявна се намират 23 от сградите, в гр. Плачковци – 3, а останалите са в селата на общината. Повечето сгради от общинския сграден фонд подлежат на задължително енергийно обследване, тъй като са с РЗП повече от 250 кв.м.

Като цяло общинският сграден фонд на Община Трявна е морално остарял. Сградите са строени предимно в средата на миналия век и в общия случай се нуждаят от сериозни инвестиции в сферата на енергийната ефективност. Повечето сгради са с ниски качества по отношение на топлотехническите характеристики на стени, под и остъкления на фасадите. Външните стени са изпълнени с ниски топлотехнически характеристики и изискват допълнителна топлоизолация. Дограмите и вратите на сградите, които не са подменени с PVC дограма, а са изработени от дървени профили, са с висок коефициент на топлопреминаване, което изисква подмяна с нова дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло.

Състоянието на жилищния и сграден фонд на частните лица в голяма степен е същото като на общинските сгради. Повечето частни жилища се нуждаят от смяна на дограмата, саниране, полагане на топлоизолация на външни стени, покрив и под. Санирането на еднофамилни и жилищни сгради е сред приоритетите на общинската енергийна политика.

На съвременните изисквания за енергийна ефективност отговарят преди всичко обектите, строени и реновирани през последните години, които са сравнително малък процент от всички сгради на територията на общината.

По-голямата част от старите частни сгради и жилища в Трявна се нуждаят от сериозни инвестиции за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Този сграден фонд вероятно ще съществува още дълго и е необходимо да се вземат мерки за обновяването му, ако за всеки конкретен случай това е икономически оправдано.

За отопление на сградите в общината се използват предимно електрическа енергия, локални топлоизточници, или печки на дърва и въглища.

Подобряването на топлоизолацията, подмяната на дограмите, модернизирането на отоплителните инсталации, използването на слънчева енергия и т.н. могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50%, което е приоритет на общинската енеригийна политика.

4.5. Икономическо развитие

Основна черта на икономиката в община Трявна е подчертания й промишлен характер. Структуроопределящи производства са машиностроене, трикотаж, мебелно производство, дърводобив, каменни изделия, услуги и др. Селското стопанство е слабо развито, предвид полупланинския характер на общината. Водещ отрасъл през последните години е туризмът.

Броят на предприятията в общината към 2017 г. е 569 или с 51 повече спрямо 2007 г. (518). Преобладаващата част са микро предприятия с до 9 заети лица – 91%. Следват ги малките фирми с 10 до 49 заети - 8%. Липсват големи предприятия, а средните с до 249 души персонал са 7. Броят на микропредприята през 2017 г. е  5176, а на малките - 45.

Произведената продукция през 2017 г. е 52204 млн. лева, приходите от дейноста 96416 млн. лева, а нетните приходи от продажби – 81058 млн. лева. Реализираните печалби са в размер на 6786 млн. лева, а загубите - 3188 млн. лева. Към 2017 г. по официални статистически данни броят на заетите лица в общината е 2364, 42% от които в микропредприятия и 24% в средния бизнес.

Таблица 16: Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за 2017 г. по групи предприятия според заетите в тях лица

| Групи предприятия според заетите в тях лица | Предприятия | Произведена продукция | Приходи от дейността | Нетни приходи от продажби | Разходи за дейността | Печалба | Загуба | Заети лица | Наети лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Брой | Х и л я д и л е в о в е | Б р о й |
| Общо | 569 | 52,204 | 96,416 | 81,058 | 92,224 | 6,786 | 3,188 | 2,364 | 1,933 |
| Микро до 9 заети | 517 | 18,146 | 35,965 | 33,737 | 33,396 | 4,137 | 1,843 | 1,001 | 603 |
| Малки от 10 до 49 | 45 | 22,837 | 47,260 | 36,707 | 45,733 | 2,364 | .. | 794 | 761 |
| Средни от 50 до 249 | 7 | 11,221 | 13,191 | 10,614 | 13,095 | 285 | .. | 569 | 569 |
| Големи над 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Източник: Национален статистически институт

По данни на НСИ за 2017 г. преките чуждестранни инвестиции в община Трявна са в размер на 1 388 826 лева.

Таблица 17: Средна брутна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2017 година

| Номенклатура на икономическите дейности | Заплата в лева |
| --- | --- |
| Общо | 8484 |
| СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО | 8357 |
| ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ | .. |
| ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ | 9295 |
| ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА | . |
| ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ | .. |
| СТРОИТЕЛСТВО | 6029 |
| ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ | 5935 |
| ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ | 7719 |
| ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО | 5662 |
| СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ | .. |
| ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | .. |
| ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ | 6572 |
| ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 5756 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 8948 |
| ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ | 13009 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 10929 |
| ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА | 9189 |
| КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 8141 |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ | 6245 |

Източник: Национален статистически институт

Средната брутна годишна работна заплата в община Трявна за 2017 г. е 8484 лева, което е с 32% или с 3964 лева по-малко от средната годишна работна заплата за страната за същия период (12448 лева). Най-високи възнаграждения получават работещите в секторите на държавното управление и образованието, следвани от преработващаа промишленост и здравеопазването. Най-ниски са заплатите на заетите в секторите на туризма (хотелиерство и ресторантьорство), търговията и услугите.

4.6. Промишленост

Промишлените предприятия са съсредоточени основно на територията на общинския град и град Плачковци. Изключение прави фирма „Емко” ЕООД намираща се в землището на кметско наместничество Белица.

В Трявна се развива предимно „Преработваща промишленост”, като водещо значение за местната икономика имат предприятията в подотраслите: „Производство на текстил и облекло”, следван от подотраслите: „Производство на дървен материал и изделия от него” , „Производство на хранителни продукти”, „Металургия и метални изделия”.

Производството на текстил и облекло е отрасъл с традиции в общината. Някои от по-големите фирми за производство на трикотажни изделия са:

- „Итнертоп” ЕООД – фирмата произвежда широк асортимент от бебешко, детско, дамско и мъжко бельо и бански костюми. Изработва на ишлеме за фирми от Италия, Франция и Германия.

- ЕТ „Деяна” - Произвежда и предлага мъжко, детско, дамско бельо и трикотажни облекла за свободното време.

- „Рики” ЕООД – създадена е през 1997 г. и се развива в сферата на производството и търговията на трикотажни платове, вискоза, рипс, електро жакард, ротациони щампи, три конечни и дву конечни вати, конци, ластици и консумативи за шивашката промишленост.

- ЕТ„ Дани 91” - Производство на дамско, мъжко, детско бельо и бански костюми

- „Цвети фешън „ ООД - Производство на мъжки, дамски и детски пижами от вата, трико, интерлог, хавлия и плюш. Мъжки и дамски рекламни тениски и блузи.

- ЕТ”Корона”; „Интим” ООД; „Фелия” ООД; „Ники 2000” ООД и др.

Производство на дървен материал и изделия от него

. Деветдесет процента от мебелното производство е разположено по периферията на общината. В община Трявна функционират над 30 фирми за обработка на дървен материал и изделия от него. По-големите от тях са:

- „Винтайм”ООД е основана в гр. Трявна през 1994 г. от Йордан Йорданов. Фирмата се занимава с проектиране, изпълнение и монтаж на мебели и дограма.

- ПК „Балкан” - Произвежда мебели, всякакъв вид дограма, ламперии, дюшеме, а също така и роначки за царевица, смукатели за водни помпи, отливки от сив чугун, метални конструкции и др.

- „Престол” ООД - Дизайн и производство на мебели от масивна дървесина, мека мебел и всички видове тапицерски услуги

- „Вълчев М” ЕООД” - Производител на масивна художествена мебел от дъб и череша за обзавеждане на жилища, ресторанти и хотели. Разработване на цялостни интериорни решения по място и ситуация.. Основната й дейност е насочена в производството на художествена, стилна масивна мебел, стъпвайки на основата на античните и ренесансови постижения в областта на архитектурата и мебела.

- ЕТ „Стил 91” - поръчка по индивидуален проект на мебели, маси, столове, врати и дограми.

- „Уста Дарин” ЕООД – художествена обработка на дърво

- „Стил МС”ООД; „Би Би Сикс”АД; „Нюко Фърничър”ЕАД; „Щайнер мебел” ЕООД; „Чинар – М” ЕООД;” Масив”ООД и др.

Металообработване – производство на метални изделия, резервни части и др.

- „Ким-стройметал” ЕООД - производство на тръбно строително фасадно скеле.

- „Трявна Спектър” ООД - производство на метални конструкции и строителни материали.

- „Резбонарезни инструменти – Габрово” ЕООД - Производство на резбонарезни, режещи и зъбообработващи инструменти

- „Трема Груп” ЕООД - Производство на инструментална екипировка, общо машиностроене и селскостопанска техника.

- „Емко” ООД – механично обработване на метал, производство на въоръжение и боеприпаси.

Въпросът за енергийната ефективност в промишлените предприятия и системи е сериозно застъпен в Раздел IV Обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление на Закона за енергийна ефективност и в НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 08.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и оценка на енергийни спестявания.

Съгласно нормативните разпоредби на Чл.57 от ЗЕЕ (Изм. ДВ, бр. 105 от 2016 г.):

(1) Обследването за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление има за цел да определи специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.

(2) На задължително обследване за енергийна ефективност подлежат всички:

1. предприятия за производство, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;

2. предприятия за предоставяне на услуги, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;

3. промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 МWh;

4. системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с население над 20 000 жители.

Като цяло сградния фонд на местните промишлени предприятия е сериозно амортизиран с лоши технически характеристики, ниска енергийна ефективност и високи топлозагуби. Санирането на сградите,  подобряването на енергийните им характеристики и използването на енергия от ВИ в промишлените предприятия тепърва ще придобива все по-голямо значение и ще се развива в община Трявна. Независимо от високата значимост и предимствата на енергийната ефективност, промишлените предприятия на този етап не могат да се конкурират ефективно, да внедрят необходимите енергоспестяващи мерки и да заменят традиционните енергийни източници без значителни инвестиции.

За повишаване на енергийната ефективност в община Трявна, в промишлената сфера, трябва да се приложат следните общи мерки:

- Въвеждане в производството енергоспестяващи технологии на базата на оптимизиране на капацитета, използване на възобновяеми енергийни източници и други;

- Оптимизиране на енергийните разходи за отопление на помещенията чрез въвеждане на нови отоплителни технологии;

- Въвеждане на енергоспестяващо осветление в промишлените предприятия;

- Изграждане на информационна система за състоянието на енергийната ефективност на общинско ниво на базата на която да се приложат препоръчителни мерки, специфични за общината.

4.7. Транспорт

Съгласно данни на НСИ, на територията на община Трявна няма изменения в дължината на пътищата от І, ІІ и ІІІ клас – през общината преминават два пътя ІІІ клас с обща дължина от 63 км - III- 552 (Вонеща вода – Трявна – Габрово) и III – 609 (Царева ливада – Трявна – Плачковци – Кръстец). Общата дължина общинската пътна мрежа е 285 км, като тази относителна голяма дължина е обусловена от планинския релеф и множеството населени места в общината.

Основните проблеми са свързани с незадоволителното състояние на пътната мрежа (четвъртокласна пътна мрежа), нуждата от значителни средства за осигуряване на достъпност през зимния сезон, както и необходимостта от приоритизиране наместата, в които да бъде насочван ограничения финансов ресурс предвид големия брой обезлюдени или с изключително малък брой жители населени места в общината.

Фиг. 9: Главни транспортни оси, пресичащи община Трявна

Предвид географското разположение на община Трявна добрата транспортна достъпност до икономическите и социални центрове (Трявна и Плачковци), както и до центровете с потенциал за рекреационен, селски и еко туризъм е от изключителна важност. Осигуряването на възможност за бърз и безопасен транспорт до Габрово, Дряново, Вонеща вода и съответно до Велико Търново ще подкрепи в значителна степен наличното ежедневна трудова миграция в общината, както и ще създаде възможност за привличане на нови инвеститори в местната икономика.

Въпреки наличието в близост на преки транспортни връзки между северна и южна България (Габрово – Шипка – Казанлък и Велико – Търново – Килифарево – Вонеща вода – Гурково), актуална е необходимостта от развитие на нови връзки, съобразно нуждите на туризма и развитието на община Трявна като цяло. Като такава възможност следва да се разглежда възстановяването на пътната връзка между с. Кръстец (община Трявна) и с. Борущица (община Мъглиж), част от път III – 609 (Царева ливада – Трявна – Плачковци – Кръстец – Борущица – Радунци - Мъглиж).

Развитието на вътрешната общинска пътна мрежа чрез Реконструкция на път с.Станчов хан – с.Мръзеци – спирка Бъзовец ще осигури алтернативен достъп до основните комуникационни оси (Трявна – Плачковци – Кръстец), както и достъп на част от населението до жп транспорта чрез жп спирка Бъзовец. Осигуряването на подобна връзка ще насърчи развитието на туристически дейности в тази част на общината. Изграждането на пътна връзка между с. Боженци (община Габрово) и Трявна ще допринесе за развитието на туризма.

Предвид резултатите от изготвения социално-икономически анализ приоритетността на реконструкцията на посочените пътни връзки по отношение значимостта им и приноса им към социавно-икономическото развитие на общината може да бъде определена по следния начин:

- високоприоритетни:

- пътна връзка Трявна – Габрово, III- 552;

- пътна връзка Трявна – Дряново, III – 609;

- пътна връзка Трявна – Плачковци – Крестец, III- 552;

- пътна връзка Трявна – Вонеща вода, III – 609.

- средно приоритетни – пътна връзка Станчов хан – Мръзеци – спирка

- Бъзовец, общински път

- ниско приоритетни - пътна връзка Кръстец – Борущица, III – 609

Проектирането, съгласно европейските изисквания на път ІІІ – 552 – Трявна - Габрово и път ІІІ - 609 в участъците Трявна - Царева ливада и Плачковци – Кръстец е изведено като необходимост и в Областната стратегия за развитие на област Габрово за периода 2014 – 2020 г. Към началото на 2014 г. се изпълняват дейности по рехабилитацията на път ІІІ – 552 – Трявна – Габрово. На територията на община Трявна преминава една от трите жп линии, свързващи	Северна и Южна България - IV-та главна жп линия Русе – Подкова. На територията на общината се намират две жп гари (Трявна и Плачковци) и пет жп спирки (Кръстец, Бъзовец, Радевци, Божковци, Стайновци).

Необходимо е планирането и извършването на ремонт и модернизиране на приемните здания на жп гарите и жп спирките. Извършен е ремонт на жп линията в участъка между Дъбово и Трявна.

Насърчаването на използването от пътници (и товари) на жп транспорта ще подобри общото състояние на околната среда. Развитието на този вид транспорт има значение и за развитието на туризма в общината.

Таблица 18: Приоритетни общински пътни участъци в община Трявна за реконструкция (РЕК), или превантивна поддръжка (ПЕП) до 2022 г.

| Път № | Начална точка (км) | Крайна точка (км) | Дължина (км) | Брой ленти | Състояние | Необходима дейност | Разчет (млн. лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAB3307 | 0.000 | 8.070 | 8.070 | 2 | Много лошо | РЕК | 3.075 |
| GAB2270 | 0.000 | 11.940 | 11.940 | 2 | Задоволително | ПЕП | 0.812 |
| GAB2276 | 0.000 | 12.500 | 12.500 | 2 | Задоволително | ПЕП | 0.850 |

Източник: Средносрочна оперативна програма за изпълнение на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура 2016-2022 г.

Обществен транспорт

На територията на община Трявна функционират общинска, областна и републиканска транспортни схеми, чрез които се покриват част от нуждите от обществен транспорт на населението. Автобусните линии са междуселищни и междуградски.

Автобусните линии за превоз на пътници с обществен транспорт са следните:

а) Общинска транспортна схема:

- Трявна – Плачковци - Трявна

- Трявна – Станчов хан – Трявна

- Стояновци – Плачковци – Стояновци

- Трявна – Белица – Мечевци – Трявна

- Трявна – Фъревци – Трявна

- Плачковци – Стоевци – Плачковци

- Плачковци – Радевци - Плачковци

б) Областна транспортна схема:

- Трявна – Габрово - Трявна

в) Републиканска транспортна схема:

- Трявна – София

- Трявна – Вонеща вода - Трявна

Материалната база, с която разполагат лицензираните транспортни фирми, които обслужват отделните линии и транспортни схеми в голямата си част не отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност.

Тенденцията, която се наблюдава в общината е намаляване на пътнико потока в обществения транспорт. Поради тази причина  е необходимо той да се предприемат мерки, свързани с модернизация и реконструкция на общинска пътна мрежа, подобряване материалната база на превозвачите, гъкавост на траспортните схеми, подобряване състоянието на общинската автогара и др.

Отделяните емисии на вредни вещества в атмосферата от транспортни средства и транспортното обслужване на територията на общината са минимални и не застрашават околната среда.

4.8. Туризъм

Туризмът е един от водещите и структуроопределящи отрасли в местната икономика на Трявна. Развитието на туристическата индустрия на основата на културно -историческите и природни дадености е от изключителна важност за общинското развитие.

Традициите, природните дадености и местоположението на общината са предпоставка за развитието на различни видове туризъм: културно-исторически; еко туризъм; здравен и рекреативен /зимен и летен/; селски; спортен; ловен и др.

Предпоставки за това са:

- Благоприятното географско положение, разнообразната и екологично съхранена природа, природните забележителности, богатото културно - историческо наследство и ежегодните фестивали и други;

- Един от значимите ресурси на община Трявна е запазеното културно -историческо наследство. Запазени и реставрирани са редица обекти на възрожденската архитектура, които образуват характерен градски ансамбъл;

- Постоянен интерес към Трявна като туристическа дестинация - културен, конферентен, спортен туризъм, летни семейни почивки;

- Осъществени инвестиционни проекти за рехабилитация на техническа инфраструктура във водния и транспортния сектор;

- Наличие на културни институции с традиции;

- Наличен леглови ресурс - хотели и къщи за гости;

- Наличие на възможност за разработване и промотиране на качествен и разнообразен туристически продукт и използване на създадения имидж на туристическа дестинация.

Културно – исторически и познавателен туризъм. На територията на общината са регистрирани около 140 недвижими културни ценности. Шест от тях са с национално значение. По-значимите недвижими културни ценности са разположени в град Трявна:

Специализираният музей за резбарско и зографско изкуство, към чиито фонд принадлежат уникални възрожденски сгради и къщи музеи: - “Тревнеското школо”, Къща музей “Ангел Кънчев”; Къща-музей "Петко и Пенчо Славейкови";  “Райковата къща”; “Даскаловата къща”; Музей “Тревненска иконописна школа”; Музей “Азиатско и африканско изкуство”.

Художествени галерии: Галерия “Казаков”; Художествена галерия „Гъбенски”;  Гaлeрия „Aрт-M“.

В град Трявна е проведена реставрация на архитектурните паметници и създаване на нов туристически продукт по Проект „Трявна - градът, в който се ражда красота” е иницииран от Оперативна  програма “Регионално развитие”  на обща стойност  в размер на 3 212 923 лева. Водеща атракция са обекти, паметници на културата, част от архитектурен и исторически резерват "Старинна част на град Трявна". Най-мащабната част от проекта е свързана с изпълнението на консервационно-реставрационни и ремонтни работи на "Райкова къща", "Старото школо", "Часовниковата кула", "Старият мост", "Даскаловата къща" и "Къщата на Петко и Пенчо Славейкови". В Даскаловата къща е доставен навес за нуждите на местния Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство и провеждащия се Международен пленер по дърворезба. По проекта са извършени и строително-монтажни работи на открит амфитеатър в "Музея на иконата", позволяващ организацията на специализирани фестивали, концерти, спектакли и други събития, а също така и консервационно - реставрационни и възстановителни работи на "Попангелова къща", където е изграден Младежки център за художествени занаяти като част от Националното движение "Българско наследство". По проекта е извършено преустройство на общинска сграда в художествена галерия. По проекта е доставен специализиран туристически транспорт - два електромобила, които ще обслужват туристическия поток. Изградена е нова интерактивна система за реклама, информация и резервация /нов софтуер за визуализация на предлагания туристически продукт/, аудио-визуални материали, рекламни киоски, доставка и монтаж на LED дисплей, уебсайт, персонални информационни електронни устройства за посетителите и печатни рекламно - информационни материали.

С реализацията на дейностите е постигнато обединено предлагане на отделните атракции в единен местен туристически продукт, подобрено е състоянието на къщитe музеи, паметници на недвижимото културно наследство, извършване на консервационно - реставрационни работи по екстериора на архитектурните обекти от Централната градска зона, обемно сигниране на зоната със съвременни аудио - визуални средства, спектакъл "Звук и Светлина", пространствата са обогатени със специализирани обеми и атракции.

Община Трявна е партньор за осъществяването на проект „Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево“, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”. Основна цел на проекта е да подкрепи и увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Габрово - Трявна - Севлиево, които ще допринесат за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма. Трите общини планират надграждане на постигнатите резултати от осъществяването на проекта.

Богат културен календар, национални и местни по обхват инициативи: Международен фолклорен фестивал; Славейковите празници; Фолклорен събор “Капитан Дядо Никола”; Театрални празници.

Наличие на природни забележителности и защитени местности, които са уникални  с флората и фауната си: Част от Природен парк “Българка” - букови екосистеми и ландшафти характерни за Централна Стара планина, обхващащ землищата на град Плачковци, с. Радевци, с. Станчов хан, с. Престой; Природни забележителности: „Скален венец” - м. „Мъхнатите скали” - скални образования, разположен в землището на град Плачковци, площ 7.4 ха; „Виканата скала” - скален феномен, разположен в землището на град Плачковци, площ 0.5 ха; „Големия бук“ - вековно буково дърво в естествено състояние, разположено в землището на град Плачковци, площ 0.1 ха; „Естествено тисово находище“ в местността „Извора“ - рядък дървесен вид, включен в Червената книга на Република България в категорията - застрашен., разположено в землището на с. Кръстец, площ 0.6 хектара. Защитени местности - „Махченица - Йововци” - вековни букови гори, разположени в землището на град Плачковци, 63.8 ха; „Столища” - вековни букови дървета, разположени в землището на град Плачковци, площ 1.7 ха; „Студен кладенец” - буково растителност, разположен в землището на с. Станчов хан, площ 63.5 ха. „Боженци” - смесена широколистна гора, разположена в землищата на с. Боженци, общ. Габрово и с. Бижовци, общ. Трявна, площ 227.1 ха. - познавателен туризъм, планински, еко.

Микроязовир „Трявна” - спортен риболов.

Наличие на пешеходни и веломаршрути на територията на цялата община. Най-новите са около спирка Бъзовец, обезпечени с добра маркировка, места за отдих и заслони. По проект „Екотуризъм в региона на жп спирка Бъзовец - фактор за устойчиво експониране на природен парк „Българка”, финансиран от ПУДООС, са изградени заслони, веломаршрути, съоръжения за детски кът и други съоръжения - пешеходен и велотуризъм, планински, еко.

Съседните на Община Трявна общини и най вече Габрово разполагат с множество туристически атракции: Домът на хумора и сатирата; Априловската гимназия /1872/ - първото българско светско училище; Сградите паметници на читалище “Априлов - Палаузов” /1922/, на железопътната гара в Габрово, открита през 1912 година от цар Фердинанд, на първата пощенска сграда в Габрово /1934/, на белодробната болница - оригинална архитектурна форма във вид на параход; Габровските мостове - Стария /1855/ и Ковия Бойов мост, Игото, Моста на занаятите, Моста на хумора, Моста на изкуствата и други; Архитектурно - етнографски комплекс “Етър” - най колоритната част на Габрово; Архитектурно - етнографски резерват Боженци на 16 км от Габрово; курортна местност “Узана” на 22 км от Габрово; Курортът “Люляците” на 15 км от Габрово; Соколският манастир “Успение Богородично” /1833/ на 12 км от Габрово и редица други.

Богата настанителна база /публикувана в сайта на община Трявна/:

Над 20 хотела - намиращи се в град Трявна и около града: "АРТ-М" хотел галерия; хотел "Балканика централ"; комплекс “Балювата къща” ; комплекс "Бръшлян"; комплекс "Българка"; комплекс "Възрожденци"; комплекс "Галеници"; страноприемница "Зограф"; семеен хотел "Извора"; хотел "Калина палас"; комплекс "Панорама"; Комплекс "Плависи"; Хотел "Престолът на Мария"; хотел "Рай"; хотел "Ралица"; хотел "Сезони"; семеен хотел "Тревненски кът"; семеен хотел "Тигъра"; комплекс "Трявна"; семеен хотел "Фамилия"; комплекс "Хармония"; хотел "Хилез"; комплекс "Чичо Томовата  колиба".

Над 100 къщи за гости, над 30 вили за гости, 9 апартамента за гости, разположени основно в град Трявна и околните селища.

Реномирани ресторанти разположени в град Трявна: ресторант “Балабановата къща”; ресторант “Бела”; комплекс “Домино”, ресторант “Калинчева къща”, ресторант “Майстора”, ресторант “Мераклии”, ресторант “Савоя”, ресторант “Трявна” и други.

Таблица 19: Брой нощувки в местата за настаняване в община Трявна 2016 – 2018 г.

| 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 66043 | 62148 | 63196 |

Източник: Национален статистически институт

Общинската енергийна политика в сферата на туризма следва да насърчава прилагането на енергоспестяващи мерки и въвеждане на ВЕИ. Успоредно с това трябва да се търсят средства за финансиране на дейностите по саниране на сградния фонд и  използване на енергоефективно оборудване и техника в туристическите обекти.

4.9. Селско и горско стопанство

По данни на Общинска служба „Земеделие” селскостопанският фонд на община Трявна към 2018 г. възлиза на 106 194 декара, от които обработваеми са 54 510 декара. Общият горски фонд е 130 896 декара, от които 41 552 декара частна собственост.

Таблица 20: Баланс на площите в община Трявна (дка)

| Баланс на площите | Община Трявна |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Обща площ на землищата | 254910 | 254910 | 254910 |
| І. Селскостопански фонд | 106194 | 106194 | 106194 |
| 1. Обработваема земя | 54514 | 54512 | 54510 |
| в т.ч. ниви | 28687 | 28680 | 28667 |
| в т.ч. ливади | 17180 | 17180 | 17176 |
| в т.ч. трайни насаждения | 8647 | 8652 | 8667 |
| в т.ч. лозя | - | - | - |
| 2. Необработваема земя | 51680 | 51682 | 51684 |
| в т.ч. мери и пасища | 40158 | 40158 | 40155 |
| в т.ч. други | 11522 | 11524 | 11529 |
| ІІ. Горски фонд | 130896 | 130896 | 130896 |
| 1. Частна собственост | 41552 | 41552 | 41552 |
| 2. Държавен горски фонд | 89344 | 89344 | 89344 |

Източник: Общинска служба по земеделие гр. Трявна

Сравнителната таблица показва, че за разглеждания период обработваемата земя е намаляла с около 1%.  Общият обем на горския фонд се запазва.

Рехабилитирани площи в селското и горското стопанство на територията на община Трявна няма. Напоявани площи също няма. Комасираните за ползване селскостопански площи на територията на общината представляват приблизително 18% от общо обработваемата земя.

Таблица 21: Брой регистрирани земеделски стопани за периода 2013-2016 г.

| Показател по спотански години | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/ 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Брой земеделски стопани | 112 | 105 | 103 |

Източник: Общинска служба по земеделие гр. Трявна

Броят на регистрираните земеделски стопани в района намалява през последните години – от 112 на 103.

На територията на община Трявна през последните години се отглеждат предимно картофи, пшеница, ечемик и фуражен граф. Средните добиви от декар са както следва: картофи – 260 кг/дка, на пшеница 100 кг/дка, ечемик 100 кг/дка и на фуражен грах – 50 кг/дка.

Пазарът на земеделска земя остава активен и през последните три години са осъществени следните сделки: през 2016 г. – 573 броя; през 2017 г. – 529 броя и през 2018 г. – 536 броя.

Енергийната ефективност в сектора на селското стопанство се изразява в използване на съвременна техника и механизация, която не замърсява околната среда, във внедряване на енергоспестяващи мерки в сградния фонд и използване на енергия от ВИ, където е приложимо (за парници, оранжерии, ферми за животни и др.). Енергийна ефективност се постига и с изграждане на инсталации за производство на биогаз и преработка на биомаса.

Водещо в изготвянето на визията за подобряване на енергийната ефективност в селското стопанство е повишаването на информираността на земеделските производители и техните познания за различните технологии на производство. Земеделските стопани трябва да бъдат обучени да използват максимално ресурса на местните почвени типове и районирани сортове на основните земеделски култури. Въвеждането на нова техника и нови производствени технологии ще доведе до по-голяма енергийна ефективност в селското стопанство, както и комасацията на земята и уедряването на земеделските площи, като допълнителен фактор. Конкретните действия по информиране и обучение на земеделските производители трябва да са насочени към:

- достъп до европейски програми и мерки;

- производство с минимум почвени обработки;

- възстановяване на естественото почвено плодородие без употреба на енергоемки минерални торове, а чрез правилното редуване на земеделските култури и използване на органични торови за подобряване на химическите и физични своиства на почвата;

- използване на устойчиви на болести и неприятели сортове на земеделските култури и изграждане на подходящи сеитбообръщения с цел минимизиране на употребата на пестициди;

- повишаване на познанията по организация на селскостопанското производство и

- оптимално натоварване на машинния парк

Горският фонд на община Трявна е 130 896 дка от общата й територия. На него се падат над 50% от територията на общината и това я определя като горска община.

Държавният горски фонд на територията на община Трявна се управлява от Държавно горско стопанство „Плачковци“, в структурата на РДГ – Велико Търново. Основните приходи идват от продажбата на дървесина и от организирания ловен туризъм. За поддържането на екоравновесие и биоразнобразие ежегодно се извършват редица мероприятия, свързани със залесяване на горски територии и разселване на дивеч.

Фиг. 10: Карта на РДГ – Велико Търново

Таблица 22: Предвидено и осъществено ползване на дървесина от държавния горски фонд на територията на община Трявна 2016-2018 г. (лежаща маса – пл.м3)

| Предвидено | Осъществено |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 18036 | 17835 | 18008 | 17990 | 18232 | 16301 |

Източник: ДГС  – Плачковци

Количеството на ползваната дървесина от горския фонд на Трявна се запазва относително постоянно – средно по 18 000 куб. м. на година. Най-малко дървесина е добита през 2018 г. – 16 301  куб.м., а най-много през 2017 г. – 18 323 куб.м. Общо за периода 2016-2018 г. от горския фонд на Трявна е осъществено ползване на 52 523 куб. м. дървесина.

Съгласно лесоустройствения проект за периода от 10 години /2011 – 2020/ цялата площ на горите и земите, собственост на Община Трявна е 397.4 ха от които залесената е 393,6 ха, а незалесената - 3.8 ха. Площта на общинския горски фонд е 160 ха /възстановени съгласно разпоредбите на Закона за горите/. На територията на общината има гори и земи, които при устройството от 1999 година са се водили държавен горски фонд, но към 2011 година са включени в регулацията на населените места. Тяхната площ възлиза на 59,7 ха. Останалите 177.7 ха гори са възстановени по ЗСПЗЗ като селскостопански територии, но в действителност са гори и е необходимо да се проведат съответните процедури за отразяването им в КК и КВС. Плътни горски комплекси се образуват единствено в землище Енчовци.

Съобразно функциите на горите в стопанството, площта на общинските гори се разпределя както следва:

- гори и земи с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции - 36.7 ха;

- защитни и рекреационни гори и гори в защитени територии - 360.7 ха.

Съгласно одобрения лесоустройствен проект / е предвидена за отсичане стояща дървесна маса от 8 900 кубм /с клони/, или средно 890 кубм годишно. С решение на Общински съвет Трявна от 2004 г. ползването на горите общинска собственост е предоставено на общинско предприятие „Здравец” ЕООД. С решение на Общинския съвет се определя годишният икономически план, размерът на годишното ползване на дървесината, сроковете за изпълнение и начинът на ползване.

Горите са източник освен на дървесина и на много ценни ресурси - билки, горски плодове, гъби и др., които могат да бъдат използвани за организиране на дребни производства, осигуряващи заетост на ниско квалифицирани работници.

С оглед развитието на туризма в района е важно да не се допуска масово изсичане на гори, което ще доведе до екологични проблеми, да се увеличи площта на горите с рекреационна цел и да се предвидят нови залесителни мероприятия.

4.10. Енергийна мрежа и външна осветителна уредба

Основен източник на електроенергия за община Трявна е общата електроенергийна система на страната. Съществуващата енергийна мрежа 20 kV  е в добро състояние и напълно задоволява нуждите на населението и промишлеността от електрическа енергия. Мрежата с ниско напрежение (НН) 380/220V също е в добро техническо състояние. Електрозахранването е реализирано на ниво ниско напрежение 20/0,4кV (НН).

Управлението на съоръженията и електропроводите на територията на община Трявна се извършва от Център за управление на мрежата – Горна Оряховица, а собственик на електроразпределителната мрежа е „Електроразпределение Север” АД – гр. Варна. Дружеството стопанисва и поддържа на територията на община Трявна електропроводи с обща дължина 185 км, 124 броя трафопотове с инсталирана мощност 30 000 kVA

Електроснабдяването се осигурява от националната електроенергийна система посредством районната подстанция „Трявна” с трансформация на напрежението 110/20 kV, която е собственост на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. Има два вход/изхода по ВЕЛ 110 kV. През територията на община Трявна преминават 12 електропоровода. Разпределителната мрежа 20 KV е с обща дължина 150 км.

В общината функционира една подстанция /Трявна/, разположена в град Трявна, която захранва град Трявна и град Плачковци с 2 х 25 MW - 110/ 20 кv. Подстанцията е свързана с тягови подстанции - гара Трявна и  Кръстец чрез електропровод 110 kV с дължина 16,4 км.

По информация на дружествата най-висока консумация на ел.енергия в община Трявна се наблюдава през зимния сезон, достигаща 9 MW.

Четири от изводите на страна СрН са захранени лъчисто, като един от тях захранва битови, а останалите промишлени абонати. Една пета от общата консумирана ел. енергия в общината има промишлен характер. С оглед текущата консумация и инсталираните мощности, не се налага изграждане на нови подстанции на територията на общината.

Електропреносната мрежа е изградена в необходимата оптимална конфигурация като елемент от електроенергийната система на страната. Тя гарантира сигурно, безопасно и ефективно функциониране на електроенергийната система и непрекъснатост на снабдяването на потребителите с електрическа енергия в нормални условия и при смущения.

Техническото състояние на използваните съоръжения е сравнително добро. Проблемите в електрозахранващата мрежа на населените места в общината са свързани с постигането на по-високи качествени параметри на електрическия ток преди всичко само за част от малките населени места. Намалената консумация на електрическа енергия поради закриването на някои големи консуматори води до освобождаването на енергийни мощности, което е добра предпоставка за развитието на нови производства. Част от съоръженията на енергийната инфраструктура са и морално, и физически амортизирани.

За община Трявна предстои разработване инвестиционен проект за транспортиране на природен газ и за газорапределителната мрежа за енергийно осигуряване на промишленото и битово потребление. Преминаването на консуматорите от течно и твърдо гориво на природен газ ще доведе до значителен екологичен ефект и енергоспестяване.

Уличното осветление в община Трявна е монтирано върху стоманени стълбове и стълбове парков тип с осветителни тела с нискоенергийни лампи – 70W, 50W и 2х12W. Изпълнено е и специфично фасадно /прожекторно/ осветление на редица обекти: сградата на общината; паметниците на Ангел Кънчев и П.Р.Славейков; двете църкви - „Свети Георги” и „Свети Архангел Михаил”; скулптурната фигура на входа на град Трявна; старинния мост; архитектурния ансамбъл на площад „Капитан Дядо Никола”; сградата на кметство Плачковци и някои от музейните обекти.

Уличното осветление е един от основните консуматори на ел.енергия и генератор на разходи в общинския бюджет.

Община Трявна е възложила Обследване за енергийна ефективност на съществуващото улично осветление. По информация от Общинска администрация – Трявна за двата града в общината – Трявна и Плачковци уличното осветление се състои от 1542 осветителя и за подмяната им с енергоефективно LED осветление са необходими 82 500,00 лева.

Енергийната политика на местно ниво следва да се насочи към прилагане на соларно осветление за фасади на обществени сгради, парково осветление и постепенното му въвеждане за уличното осветление. Възможностите за приложение на ВЕИ в този сектор е прилагане на LED осветителни тела с фотосоларни панели и акумулатори, с което ще се реализират съществени енергийни икономии. Поради високата цена на тези съоръжения, е необходимо да се търсят програми с грантово финансиране за оптималната реконструкция на съществуващата улична осветителни уредба.

Необходимо е в бъдеще да се работи за модернизация, усъвършенстване и постигане на по-високи нива на енергийна ефективност на уличното осветление, при което се предвижда голям потенциал за икономии на енергия и разходи.

Цели и задачи на енергийно ефективната реконструкция на уличното осветление:

1. Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление и намаляване на консумацията на електрическа енергия.

2. Подобряване на нивото на уличното осветление в съответствие с европейските стандарти и норми.

3. Намаляване на преките разходи за улично осветление при осигурено високо качество на осветлението.

4. Осигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства повишаване сигурността на движение на пешеходците нощно време и създаване на комфортна нощна атмосфера.

V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ.

ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ

Устойчиво енергийно развитие, включващо минимално използване на конвенционални горива, може да бъде достигнато само при последователно прилагане и съчетаване на различни мерки, въвеждащи производството и използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива с дейности за енергийна ефективност.

Възможностите за насърчаване потреблението на енергия от ВЕИ се определят в зависимост от стратегическите цели и политиката за развитие на общината - постигане на конкурентоспособна, динамична и рентабилна местна икономика, подобряване на стандарта на живот на населението на територията на общината и намаляване на емисиите на парникови газове, като елементи от политиката по устойчиво енергийно развитие.

На местно ниво механизъм за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива е изготвянето на общински краткосрочни и дългорсрочни програми, съгласно методическите указания на АУЕР. При разрабоването на настоящата дългосрочна общинска програма са отчетени възможностите на общината и произтичащите от тях мерки и насоки, имащи отношение към оползотворяването на енергия от възобновяеми източници. Основната линия, която се следва е съчетаване на мерки за повишаване на енергийна ефективност с производството и потреблението на енергията от възобновяеми източници. В това отношение в община Трявна през последните години се води последователна енергийна политика, както за въвеждане на ВЕИ, така и за подобряване на енргийната ефективност.

Таблица 23: Възможности за използване на различните видове ВЕИ

| ВЕИ | Първоначална трансформация | Продукт на пазара за крайно енергийно потребление |
| --- | --- | --- |
| Биомаса | Директно, без преработване | дървесина /битови отпадъци / селскостопански отпадъци/*други |
|  | Преработване | брикети, пелети и други |
|  | Преобразуване в биогорива | твърди (дървени въглища)/ течни (биоетанол, биометанол, биодизел и.т.н) газообразни (биогаз, сметищен газ и.т.н) |
|  | Преобразуване във вторични енергии | електроенергия /топлинна енергия |
| Водна енергия | Преобразуване (ВЕЦ) | електроенергия |
| Енергия на вятъра | Преобразуване (Вятърни генератори) | електроенергия |
| Слънчева енергия | Преобразуване | топлинна енергия |
|  | Преобразуване | електроенергия |
| Геотермална енергия | Без преобразуване | топлинна енергия |
|  | Преобразуване | електроенергия |

Основните пречки за реализиране на ВЕИ проекти в община Трявна са:

- висока цена на инвестициите във ВЕИ;

- ниски цени на изкупуване на елекрическата енергия, произведена от ВЕИ;

- недостатъчни средства (както общински, така и у населението на общината);

- допълнителни ограничения на финансовата самостоятелност на общината;

- липса на достатъчни стимули за рационално енергопотребление;

- затруднен достъп до инвестиции за проекти за ВЕИ;

- липса на систематизирани данни за местния потенциал на ВЕИ.

- липса на достатъчно познания за приложими ВЕИ технологии.

Изпълнението на мерките може да се обвърже с препоръките в заключителните доклади от проведените енергийни обследвания на сградите общинска собственост. При обновяването на тези сгради освен мерки по подобряване на термичната изолация, след доказана икономическа ефективност, могат да се включат и мерки за въвеждане на термични слънчеви колектори и заместване на съществуващо отопление с такова, базирано на ВЕИ.

Дългосрочната общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Трявна 2019-2029 г. е в пряка връзка със следните стратегически документи и програми:

- Проект на Общ устройствен план на община Трявна;

- Общински план за развитие на община Трявна 2014-2020 г.;

- Програма за опазване на околната среда на община Трявна 2014-2020 .;

- Програма за енергийна ефективност на община Трявна 2019 – 2024 г.

С цел постигане на конкурентоспособна, динамична и рентабилна местна икономика, намаляване на вредното въздействие върху околната среда в следствие на развиваща се икономика и устойчиво и екологосъобразно управление на природните ресурси са формулирани следните приоритети за насърчаване използването на ВЕИ:

-	Стимулиране въвеждането	на ВЕИ технологии както в публичния сектор, така и в бизнеса;

-     Реализиране на проекти в сферата на енергията от възобновяеми източници;

-    Развитие на енергийно-ефективна икономика с ниски нива на въглеродни емисии за създаване на устойчив икономически растеж.

VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ

Обхватът на ВЕИ в България включва: водна енергия, биомаса, слънчева енергия, вятърна енергия и геотермална енергия.

Световният Енергиен Съвет (WEC) е възприел следните оценки на достъпния потенциал от отделни ВЕИ в световен мащаб.

Таблица 24: Световен достъпен потенциал на ВЕИ             Фиг. 11: Световен достъпен потенциал на ВЕИ

| Достъпен потенциал на ВЕИ, годишно |
| --- |
| ВЕИ | EJ | Gtoe |
| Водна енергия | 50 | 1,2 |
| Биомаса | 276 | 6,6 |
| Слънчева енергия | 1575 | 37,6 |
| Вятърна енергия | 640 | 15,3 |
| Геотермална енергия | 5 000 | 119,5 |
| ОБЩО | 7600 | 180,2 |

Общата сума на достъпния потенциал на страната (6 005 ktoe - Таблица 21) е значително по-малък от ПЕП за 2004 година (19 017 ktoe). Следователно в близко бъдеще България може да задоволи около 32% от енергийните си нужди при пълно усвояване на достъпния енергиен потенциал на ВЕИ на територията й.

Достъпният потенциал от различните видове ВЕИ в България е представен в долната таблица.

Таблица 25: Достъпен потенциал на ВЕИ в България         Фиг. 12: Достъпен енергиен потенциал на ВЕИ

| ВЕИ | Достъпен потенциал в България |
| --- | --- |
|  | - | - | ktoe |
| Водна енергия | 26 540 | GWh | 2 282 |
| Биомаса | 113 000 | TJ | 2 700 |
| Слънчева енергия | 4 535 | GWh | 390 |
| Вятърна енергия | 3 283 | GWh | 283 |
| Геотермална енергия | 14 667 | TJ | 350 |
| ОБЩО | - | - | 6 005 |

Следователно в преходния период (до постигането на устойчиво енергийно развитие на страната) заедно с мащабното въвеждане на ВЕИ, повишаване на ЕЕ и преструктурирането на икономиката (с цел по-ефективно използване на вносните изкопаеми горива), атомната енергия ще играе решаваща роля, особено във връзка с баланса на електрическата енергия.

Таблица 26: Средна себестойност на произведената от ВЕИ енергия, приведена към лева

| ВЕИ | Електропроизводство | Директно топлопроизводство |
| --- | --- | --- |
|  | лв / kWh | лв/kWh |
| Водна енергия | 0,10 – 0,30 |  |
| Биомаса | 0,10 – 0,30 | 0,02 – 0,05 |
| Слънчеви панели |  | 0,05 – 0,30 |
| От фотоволтаици | 0,40 – 2,00 |  |
| Ветрова енергия | 0,10 - 0,30 |  |
| Геотермална енергия | 0,03 - 0,15 | 0,01 – 0,05 |

По долу са дадени графиките при осреднени себестойности.

Фиг. 13: Средна себестойност на произведената от ВЕИ енергия по световна оценка, приведена към лева

Производствените разходи за енергийно производство (особено на топлинна енергия) от геотермални източници са най-ниски.

6.1. Слънчева енергия

В зависимост от това в кой регион се намира общината се определя интензивността на слънчевото греене и какво е средно-годишното количество слънчева радиация попадаща на единица хоризонтална повърхност (kWh/m2).

Средногодишното количество на слънчево греене за България е около 2 150 часа, а средногодишният ресурс слънчева радиация е 1517 kWh/m2. Това е около 49% от максималното слънчево греене. Общото количество теоретичен потенциал на слънчевата енергия падаща върху територията на страната за една година е от порядъка на 13.103 ktoe. От този потенциал като достъпен за усвояване в годишен план  може да се посочи приблизително 390 ktoe.

Фиг. 14: Прогноза за енергийно усвояване на слънчевата енергия

По осреднена оценка количеството на топлинна енергия от слънчеви термични колектори през 2015 година – 239 GWh (20.6 ktoe). Усвояването на икономически изгодния потенциал на слънчевата енергия реално може да се насочи първоначално към сгради държавна и общинска собственост, които използват електроенергия и течни горива за производство на гореща вода за битови нужди.

Очаква се и значително повишаване на интереса от страна на жителите на панелни сгради, които освен мерките по подобряване на термичната изолация на сградата да инсталират и слънчеви колектори за топла вода. Увеличава се използването на слънчевите термични колектори в строителството на хотели, ресторанти и др.

Фиг. 15: Теоретичен потенциал на слънчевата радиация в България по зони

България е разделена на три зони в зависимост от интензивността на слънчевото греене.

Територията на община Трявна  попада в първа зона, в която падащата слънчева радиация е до 1370 kWh/m2 год. или 3,75 kWh/m2 дневно. Климатичните дадености дават възможност за изграждане на фотоволтаични инсталации.

Таблица 27: Продължителност на слънчевото греене в часове за община Трявна

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 106 | 142 | 199 | 229 | 267 | 318 | 306 | 246 | 174 | 97 | 76 | 2190 |

Източник: Национален институт по метеорология и хидрология

Тъй като наблюдения върху радиационните потоци на територията на Община Трявна не са правени, в Таблица 27 са представени данни за приведени стойностите на слънчевото греене от други близки станции.

Относителната продължителност на слънчевото греене за района на Община Трявна се изменя от 24-36 % през зимата, до 72-74 % през летните месеци. Сравнително високия брой часове със слънчево греене (средно около 2 190 h/y за периода 2010 - 2017 г.) и стойности на слънчева радиация в района благоприятстват развитието на енергийни системи, захранвани слънчева енергия. Годишната сумарна слънчева радиация е 20-20.5 kcal/cm2, а годишният радиационен баланс е 53-57 kcal/cm2.

Продължителността и интензитета на слънчево греене, слънчевата радиация, географската ширина на региона, ниската облачност през по-голямата част от годината представляват предпоставки за реализирането на проекти на основата на използване на слънчевата енергия.

През 2019 г. в община Трявна  няма изградени и функциониращи Фотоволтаични електроцентрали. Това е един от основните неизползвани възобновяеми ресурси, които могат да бъдат използвани през следващите години.

В общината функционират 7 соларни инсталации за производство на топлинна енергия, работещи с възобновяеми енергийни източници, които са собственост на Община Трявна и се използват в социални, образователни и спортни сгради, както следва:

- Соларна инсталация за БГВ, състояща се от 9 бр. слънчеви колектори в Социален комплекс – гр.Трявна

- Соларна инсталация за БГВ, състояща се от 4 бр. слънчеви колектори в Дневен център за възрастни с увреждания – гр.Трявна

- Соларна инсталация за БГВ, състояща се от 7 бр.слънчеви колектори в ЦДГ „Светлина” – гр.Трявна

- Соларна инсталация за БГВ, състояща се от 3 бр.слънчеви колектори в ЦДГ „Осми март” – гр.Плачковци

- Соларна инсталация за БГВ, състояща се от 12 бр.слънчеви колектори в Плувен басейн – гр.Трявна

- Соларна инсталация за БГВ, състояща се от 8 бр.слънчеви колектори в Плувен басейн – гр.Плачковци

Като цяло би могло да се направи заключението, че поради подходящите климатични условия фотоволтаични и соларни инсталации биха могли да се поставят на голяма част от административните и жилищни сгради, което може да продължи тенденцията за намаляване на енергийните разходи и да реализира значими икономиии в общинския бюджет.

От оценката се налага извода, че теоретичният потенциал представлява внушителен ресурс, но практическото му приложение все още не е достатъчно изследвано във всички направления. Въз основа на оценения теоретичен потенциал, при значителни ограничителни условия е извършена оценка само на част от техническия (достъпния) потенциал. Последната включва  оценка за оползотворяване на слънчева енергия за загряване на вода за битови нужди на общински сгради. Избрана е технология за изграждане на инсталации със слънчеви колектори, които да се разположат на покривите на сградите. Покривната площ, която участва в оценката представлява 0,0002 % от общата територия на общината, върху която попада слънчева радиация.

При преминаването през атмосферата слънчевите лъчи губят значителна част от своята енергия. Стигайки до горните слоеве на атмосферата, част от слънчевата енергия се отразява обратно в космоса (около 10%). Друга част от слънчевата енергия (от порядъка на 30%) се задържа в нея, нагрявайки горните слоеве на атмосферата. Главна причина за това са поглъщането от водните пари в инфрачервената част на спектъра, озоновото поглъщане в ултравиолетовата част на спектъра и разсейването (отраженията) от твърдите частици във въздуха. Степента на влияние на земната атмосфера се дефинира като Air Mass (въздушна маса). Въздушната маса се измерва с разстоянието, изминато от слънчевите лъчи в атмосферата, спрямо минималното разстояние в зенита. За удобство това минимално разстояние се закръглява на 1000 W/m² и се нарича 1.0 АМ. За по-голяма яснота може да се приеме, че имаме въздушна маса 1.0 AM тогава, когато в ясен слънчев ден на екватора 1 m² хоризонтална повърхност се облъчва със слънчева радиация с мощност от 1000 W.

Таблица 28: Влияние на атмосферата. Директна, дифузна н отразена радиация

| Месец | Глобална сл .радиация | Дифузна сл. радиация | Пряка сл. радиация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kWh/m2 mth | kWh/m2 mth | kWh/m2 mth |
| Януари | 49,52 | 24,21 | 25,31 |
| Февруари | 64,89 | 31,71 | 33,16 |
| Март | 96,57 | 47,21 | 49,36 |
| Април | 128,54 | 62,83 | 65,70 |
| Май | 167,49 | 82,01 | 85,76 |
| Юни | 179,98 | 87,84 | 91,92 |
| Юли | 200,96 | 98,11 | 102,59 |
| Август | 183,54 | 89,72 | 93,83 |
| Септември | 128,40 | 62,76 | 65,63 |
| Октомври | 82,58 | 40,36 | 42,21 |
| Ноември | 47,33 | 23,13 | 24,19 |
| Декември | 40,19 | 19,65 | 20,54 |
| Годишно | 1370 | 670 | 700 |

Най-важната информация от Таблица 28 е средногодишното количество на слънчевата енергия за района на община Трявна  - 1370 kWh/m2.

Според принципа на усвояване на слънчевата енергия и технологичното развитие, съществуват два основни метода за оползотворяване – пасивен и активен.

Пасивен метод – „Управление” на слънчевата енергия без прилагане на енергопреобразуващи съоръжения. Пасивният метод за оползотворяване на слънчевата енергия, се отнася към определени строително - технически, конструктивни, архитектурни и интериорни решения.

АКТИВЕН МЕТОД – 1.Осветление; 2. Топлинна енергия; 3. Охлаждане; 4. Ел. Енергия.

Фиг. 16: Средногодишна слънчева радиация в България (kWh/m2)

Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното количество слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху един квадратен метър хоризонтална земна повърхност и се изразява в KWh/m2. При географски ширини 400 – 600 върху земната повърхност за един час пада максимално 0,8 – 0,9 KW/m2  и до 1KW/m2 за райони, близки до екватора. Ако се използва само о,1% от повърхността на Земята при КПД 5% може да се получи  40 пъти повече енергия, от произвежданата в момента.

Достъпния потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането на редица основни фактори: неравномерно разпределение на енергийните ресурси на слънчевата енергия през отделните сезони на годината; физикогеографски особености на територията; ограничения при строителството и експлоатацията на слънчевите системи в специфични територии, като природни резервати, военни обекти и др.

Фотоволтаичната технология за производство на електрическа енергия от слънчевата радиация води до 40 процентов растеж на пазара в глобален аспект и е на път да се превърне в един от най-значителните икономически отрасли.

При проектиране и изграждане на фотоволтаична инсталация за производство и продажба на електрическа енергия, рискът е премерен. Слънчевата радиация съществува независимо от нашите действия или намерения от една страна, от друга, не е възможно да се изчисли с точност до 1%, какво ще бъде слънцегреенето през следващите 5 или 10 години. Но могат да се предвидят отклоненията му с точност 10 до 12%, което е напълно приемливо и достоверно при проектиране на една фотоволтаична инсталация. Минимизирането на риска се постига посредством:

- използване на подходяща технология,

- използване на сертифицирана носеща конструкция за монтаж на фотоволтаичния генератор, препоръчвана от доставчика на модулите. Такава конструкция е оразмерена така, че най-ниската част на модулите е на 0.8 до 1.2 m над терена, което не позволява натрупване на сняг върху тях. При всички случаи конструкцията трябва да притежава сертификат за статика;

- монтаж на подходящо оразмерена мълниезащита, съобразена с мощността на инсталацията, местните климатични условия и вида на терена;

- изграждане на предпазна ограда около терена с охранителна инсталация и интернет връзка за бързо предаване на информация за възникнали инциденти и дефекти в работата на фотоволтаичния генератор (ФВГ).

Техническият живот дава физическия живот на оборудването, който съгласно данните на фирмата доставчик за фотоволтаичните системи е: при 10 годишна експлоатация ефективността им спада на 90%, а при 25 годишна експлоатация – на 80%. За останалите електронни уреди и кабелите физическият живот е 10 години, за носещите конструкции е 25 години. Икономическият живот представлява периодът, в който проектът носи печалба заложена в предложението за инвестиране.

Оползотворяването на потенциала на ресурса от възобновяема енергия позволява намаляване зависимостта от конвенционални енергийни ресурси и външни доставки, а също и до оптимизиране на общинските разходи. Това позволява пренасочване на ресурси за решаване на обществено значими проблеми. Освен икономически ползи, подобна инвестиция ще има и значителен социален ефект. Изграждането на мощности за добив на енергия от слънчевата енергия, позволява максимално ефективното използване на сградите общинска собственост през всички месеци от годината, което подобрява достъпа на населението до културни, социални и административни услуги.

Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение с нагряването на вода чрез електричество. Енергийното потребление в бита и услугите може да бъде значително намалено чрез разширено използване на ВЕИ, предимно слънчева енергия, както в ремонтирани, така и в новопостроени сгради. Слънчеви термични системи за топла вода на обществени обекти както и на стопански обекти могат да намерят широко приложение. Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на слънчевата енергия в топлина, включващи т.н. слънчеви колектори. Предимствата на слънчевите термични инсталации се заключават в следното: произвежда се екологична топлинна енергия и се икономисват конвенционални горива и енергии. Слънчевите топлинни инсталации са главно за: топла вода в обществени сгради и в домакинствата.

Най – достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на слънчевата енергия в топлина, включващи т.нар. слънчеви колектори. Предимствата на слънчевите термични инсталации се заключват в следното:

- Произвежда се екологична топлинна енергия;

- Икономисват конвенционални горива и енергии;

- Могат да се използват в райони, в които доставките на енергии и горива са затруднени.

Интерес от гледна точка на икономическата ефективност при използване на слънчевите инсталации представлява периодът късна пролет – лято – ранна есен, когато основните фактори, определящи сумарната слънчева радиация в България са най-благоприятни. Основният поток на сумарната слънчева радиация е в часовете около пладне, като повече от 70% от притока на слънчева енергия е в интервала от 9 до 15 часа. За този период може да се приеме осреднена стойност на слънчевото греене около 1 080 h, среден ресурс на слънчевата радиация – 1230 kWh/m2.

На фигура 17 е представена възможната за оползотворяване на слънчева енергия при сезонното използване на инсталациите  за периода от месец април до месец октомври.

Фиг. 17: Разпределение на възможната за оползотворяване  слънчева енергия по месеци при сезонна работа на инсталациите

Резултатите от направените изчисления показват следното: независимо че общината не попада териториално в най-благоприятната зона на слънчево греене, изграждането на такъв тип инсталации е икономически ефективно и е напълно постижимо за реализиране както в краткосрочен, така и в дългосрочен период. Производството на електрическа енергия от слънчеви фотоволтаични системи за България е ограничено поради все още високите капиталови разходи на този вид системи. Резултатите показват още, че от един квадратен метър слънчеви колектори ще се получава 630 kWh топлина за периода от 1 април до 30 септември. Необходимата инвестиция за това е 1,36 лв./kWh. Простият срок на откупуване е: при база природен газ – 14 години, при база дизелово гориво – 6,4 г., при база електроенергия – 7,5 г. Това прави слънчеви фотоволтаични системи силно зависими от преференциални условия и от тази гледна точка инвестиционният интерес към тях в последните години значително нарасна. Като доказателство може да се посочи фактът, че само през 2008 г. към електроенергийната система на страната са присъединени няколко малки PV електроцентрали с инсталирана мощност от 87 kW. За постигането на националната индикативна цел – 11% дял на електрическата енергия произведена от ВЕИ в брутното вътрешно потребление на страната, ФЕЦ ще имат все по-голямо значение.

При създадената правна среда и стимули, въвеждането на фотоволтаичните системи може да бъде разделено на две основни направления:

- изграждане на PV системи до 100 kW за задоволяване нуждите от електроенергия на сгради и стопански обекти;

- изграждане на PV системи за производство, присъединяване и продажба на електроенергия за електроенергийната система на страната.

Генерирането на електроенергия от фотоволтаични слънчеви системи е предмет на проучване, оценка на възможностите за изграждане на този тип системи и оценка на реалните ползи за общината.

6.2. Вятърна енергия

Картата на ветровия потенциал на България показва много висока скорост на вятъра в района на община Трявна - около 7 m/s. Тази средногодишна скорост е първият критерий за оценка на потенциала на района. Вторият такъв е неговата посока.

Картата на Фиг. 18 е с общ характер и е съставена след продължително проучване в период от 30 години. Теоретично ветровия потенциал на България не е голям, но конкретни райони могат да го използват максимално ефективно.

Фиг. 18: Теоретичен потенциал на вятърната енергия в България

Ефективна възможност ли е за производство на електричество вятърната енергия на местно ниво, зависи предимно от географските и климатичните дадености на района.

Преди обмислянето на подобна инициатива е необходимо да бъде направен анализ по следните теми: Какъв е вятърният потенциал на различни височини на потенциалните места на територията на общината? При това играят важна роля топографските условия? Има ли по-високи възвишения, означава че има добри условия за добив на енергия.

Фиг. 19: Ветрови потенциал на България

На територията на България са обособени четири зони с различен ветрови потенциал, но само две от зоните представляват интерес за индустриално преобразуване на вятърната енергия в електроенергия: 5-7 m/s и >7 m/s.

Тези зони са с обща площ около 1 430 km2, където средногодишната скорост на вятъра е около и над 6 m/s. Тази стойност е границата за икономическа целесъобразност на проектите за вятърна енергия. Следователно енергийният потенциал на вятъра в България не е голям. Бъдещото развитие в подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра зависи от прилагането на нови технически решения.

Община Трявна  попада в Зона С: Зона  на висок ветроенергиен потенциал – включва вдадените в морето части от сушата (н. Калиакра и н. Емине), откритите планински била и върхове с надморска височина над 1 000 m. Характеристики на тази зона са:

- Средногодишна скорост на вятъра: над 6-7 m/s;

- Енергиен потенциал: 200 W/m2 ; (над 1 500 kWh/m2 годишно);

- Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-25 m/s в тази зона е 6 600 h, което е около 75% от броя на часовете в годината (8 760 h).

В резултат на данните от направените измервания на височина 10 m над земната повърхност, е извършено райониране на страната по представената Фигура 20.

Голяма част от територия на община Трявна попада в зоната на технологично използваемия към момента вятърен потенциал със средна годишна скорост на вятъра над 6-7 м/сек.

Поради тази причина вятърната енергия е основният възобновяем източник на енергия, който може да бъде използван ефективно в община Трявна. В общината са правени редица проучвания от потенциални инвеститори и през следващите години предстои осъществяване на редица инвестиционни проекти свързани с изграждане на вятърни електроцентрали.

Ветрови потенциал за община Трявна  по сезони в проценти от средногодишния: -Зима-41%, Пролет-29%, Лято-15%, Есен-5%.

Фиг. 20: Ветрови потенциал в България по сезони

Продължителността на вятъра със скорост над 2 m/s през зимата и пролетта за Зона А е около 2 000 часа.

Полезен ветрови потенциал, като процент от общия при различна скорост на вятъра:

- 95% при скорост на вятъра 3,5 – 4,0m/s;

- 90% при скорост на вятъра 4,5 – 4,0m/s;

- 86% при скорост на вятъра 5,5 – 4,0m/s;

- 43% при скорост на вятъра 3,5 – 7,5m/s;

- 52% при скорост на вятъра 4,5 – 11,5m/s;

- 58% при скорост на вятъра 5,5 – 11,5m/s;

Трябва да отбележим, че средногодишната скорост на вятъра не е представителна величина за оценката на вятъра като източник на енергия. За да се направят изводи за енергийните качествата на вятъра, е необходимо да се направи анализ на плътността на въздуха и на турбулентността в около 800 точки от страната. В резултат на данните от направените измервания на височина 10 m над земната повърхност, е извършено райониране на страната по представената картосхема:

Метеорологичните данни се отнасят за движението на въздушните маси на височина 10 метра над земната повърхност. В последните години производството на ветрогенератори в света е с височини на мачтата над 40 m, което налага определянето на потенциала на вятъра на по-големи височини от повърхността на терена. Мегаватовите вятърни турбини се инсталират на височина над 80 m над терена. За определяне на скоростта на вятъра на по-голяма височина от 10 m е разработена методика от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН, използваща математическо моделиране за вероятната скорост на вятъра. За да се добие информация за избор на площадки за изграждане на ветроенергийни централи е необходимо да се проведат детайлни анализи със специализирана апаратура и срок 1-3 години.

Редица фирми в България вече разполагат с апаратура и методика за извършване на оценка за това дали дадена площадка е подходяща за изграждане на вятърна електроцентрала. На тази база може да се определи оптималният брой агрегати и големината им на конкретна площадка. При такава оценка се извършва замерване на скоростта и посоката на вятъра, а също и температурата на въздуха чрез измервателни кули с височина 30, 40 и 50 m. В резултат на проведените измервания се анализират розата на ветровете, турболентността, честотното разпределение на ветровете и средните им стойности по часове и дни. Използва се математически модел за пресмятане на скоростта на вятъра във височина, изчислява се количеството произведена енергия за определена мощност на генератора и се извършва оптимален избор на ветрогенератор.

След извършен анализ на техническия потенциал на вятърната енергия е установено, че единствено зоните със средногодишна скорост на вятъра над 7 m/s имат значение за промишленото производство на електрическа енергия. Това са само 3,3% от общата площ на страната (нос Калиакра, нос Емине и билото на Стара Планина). Трябва да се отбележи обаче, че развитието на технологиите през последните години дава възможност да се използват мощности при скорости на вятъра 3.0 – 3.5 m/s

Никоя институция към момента в България не разполага с актуални данни за плътността и турбулентността на въздушните потоци на височини над 10 m над земната повърхност. Ето защо данните, които има към момента, не дават възможност да се направи избор на конкретни площадки за вятърни електроцентрали на територията на страната. Необходимо бъдещите инвеститори в централи с вятърна енергия предварително да вложат средства за проучване на потенциалните площадки с професионална апаратура.

Разпределението на максималния ветрови потенциал пряко зависи от характеристиките на вятъра в съответната точка на измерване. Анализите показват, че на височини над 50 m над земната повърхност, ветровият потенциал е 2 пъти по-голям.

Таблица 29: Достъпен потенциал на вятърната енергия

| КЛАС | Степен на използваемост на терена, % | Достъпни ресурси, GWh |
| --- | --- | --- |
| 0 | 49.3 | 1 615 |
| 1 | 62.9 | 18 522 |
| 2 | 76.5 | 12 229 |
| 3 | 57.3 | 12 504 |
| 4 | 31.0 | 2 542 |
| КЛАС | Степен на използваемост на терена, % | Достъпни ресурси. GWh |
| 5 | 32.5 | 1 200 |
| 6 | 28.4 | 1 715 |
| 7 | 86.4 | 3 872 |
| 8 | 25.0 | 8 057 |
| Общо |  | 62 256 (5 354 ktoe) |

Забележка към Таблица 29:

1. Достъпният енергиен потенциал на вятърната енергия се определя след отчитането на следните основни фактори: силно затрудненото построяване и експлоатация на ветрови съоръжения в урбанизираните територии, резервати, военни бази и др. специфични територии; неравномерното разпределение на енергийния ресурс на вятъра през отделните сезони на годината; физикогеографските особености на територията на страната; техническите изисквания за инсталиране на ветрогенераторни мощност.

2. Степента на използваемост на терена се определя като среден % от използваемостта на терена.

- Клас 0-1 - характерен за района на Предбалкана, западна Тракия и долините на р. Струма и р. Места.

- Клас 2 - характерен за района на Дунавското крайбрежие и Айтоското поле.

- Клас 3 - характерен за Добруджанското плато и средно високите части на планините.

- Клас 5-6 - Черноморското крайбрежие и високите части на планините

- Клас 7 - района на нос Калиакра и нос Емине и билата на планинските възвишения над 2000 m надморска височина

- Клас 8 - високопланинските върхове.

Община Трявна попада в зона на ветрови потенциал със следните характеристики:

- Средногодишна скорост на вятъра над 6 - 7 m/s

- Плътност: 250-300 W/m2

Възможността за усвояване на достъпния потенциал на вятърната енергия зависи от икономическите оценки на инвестициите и експлоатационните разходи по поддръжка на технологиите за трансформирането й. Бъдещото развитие на вятърната енергетика в подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра ще зависи и от прилагането на нови технически решения. Развитието на вятърните технологии през последните години, дава възможности да се използват генериращи мощности при скорости на вятъра 3–3,5 m/s. Малките вятърни генератори са добра инвестиция за собственици на къщи, ферми, оранжерии, както и за малкия и среден бизнес. В доклада „2004, Survey of Energy Resources” на Световния енергиен съвет (The World Energy Council) се посочва, че у нас могат да бъдат инсталирани следните примерни мощности:

В зона на малък ветрови потенциал могат да бъдат инсталирани вятърни генератори с мощности от няколко до няколко десетки kW. Възможно е евентуално включване на самостоятелни много-лопаткови генератори за трансформиране на вятърна енергия и на PV-хибридни (фотоволтаични) системи за водни помпи. Разположението на тези съоръжения е най-подходящо в зона с малък ветрови потенциал на онези места, където плътността на енергийния поток дори е под 100 W/m2.

Зона на среден ветрови потенциал: могат да бъдат инсталирани 3 лопаткови турбини с инсталирана мощност от няколко десетки kW до МW. В тази зона плътността на енергийния поток е между 100 и 200 W/m2.

Зона на голям ветрови потенциал: могат да бъдат инсталирани 2 или 3 лопаткови турбини, с мощност от няколко стотици kW до няколко MW. Тези съоръжения обикновено са решетъчно свързани вятърни централи. Височината на стълба (кулата) е между 50 и 100 m, но може да бъде и по-висока, в зависимост от дължината на лопатките.

Като цяло, ветроенергийният потенциал на България не е голям. Оценките са, че около 1400 km2 площ има средногодишна скорост на вятъра над 6,5 m/s, която всъщност е праг за икономическа целесъобразност на проект за ветрова енергия. Следователно зоните, където е най-удачно разработването на подобни проекти в България са само някои райони в планинските области и северното крайбрежие, в които изцяло попада община Трявна.

6.3. Водна енергия

Водата все още е най-използваният възобновяем енергиен източник у нас, въпреки наблюдавания интерес към оползотворяване на слънчевата, вятърната, геотермалната енергия и биомасата. Страната ни разполага с дългогодишни традиции при производството на електроенергия от водноелектрически централи, а в настоящия момент редица икономически и екологични фактори насочват голяма част от предприемачите към инвестиции в този сектор и най-вече в малки и микро ВЕЦ-ове. Сред причините за повишения инвестиционен интерес към изграждането на централи с мощности до 10 000 kW са дългият период на експлоатация на съоръженията и ниските разходи, свързани с производството и поддръжката, както и сигурността на инвестицията, макар и при относително дълъг срок на откупуване. Предимство се явява и фактът, че малките ВЕЦ-ове на течащи води не използват предварително резервирани водни обеми, като така се избягва изграждането на язовирна стена и оформянето на язовирно езеро. Енергийният потенциал на водния ресурс, който се използва за производство на електроенергия от ВЕЦ е силно зависим от сезонните и климатични условия. Оценката на ресурса се свежда до определяне на водните количества(m3/s).

Производството на електрическа енергия от ВЕИ в България е почти изцяло базирано на използването на водния потенциал на страната. Поради това то е силно зависимо от падналите валежи през годината и в периода 1997 г. – 2008 г. варира от 1733 GWh до 4338 GWh. През последните години оползотворяването на хидроенергийния потенциал в страната е насочено към изграждането на малки водноелектрически централи (МВЕЦ).

Разграничаването на малки, мини и микро водноелектрически централи е условно и се използва най-вече от експертите в бранша, въпреки че е прието в почти всички страни по света. Класифицирането се извършва на база инсталирана мощност. В категорията малки ВЕЦ спадат централи с инсталирана мощност равна или по-малка от 10 МW, мини ВЕЦ се наричат централите с мощност от 500 до 2000 kW, а микро ВЕЦ - до 500 kW.

Според хидроложкото райониране община Трявна  принадлежи към Басейнова дирекция „Черноморски район“ със седалище в град Варна.

Ниската изкупна цена на енергията произведена от водни електрически централи и високите разходи по изграждане на съоръжението са пречка за много общини в България да създават нови ВЕЦ.

След основно проучване се налага извода, че най-подходящи сред хидроенергийните обекти са малките ВЕЦ с максимална мощност до 10 МW. Те се характеризират с по-малки изисквания  относно сигурност, автоматизиране, себестойност на продукцията, изкупна цена и квалификация на персонала. Тези характеристики предопределят възможността за бързо започване на строителството и за влагане на капитали в дългосрочна инвестиция с минимален финансов риск. Малките ВЕЦ могат да се изградят на течащи води, на питейни водопроводи, към стените на язовирите, както и на някои напоителни канали в хидромелиоративната система. Малките ВЕЦ са подходящи за отдалечени от електрическата мрежа потребители, могат да бъдат съоръжавани с българско технологично оборудване и се вписват добре в околната среда, без да нарушават екологичното равновесие.

Ниската изкупна цена на енергията произведена от водни електрически централи и високите разходи по изграждане на съоръжението са пречка за много общини в България да създават нови ВЕЦ.

След основно проучване на условно обособена част сред хидроенергийните обекти са малките ВЕЦ с максимална мощност до 10 МW. Те се характеризират с по-малки изисквания  относно сигурност, автоматизиране, себестойност на продукцията, изкупна цена и квалификация на персонала. Тези характеристики предопределят възможността  за бързо започване на строителството и за влагане на капитали в дългосрочна инвестиция с минимален финансов риск. Малките ВЕЦ могат да се изградят на течащи води, на питейни водопроводи, към стените на язовирите, както и на някои напоителни канали в хидромелиоративната система. Малките ВЕЦ са подходящи за отдалечени от електрическата мрежа потребители, могат да бъдат съоръжавани с българско технологично оборудване и се вписват добре в околната среда, без да нарушават екологичното равновесие.

Към 2019 г. на територията на община Трявна  няма изградени ВЕЦ, тъй като не съществува реален потенциал за използване на водна енергия.

6.4. Геотермална енергия

Геотермалната енергия включва: топлината на термалните води, водната пара, нагретите скали намиращи се на по-голяма дълбочина. Енергийният потенциал на термалните води се определя от оползотворения дебит и реализираната температурна разлика (охлаждане) на водата.

Различните автори на изследвания на геотермалния потенциал, в зависимост от използваните методи за оценка и направени предвиждания, посочват различни стойности на геотермалния потенциал в две направления: потенциал за електропроизводство и потенциал за директно използване на топлинната енергия.

По експертни оценки възможният за използване в настоящия момент световен геотермален потенциал е съответно: ~ 2000 TWh (172 Mtoe) годишно за електропроизводство и ~ 600 Mtoe годишно за директно получаване на топлинна енергия.

В общото световно енергийно производство от геотермални източници Европа има дял от 10% за електроенергия и около 50% от топлинното производство. Очакваното нарастване на получената енергия от геотермални източници за Европа до 2020 г. е около 40 пъти за производство на електроенергия и около 20 пъти за производство на топлинна енергия.

Освен използването на геотермалната енергия от подземните водоизточници все повече навлиза технологията на термопомпите. Високата ефективност на използване на земно и водно-свързаните термопомпи се очаква да определи нарастващият им ръст на използване до над 11% годишно.

Оползотворяването на геотермалната енергия, изграждането на геотермални централи и/или централизирани отоплителни системи, изисква значителни първоначални инвестиции за изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, спомагателно оборудване и разпределителни мрежи. Производствените разходи за електроенергия и топлинна енергия са по-ниски от тези при конвенционалните технологии. Същественото е, че коефициента на използване на геотермалния източник може да надхвърли 90%, което е недостижимо при другите технологии. Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, докато използването на енергоизточника може да продължи векове. За осъществяването на такива проекти е подходящо да се използват ПЧП.

По различни оценки в България геотермалните източници са между 136 до 154. От тях около 50 са с доказан потенциал 469 MW за добиване на геотермална енергия. Основната част от водите (на самоизлив или сондажи) са нискотемпературни в интервала 20–90°С. Водите с температура над 90°С са до 4% от общия дебит.

Таблица 30: Достъпен потенциал на геотермалната енергия в България по региони

| Регион | Достъпна мощност | Достъпен потенциал, Иконом. Форум, София 2001 г. |
| --- | --- | --- |
|  | MW | ktoe/год. |
| Северозападен Видин | 8.3 | 5.6 |
| Северен централен Русе | 70.2 | 55.8 |
| Североизточен Варна | 126.7 | 107.4 |
| Югоизточен Бургас | 14.4 | 12.7 |
| Южен централен Пловдив | 103.8 | 81.0 |
| Югозападен София | 115.9 | 87.1 |
| ОБЩО | 439.3 | 349.6 |

На територията на община Трявна няма топли минерални извори. Поради липса на базови проучвания на тези геотермалните източници на територията на общината към момента може да се направи извода, че е налице нисък геотермален потенциал за производство на енергия.

6.5. Енергия от биомаса

## Перспективен източник на ВИ, имащ потенциал за генериране на енергия на територията на общината е биомасата. Източниците на биомаса на територията на община Трявна включват основно дървата за огрев, отпадъците на житните култури, тревите, крайпътната паразитна растителност, дървесните отпадъци, битовите отпадъци, горски отпадъци /санитарна сеч/, остатъците от селскостопански фуражни посеви до животински отпадъци, отпадъци наслоени в речните корита. Има неизползван потенциал за производство на биогаз. В общината няма пречиствателни станции и други съоръжения за преработка на отпадъци.

Биомасата може да се използва по следните начини:

1. директно - за изгаряне и производство преди всичко на топлинна енергия,

2. индиректно - чрез производството на биогаз (метан), който в последствие да генерира топлинна, електрическа или комбинирана енергия.

В първия случай е необходимо да се има предвид, че потенциалът за добив на топлинна енергия нараства няколкократно, ако биомасата се пелетизира и изгаря във високоефективни котли.

Особеното при използването на биогаза за комбинирано производство на топлинна и електроенергия е, че е необходимо да се намери полезно използване

на произведената топлинна енергия, защото само в този случай инсталацията може да се отнесе към високопроизводителните и да се получи преференциална цена на електроенергията.

## Използването на биомаса се счита за правилна стъпка в посока намаляване на пагубното антропогенно въздействие, което модерната цивилизация оказва върху планетата. Биомасата е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За добиването й не е необходимо изсичане на дървета, а се използва дървесният отпадък. За ¾ от хората, живеещи в развиващите се страни, биомасата е най-важният източник на енергия, който им позволява да съчетаят грижата за околната среда с тази за собствения им комфорт.

Фиг.21: Възможни процеси за оползотворяване на биомаса

## Технологиите за биомаса използват възобновяеми ресурси за произвеждане на цяла гама от различни видове продукти, свързани с енергията, включително електричество, течни, твърди и газообразни горива, химикали и други материали. Дървесината, най-големият източник на биоенергия, се е използвала хиляди години за производство на топлина. Но има и много други видове биомаса – като дървесина, растения, остатъци от селското стопанство и лесовъдството, както и органичните компоненти на битови и индустриални отпадъци – те могат да бъдат използвани за производството на горива, химикали и енергия. В бъдеще, ресурсите на биомаса може да бъдат възстановявани чрез култивиране на енергийни реколти, като бързорастящи дървета и треви, наречени суровина за биомаса.

Фиг. 22: Съотношение между инвестиции и производителност за отделните видове източници на енергия

Енергийният потенциал на биомасата в първоначално енергийно потребление се предоставя почти на 100% на крайния потребител, тъй като липсват загубите при преобразуване, пренос и дистрибуция, характерни за други горива и енергии. Делът на биомасата в крайно енергийно потребление към момента е близък до дела на природния газ. Оценката на потенциала от биомаса изисква изключително внимателен и предпазлив подход тъй като става дума за ресурси, които имат ограничен прираст и много други ценни приложения, включително осигуряване прехраната на хората и кислорода за атмосферата. Затова подходът е да се включват в потенциала само отпадъци от селското и горско стопанство, битови отпадъци, малоценна дървесина, която не намира друго приложение и отпада по естествени причини без да се използва, както и енергийни култури, отглеждани на пустеещи земи и т.н.

България притежава значителен потенциал на отпадна и малоценна биомаса (над 2 Mtoe), която сега не се оползотворява и може да се използва за енергийни цели. Технико-икономическият анализ показва, че използването на биомаса в бита и за производство на топлинна енергия е конкурентоспособен възобновяем източник на традиционните горива, с изключение на въглищата, и има значителни екологични предимства пред всички традиционни горива.

Използването на биомасата за производство на електроенергия отстъпва по икономически показатели на вносните и евтините местни въглища, ядрената и водната енергия. Неизползваните отпадъци от дърводобива и малоценната дървесина, която сега се губи без да се използва могат да бъдат усвоени само след раздробяване на трески или преработване в дървесни брикети или пелети след пресоване и изсушаване. Производството на трески има значително по-ниски разходи от производството на брикети и пелети, при което се изисква предварително подсушаване на дървесината и e необходима енергия за пресоване.

Голям неизползван потенциал имат селскостопанските растителни отпадъци. За балиране и транспорт на сламата има подходяща технология. Необходимото оборудване в голяма степен е налице и днес не се използва с пълния си капацитет. Засега няма опит и специализирано оборудване за събиране, уплътняване и транспорт на стъбла от царевица, слънчоглед и др., но този проблем може да бъде решен в кратки срокове без големи разходи.

За отпадъците от лозята и овощните градини може да се използва оборудването, което ще надробява отпадъците от горското стопанство.

Производството и вноса на съоръжения за преработка на биомаса с цел понататъшното й използване за енергийни цели трябва да бъде стимулирано по всички възможни начини от държавата.

Биомасата е естествен продукт на фотосинтезата, която се извършва във всички растения под въздействито на слънчевато греене. Затова тя е продукт на Слънцето и дотолкова, доколкото то огрява Земята периодично, то биомасата е напълно самовъзобновяващ се източник на енергия. И по специално отпадъчната биомаса е безплатен и един от важните алтернативни източници на енергия. У нас се оценява, че тъкмо биомасата има най-голям енергиен потенциал, в сравнение с всички други енергийни източници. С развиването на дърводобива и дървообработването у нас дървесните отпадъци могат все по-широко да се ползват като екогорива. Дървесната биомаса може естествено да се възобновява. При съвременните технологии и машини отпадъчната биомаса се превърне в индустриални горива, каквито са каменните въглища, нефтът, природният газ.

Една от най-бързо развиващите се технологии, която не изисква големи капиталовложения е производството на брикети и пелети. Брикетите и пелетите са продукти, получени чрез пресоване на раздробена отпадъчна биомаса без свързващо вещество. В редица европейски страни са изградени заводи за производство на брикети и пелети от отпадъчна биомаса независимо от произхода й. Като суровина за производството на брикети и пелети служат:

## от дърводобива - вършина, клони, кора, маломерни и нестандартни обли материали, суха и паднала маса, материали, добивани при отгледните сечи, и др.

## от дървообработването - трици, стърготини, талаш, капаци, изрезки, малки парчета и др.;

## от целулозно-хартиената промишленост - стърготини, кора, отпадъчна хартия и др.;

## от селското стопанство - слама, слънчогледови стъбла, лозови пръчки, клони от овощните дървета и др.

## Качествата на твърдите горива се определя главно от тяхната калоричност и пепелно съдържание. Под калоричност се разбира количеството топлина, което се отделя при изгарянето на 1 кг гориво.

## За да бъде транспортирана произведената енергия от биомаса до потребителите е нужно да бъде изградена допълнителна мрежа за пренос на топлинна енергия.

## Рентабилността зависи от наличието на суровина. До каква степен е рентабилно използването на биомаса на местно ниво, зависи до голяма степен от това, дали суровините са в достатъчно количество и ценово достъпни за набавяне. Основни доставчици на суровина могат да бъдат горски стопанства, дъскорезници и мебелната индустрия. Въпроси и изисквания за инсталация за биомаса:

## Има ли в околността достатъчно твърда биомаса и предимно дървен отпадъчен материал? Кой ще бъде доставчика на оборудването?

## Годно ли е местоположението по отношение на инфраструктурата за редовните доставки?

## Ще натовари ли доставката на суровината трафика в населеното място и ще бъде ли пречка за жителите?

## Има ли изградена топло преносна мрежа и има ли достатъчно запитвания за присъединяване към нея?

Горският фонд на община Трявна по данни от Общия устройствен план през 2019 г. е 131 442 дка. На него се падат 51 % от територията на общината при средно за страната 33,5%. Общата лесистост на Община Трявна  е около 60 %. Голяма част от тези площи са с дърводобивни функции.

Добитата и използвана от населението дървесина през 2018 г. е 16 301 куб.м. за община Трявна. Поради високия дял на горските площи и сериозния обем на ползваната дървесина общината може да се определи като район с висок потенциал за производство на енергия от биомаса.

6.6. Използване на биогорива и енергия от ВЕИ в транспорта

Обобщени данни за потенциала и възможностите за производство и използване на биогорива в България са дадени в Националната дългосрочна програма за насърчаване потреблението на биогорива в транспортния сектор за периода 2008-2020 г.

За производство на биогаз могат да се използват животински и растителни земеделски отпадъци, но енергийното оползотворяване на последните е по-ефективно чрез директното им изгаряне. Съществен недостатък при производството на биогаз е необходимостта от сравнително висока температура за ферментацията на отпадъците, 30-40°С. Това налага спиране работата на ферментаторите или използване на значителна част от произведения газ за подгряването им през студения период на годината, когато има най-голяма нужда от произвеждания газ.

Производството на биогаз в ЕС, през 2003 г. достига 3 219 ktoe. При запазване на съществуващата тенденция, се очаква, през 2010 г., производството на биогаз да достигне 5300 ktoe, което е около 3 пъти по-малко от целта набелязана в Бялата книга.

Основните бариери пред производството на биогаз са:

- Значителните  инвестиции  за  изграждането на съвременни инсталации, достигащи до 4000-5000 €/kWh(e) в ЕС, при производство на електроенергия;

- Намиране пазар на произвежданите вторични продукти (торове);

- Неефективна работа през зимата.

За разлика от други възобновяеми източници на енергия, биомасата може да се превръща директно в течни горива за транспортните ни нужди. Двата най-разпространени вида биогорива са етанола и биодизела. Етанолът, който е алкохол, се получава от ферментирането на всяка биомаса, богата на въглехидрати, като царевицата, чрез процес подобен на този на получаването на бира. Той се използва предимно като добавка към горивото за намаляване на въглеродния моно-оксид на превозното средство и други емисии, които причиняват смог. Биодизелът, който е вид естер, се получава от растителни масла, животински мазнини, водорасли, или дори рециклирани готварски мазнини. Той може да се използва като добавка към дизела за намаляване на емисиите на превозното средство или във чистата му форма като гориво.

Топлината може да се използва за химическото конвертиране на биомасата в горивно масло, което може да се използва като петрол за генериране на електричество. Биомасата може също така да се гори директно за производството на пара за електричество или за други производствени процеси. В един работещ завод, парата се улавя от турбина, а генератор я конвертира в електричество. В дървесната и хартиена промишленост, дървения скрап понякога директно се поема от парните котли за произвеждането на пара за производствените процеси ии за отоплението на сградите им. Някои заводи, които се захранват с въглища, използват биомасата като допълнителен източник на енергия във високоефективни парни котли за значително намаляване на емисиите.

Може да бъде произведен дори газ от биомаса за генериране на електричество. Системите за газификация използват високи температури за обръщане на биомасата в газ (смес от водород, въглероден моно-оксид и метан). Газът задвижва турбина, която е подобна на двигателя на реактивния самолет, с тази разлика, че тя завърта електрически генератор, вместо перките на самолета. От разлагането на биомасата в сметищата също се произвежда газ – метан, който може да се гори в парен котел за произвеждането на пара за генериране на електричество или за промишлени цели.

Все още на биогоривата се гледа като на алтернатива на конвенционалните горива. Но постоянно нарастващите цени на изкопаемите горива, тяхната практическа изчерпаемост и глобалните цели за намаляване емисиите на парникови газове и опазване на околната среда, поставят биогоривата на една нова позиция – горивa на бъдещето. Те се получават чрез обработка на биомаса, която от своя страна е възобновяем източник. Биогоривата могат да заместят директно изкопаемите горива в транспортния сектор и да се интегрират в системата за снабдяване с горива.

Биодизел е гориво, произведено от биологични ресурси различни от нефт. Биодизел може да се произвежда от растителни масла (в зависимост местонахождението на производството това, което е традиционна култура за континента за Южна и Северна Америка от соя, за Европа от рапица и слънчоглед, за Азия от кокос) или животински мазнини и се използва в автомобилни и други двигатели. Това е най-перспективното и екологично чисто гориво. Биодизел се произвежда също и от използвани мазнини.

Биодизелът може да се използва като чист биодизел (означение В100) или може да се смесва с петродизел в различни съотношения за повечето модерни дизелови мотори.Най-популярната смеска е 30/70. Като 30% е Биодизелът а 70% е петродизел. Чистият биодизел (В100) може да бъде наливан директно в резервоара за гориво. Както и петродизела, биодизелът през зимата се продава с добавки предпазващи горивото от замръзване.

Биоетанол представлява биогориво в течно агрегатно състояние, получено от растителна маса чрез процес на ферментация на въглехидрати (например брашно от зърнени култури, картофено нишесте, захарно цвекло и захарна тръстика). Произвежда се от царевица, ечемик, захарна тръстика и др. Предимствата на биоетанола са, че той е възобновяем енергиен източник, даво по-добри резултати чрез високото число на октана и ефективната работа на двигателя. Намалява вредните емисии отделяни в атмосферата и запазва образуването на озон. Биоетанола е без токсични съставни части и без съдържание на сяра и има безотпадно производство. В специална европейска директива, която има за цел да увеличи използването на биогорива в страните от общността е предвидено, че всички страни членки трябва да увеличат използването на биогорива до 5.75% от общата си консумация на горива до 2010 г. Освен това в ЕС действа и регламент с препоръчителен характер, който предвижда от 2007 г. петролните рафинерии да закупуват биоетанол и да го смесват с традиционния бензин в съотношение 2% към 98%.

Чисти растителни масла се добиват от маслодайни култури като рапица, слънчоглед, соя и палми. Маслата се добиват механично или чрез химически разтворители от маслодайни семена. Големия вискозитет, слабата термална и хидролитична стабилност и ниското цетаново число са типични характеристики на растителните масла, което прави използването им в системи за преобразуване на енергия по-трудно. Затова растителните масла се подлагат на естерификация и се получава биодизел, който се използва в немодифицирани двигатели.

Въпреки това, в сравнение с биодизела чистите растителни масла предлагат предимството на по-ниските разходи и по-добрия енергиен баланс (по-малко потребление на енергия при производствения процес). Затова съществуват примери за използване на не-естерифицирано растително масло в модифицирани дизелови двигатели.

## Сметищен газ -  добивът му е възможен само в големи и модерни сметища. Сметищата са най-големият източник на метан, произведен вследствие дейността на човека. Метанът е един от най-силните парникови газове с 21 пъти по-голям ефект върху глобалното затопляне в сравнение с въглеродния двуокис за 100-годишен времеви хоризонт и неговото изгаряне намалява вредното въздействие на сметищата върху околната среда. Ефектът от изгарянето на метан се изразява и в заместване на произволните на нефта горива. Оползотворяването на сметищен газ води до намаляване на миризмата в районите около сметището и намаляване на опасността от образуване на експлозивни смеси в затворени пространства (най-вече сградите на самото сметище). Не е за пренебрегване и икономическият ефект от оползотворяването на газа, изразен в производство на енергия и създаване на работни места.

С увеличаване броя и размерите на сметищата се увеличава и технически използваемия потенциал на сметищен газ. От друга страна в по-далечна перспектива, след 30-50 години е възможно намаляване количеството на депонираните отпадъци с развитие на технологиите за рециклиране, компостиране и т.н. на отпадъците. Трябва също така да се отчита, че намаляване количествата на сметищен газ започва 10-15 години след намаляване количеството на депонираните отпадъци. Енергийното оползотворяване на сметищния газ (съдържащ 50-55% метан) има голям ефект за намаляване емисиите на парникови газове.

Сметищният газ се образува в резултат на бактериологичното разлагане на органичната компонента на битовите отпадъци в четири фази:

- Първа фаза – аеробно разграждане. Аеробни бактерии използват наличния кислород за разделяне на дэлгите въглеводородни вериги;

- Втора фаза – киселинна фаза. След изчерпване на количествата кислород процесът на разграждане става анаеробен и бактериите преобразуват продуктите от предишната фаза в оцетна, млечна и мравчена киселина и алкохоли като метанол и етанол;

## III. Трета фаза – метанова фаза. Тя настъпва когато определени анаеробни бактериизапочнат да използват органичните киселини от предишната фаза и формират ацетати, което води до намаляване на киселинността. Появават се бактерии, които произвеждат метан.

## IV. Четвърта фаза – същинска метанова фаза. Тя започва, когато отделянето на сметищен газ достигне относително постоянно ниво и трае повече от 20 години след затваряне на сметището.

## Метанът е токсичен газ и има задушаващо действие. Скоростта и количествата на отделяне на сметищен газ зависят от:

## - Морфологичният състав на сметта - колкото по-голяма е органичната компонента в сметта, толкова повече сметнщен газ се отделя.

## - Възраст на отпадъка - по-скоро положените отпадъци отделят повече газ. Върховата стойност на отделен газ обикновено се достига след 5-та до 7-та година от полагането на сметта.

## - Присъствие на кислород - метанът започва да се произвежда едва след като се изчерпят количествата кислород в тялото на сметта. Сметта трябва да се компресира добре и да не се разравя след нейното полагане.

## - Съдържание на влага - съдържанието на влага интензнфицира процеса на биологично разграждане. Оптималното влагосъдържание е 40-50%.

## - Температура - през лятото се наблюдава леко увеличаване на количествата отделян газ, а през зимата то леко намалява.

## Използването на сметищен газ като биологично гориво може да бъде икономически ефективно при определени условия.

Използването на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта на територията на община Трявна е в съответствие с разпоредбите на Закона за енергията от възобновяеми източници, горивата за дизелови и бензинови двигатели се предлагат на пазара, смесени с биогорива в определени процентни съотношения.

На територията на община Трявна  няма изградени предприятия за производство на биогорива, поради липса на инвеститори, а от друга страна не е налично голямо количество суровина за такъв вид производство. На този етап количеството на произвежданите енергийни култури задоволява единствено нуждите на селскостопанските производители.

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ:

Община Трявна  има най-голям потенциал за използване на вятърната енергия, следвана от енергията от биомаса и слънчевата енергия, като основни възобновяеми източници за задоволяване на енергийните потребности.

VII. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НПДЕВИ

Изборът на подходящите мерки, дейности и последващи проекти е от особено значение за успеха и ефективността на енергийната политика на Община Трявна.

При избора на дейности и мерки е необходимо да бъдат взети предвид:

- достъпност на избраните мерки и дейности;

- ниво на точност при определяне на необходимите инвестиции;

- проследяване на резултатите.

- контрол на вложените средства.

За насърчаване използването на ВЕИ са подходящи следните мерки:

- Административни мерки

- Финансово-технически мерки

7.1. Административни мерки

При изготвяне на дългосрочните и краткосрочни програми за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на общината следва да бъдат заложени и списък от административни мерки, имащи отношение към реализирането на програмите.

Примерни административни мерки, съгласно методическите указания на АУЕР:

- При разработване и/или актуализиране на общите и подробните устройствени планове за населените места в общината да се отчитат възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници;

- Да се премахнат, доколкото това е нормативно обосновано, съществуващите и да не допускат приемане на нови административни ограничения пред инициативите за използване на енергия от възобновяеми източници;

- Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти за достъп и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, потребление на газ от възобновяеми източници, както и за потребление на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;

- Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти на индивидуални системи за използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници;

- Общината да провежда информационни и обучителни кампании сред населението за

мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от възобновяеми източници.

Препоръчителни административни мерки за Община Трявна:

- Въвеждане на енергиен мениджмънт в общината, функционираща общинска администрация в съответствие с регламентираните права и задължения в ЗЕВИ.

- Съгласувано и ефективно изпълнение на програмите за насърчаване използването на ВЕИ.

- Ефективно общинско планиране, основано на нисковъглеродна политика.

- Съобразяване на общите и подробните устройствени планове за населените места в общината с възможностите за използване на енергия от ВЕИ.

- Минимизиране на административните ограничения пред инициативите за използване на енергия от възобновяеми източници.

- Подпомагане реализирането на проекти на индивидуални системи за използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от ВИ.

- Намаляване на разходите за улично осветление, чрез въвеждане на комбинирани системи с внедрени соларни панели.

- Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови.

- Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени сгради.

- Изграждане и експлоатация на системи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.

- Стимулиране производството на енергия от биомаса.

- Провеждане на информационни и обучителни кампании сред населението за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от възобновяеми източници.

7.2. Финансово-технически мерки

7.2.1. Технически мерки

Съгласно методическите указания на АУЕР, Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници трябва да отразява наличието и възможностите за съчетаване на мерките за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници с тези, насочени към повишаване на енергийната ефективност.

- Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници и мерки за енергийна ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на собственост – държавна и общинска;

- Изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници върху покривните конструкции на сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на собственост – държавна и общинска;

- Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане и реконструкция на мрежите за улично осветление на територията на общината;

- Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане и реконструкция на парково, декоративно и фасадно осветление на територията на общината.

Мерките, заложени в настоящата Програма на община Трявна за оползотворяване  на енергията от възобновяеми източници ще се съчетават с мерките, заложени в НПДЕВИ.

Препоръчителни технически мерки за Община Трявна:

- Стимулиране изграждането на енергийни обекти за производство на енергия от ВЕИ

върху покривните конструкции на сгради общинска собственост и/или такива със смесен режим на собственост.

- След изтичане на амортизационния срок на съществуващата система за улично       осветление, изграждане на нова с използване на енергия от възобновяеми източници, като алтернатива на съществуващото улично осветление.

- Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия

- Стимулиране изграждането на енергийни обекти за производство на енергия от ВЕИ върху покривните конструкции на сгради общинска собственост и/или такива със смесен режим на собственост.

- Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници и мерки за енергийна ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на собственост – държавна и общинска.

- Въвеждане на соларни осветителни тела за парково, градинско и фасадно осветление на територията на община Трявна.

- Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия чрез използване на биомаса от селското стопанство по сектори – земеделие и животновъдство.

7.2.2. Източници и схеми на финансиране

Подходите на финансиране на общинските програми са:

Подход „отгоре – надолу”: състои се в анализ на съществуващата законова рамка за формиране на общинския бюджет, както и на тенденциите в нейното развитие. При този подход се извършат следните действия:

- прогнозиране на общинския бюджет за периода на действие на програмата;

- преглед на очакванията за промени в националната и общинската данъчна политика и въздействието им върху приходите на общината и проучване на очакванията за извънбюджетни приходи на общината;

- използване на специализирани източници като: оперативни програми, кредитни линии за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕБВР), Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, Национална схема за зелени инвестиции (Национален доверителен фонд), договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори или финансиране от трета страна).

Подход „отдолу – нагоре”: основава се на комплексни оценки на възможностите на общината да осигури индивидуален праг на финансовите си средства (примерно: жител на общината, ученик в училище, пациент в болницата, и т.н.) или публично-частно партньорство.

Комбинацията на тези два подхода може да доведе до предварителното определяне на финансовата рамка на програмата).

Основните източници на финансиране на настоящата ПНИЕВИБ са:

- Държавни субсидии – републикански бюджет;

- Общински бюджет;

- Собствени средства на заинтересованите лица;

- Договори с гарантиран резултат;

- Публично частно партньорство;

- Финансиране по Оперативни програми;

- Финансови схеми по Национални и европейски програми;

- Кредити с грантове по специализираните кредитни линии.

Конкретни източници на финансиране до 2020 г.:

- Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г./2021-2027 г.

- Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

- Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“

- Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома

- Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2021 – 2027 г.

- Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2021 – 2027 г.

- Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2021-2027 г.

- Програма „Хоризонт“ 2027

Забележка: Информацията за схемите на финансиране е достъпна на Интернет страницата на АУЕР (Финансиране).

VІIІ. ПРОЕКТИ

Таблица 31: Списък с приоритетни дейности и проекти за въвеждане на ВЕИ в община Трявна до 2029 г.

| № | Проект | Прогнозна стойност (лева) | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставяне на соларни инсталации за топла вода на покривите на всички училища и детски градини в община Трявна | 70000 | Общински бюджет Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ ЕИП |
| 2 | Внедряване на ВЕИ (фотоволтаични инсталации) в административни сгради и обекти на социалната инфраструктура в община Трявна | 50000 | Общински бюджет Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ ЕИП |
| 3 | Внедряване на ВЕИ (фотоволтаични инсталации за фасадно осветление) в културни обекти в община Трявна | 50000 | Общински бюджет Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ ЕИП |
| 4 | Въвеждане на ВЕИ в частни жилищни сгради на територията на община Трявна | 250000 | Частни инвестиции |
| 5 | Инсталиране на ВЕИ инсталации, фотоволтаични и слънчеви системи в производствени предприятия, складове и търговски сгради | 100000 | ОПИК и Частни инвестиции |
| 6 | Въвеждане на частично хибридно улично осветление в община Трявна | 150000 | Общински бюджет Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" |
| 7 | Обучение на специалисти от Общинската администрация, работещи в сферата на ВЕИ | - | ИПА, АУЕР и др. |
| 8 | Провеждане на ежегодни информационни кампании за ползите от въвеждането на ВЕИ | 5000 | Общински бюджет |
| 9 | Изграждане на вятърни електроцентрали и усвояване на ветроенергийния потенциал на територията на община Трявна | - | Частни инвестиции |
| 10 | Изграждане на газопреносна мрежа на територията на община Трявна | - | Частни инвестиции |
|  | ОБЩО ЗА ПРОГРАМАТА | 675 000 |  |

IX. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

Наблюдението и контрола на общинската дългосрочна Програма за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива на община Трявна трябва да се осъществява на три равнища.

Първо равнище: Осъществява се от общинската администрация по отношение на графика на изпълнение на инвестиционните проекти залегнали в годишните планове. По заповед на кмета на общината оторизиран представител на общинска администрация изготвя периодично доклади за състоянието на планираните инвестиционни проекти и прави предложения за актуализация на годишните планове. Докладва за трудности и предлага мерки за тяхното отстраняване. Периодично (поне един пъти в годината) се прави доклад за изпълнение на годишния план и се представя на Общинския Съвет.

Второ равнище: Осъществява се от Общинския съвет.

Общинският съвет, в рамките на своите правомощия, приема решения относно изпълнението на отделните планирани дейности и задачи по ЕЕ.

Трето равнище: АУЕР

Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на АУЕР. Отчетите се представят на Агенцията по образец до 31 март на годината, следваща отчетната година.

Препоръчва се Годишният доклад да съдържа информация за:

- Същността на общинската политика за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и биогорива;

- Напредъка по изпълнението на целите, приоритетите и мерките на общинската

политика за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и биогорива, въз основа на индикаторите за наблюдение;

- Възникналите проблеми и предприетите мерки за тяхното решаване;

- Осъществените мероприятия за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинската политика за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и биогорива.

Съгласно Чл. 9. на ЗЕВИ: „Общинските съвети приемат дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива“.

Според Чл. 10. Кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с НПДЕВИ, които включват:

1. данни от оценките по чл. 7, ал. 2, т. 4, а когато е приложимо, и оценки за наличния и прогнозния потенциал на местни ресурси за производство на енергия от възобновяем източник;

2. мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане или реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради - общинска собственост;

3. мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при външно изкуствено осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти - публична общинска собственост, както и при осъществяването на други общински дейности;

4. мерки за насърчаване на производството и използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане, произведена от възобновяеми източници, както и такава, произведена от биомаса от отпадъци, генерирани на територията на общината;

5. мерки за използване на биогорива и/или енергия от възобновяеми източници в общинския транспорт;

6. анализ на възможностите за изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници върху покривните и фасадните конструкции на сгради - общинска собственост;

7. схеми за подпомагане на проекти за производство и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, включително индивидуални системи за използване на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, за производство и потребление на газ от възобновяеми източници, както и за производство и потребление на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;

8. схеми за подпомагане на проекти за модернизация и разширение на топлопреносни мрежи или за изграждане на топлопреносни мрежи в населени места, отговарящи на изискванията за обособена територия по чл. 43, ал. 7 от Закона за енергетиката;

9. разработване и/или актуализиране на общите и подробните устройствени планове, свързани с реализация на благоустройствени работи за изпълнение на проекти, във връзка с мерките по т. 2, 3 и 4;

10. ежегодни информационни и обучителни кампании сред населението на съответната община за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, газ от възобновяеми източници, биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта.

Съгласно нормативните разпоредби на ЗЕВИ дългосрочните програми за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива се разработват за срок от десет години.

Кметът на общината е длъжен да:

1. уведомява по подходящ начин обществеността за съдържанието на програмите за ВЕИ, включително чрез публикуването им на интернет страницата на общината;

2. организира изпълнението на програмите по ал. 1 и предоставя на изпълнителния директор на АУЕР, на областния управител и на общинския съвет информация за изпълнението им;

3. организира за територията на общината актуализирането на данните и поддържането на Националната информационна система по чл. 7, ал. 2, т. 6 от ЗЕВИ;

4. отговаря за опростяването и облекчаването на административните процедури относно малки децентрализирани инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници и за производство на биогаз от селскостопански материали - твърди и течни торове, както и на други отпадъци от животински и органичен произход, а когато е необходимо - прави предложения пред общинския съвет за опростяването и облекчаването на процедурите;

5. оказва съдействие на компетентните държавни органи за изпълнение на правомощията им по този закон, включително предоставя налична информация и документи, организира набирането и предоставянето на информация и предоставянето на достъп до съществуващи бази данни и до общински имоти за извършване на оценката по чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗЕВИ.

Постигнатите ефекти от изпълнението на Програмата следва да бъдат изразени чрез количествено и/ или качествено измерими стойностни показатели /индикатори, посочени в Таблица 32.

Таблица 32: Мерки за въвеждане на ВЕИ, очаквани резултати и индикатори за тяхното измерване

| № | Мерки за ЕЕ | Очаквани резултати | Индикатор | Мярка | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в публичния и частния сектор | Въведени ВЕИ в общински сгради и намаляване потреблението на енергия в тях; Намаляване разходите в общинския бюджет; Въведени ВЕИ в жилищни сгради; Повишаване на комфорта на обитаване на обектите; Намаляване потреблението на енергия в общината. | Общински сгради с въведени ВЕИ; Частни жилищни сгради с ВЕИ; Количество спестена енергия; Количество спестени емисии на СО² Икономии в общинския бюджет | Брой Брой kWh Тон Лева | Технически и работни проекти, издадени разрешения за строеж; Справки за потребявано количество ел. енергия; Годишни отчети за изпълнение на общинския бюджет. |
| 2 | Стимулиране на бизнес сектора за използване на ВЕИ и привличане на местни и чуждестранни инвестиции | Инсталирани фотоволтаични и/или слънчеви системи върху големи покривни и сградни площи на производствени предприятия, складове, търговски и офис сгради; Намаляване потреблението на енергия; Подобряване условията на труд. | Обновени производственисгради; Количество спестена енергия; Количество спестени емисии на СО² | Брой kWh Тон | Технически и работни проекти; Издадени разрешения за строеж; Справки за потребявано количество ел. енергия. |
| 3 | Използване на енергия от ВЕИ при осветление на улици, площади, паркове, градини и други имоти общинска собственост | Извършено енергийно обследване на системата за улично осветление на територията на общината; Въведено хибридно улично осветление в община Трявна; Намаляване потреблението на енергия; Намаляване разходите в общинския бюджет. | Монтирани хибридни осветителни тела; Количество спестена енергия; Количество спестени емисии на СО² | Брой kWh Тон | Резюмета и доклади от извършени енергийни обследвания на уличното осветление; Справки за потребявано количество ел. енергия за улично осветление Годишни отчети за изпълнение на общинския бюджет. |
| 4 | Повишаване на квалификацията на общинските служители с цел изпълнение на проекти свързани с въвеждането и използването на ВЕИ | Проведени обучения на общински служители за въвеждане на ВЕИ; Изпълнение на заложените в общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива проекти и дейности; Създадена информационна система за ВЕИ в община Трявна, включваща база данни за инвестиционните разходи и количествата произведена енергия. | Реализирани проекти в областта на ВЕИ; Проведени обучения; Обучени общински служители за ВЕИ | Брой Брой Брой Брой | Документация на реализираните проекти; Присъствени списъци, сертификати и други документи за проведени обучения; Годишни справки от създадената информационна система за ВЕИ в община Трявна, включваща база данни за инвестиционните разходи и количествата произведена енергия. |
| 5 | Повишаване на нивото на информираност сред заинтересованите страни в частния и публичния сектор, както и сред гражданите във връзка с възобновяемите енергийни източници | Подобрена информираност на гражданите и бизнеса по въпроси, свързани с ползите от въвеждане на ВЕИ | Проведени информационни кампании; Проведени семинарии обучения; Изработени информационни материали; Публикации в медии. | Брой Брой Брой Брой | Присъствени списъци; Снимки; Копия на информационни материали; Копия на публикации в медии. |

Реализирането на настоящата Програма е непрекъснат процес на изпълнение на дейностите, наблюдение, контрол и актуализация. Отчита се натрупания опит, трудностите и неуспехите, извършват се корекции на съществуващите вече насоки за развитие в посока към адаптиране на новите обстоятелства и промени във вътрешната и външна среда.

За успешния мониторинг на Програмата е необходимо да се прави периодична оценка на изпълнението, като се съпоставят вложените финансови средства и постигнатите резултати.

X. Заключение

Изготвянето и изпълнението на дългосрочната общинска Програма за насърчаване на използването на ВЕИ и биогорива на община Трявна за периода 2019 – 2029 г. е важен инструмент за прилагане на местно ниво на държавната енергийна и екологична политики.

Програмите за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници на територията на общините трябва да са в пряка връзка с техните планове по енергийна ефективност.

Целеният резултат от изпълнението на програмите е:

- намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на територията на общината;

- повишаване сигурността на енергийните доставки;

- повишаване на трудовата заетост на територията на общината;

- намаляване на вредните емииси в атмосферния въздух;

- повишаване на благосъстоянието и намаляването риска за здравето на населението.

Изпълнението на настоящата Програма ще доведе до:

- институционална координация при решаване на проблемите по насърчаване използването на възобновяеми източници

-  балансиране на икономическите, екологичните и социални аспекти при усвояване потенциала на енергията от възобновяеми източници

- подобряване информираността на населението и изграждане на общинска информационна система в общината за използването на енергията от ВИ.

Програмата обхваща областите на влияние на общината. При разработването на програми и проекти особено внимание ще се обърне на сградите, оборудването на основните енергопреобразуващи съоръжения, подмяната на използваната енергия с ВИ и изграждане на локални системи за отопление и охлаждане.

Дългосрочната Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива има отворен характер и в срока на действие до 2029 г. ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от нормативните изисквания, новопостъпилите данни, инвестиционни намерения и финансови възможности за реализация на нови мерки, проекти и дейности.

Настоящата програма е разработена на основание чл.10, ал.1 от ЗЕВИ и е приета с Решение на Общински съвет – Трявна № 17 от 19.12.2019г.

# Footnotes

Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.8

В трудоспособна възраст - жени от 16 до 60 години и 8 месеца и мъже от 16 до 63 години и 8 месеца.

Над трудоспособна възраст - тези граници са до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете.

ktoe - килотона петролен еквивалент -1 toe (1 тон петролен еквивалент) = 11,63 MWHh