ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  КЪМ РЕШЕНИЕ № 92, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА НА 28.07.2008 Г., ПРОТОКОЛ № 7

#### Н А Р Е Д Б А

ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящата наредба определя основните изисквания за пожарната и аварийна безопасност на обектите, сградите, машините и съоръженията, собственост на държавата, общината и гражданите, на територията на община Трявна.Тя обединява и конкретизира най-важните норми от други законови и подзаконови нормативни актове.

Чл.2. За осигуряване пожарната безопасност на територията на общината, наред с настоящата наредба се прилагат и други нормативни актове по пожарна безопасност.

ГЛАВА II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА 	ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Чл.3	(1). Всички новостроящи се обекти, както и тези в реконструкция, модернизация, разширение и експлоатация на територията на Общината, подлежат на Държавен противопожарен контрол, съгласно Закона за МВР, ППЗМВР и другите нормативни актове, регламентиращи пожарната  им безопасност.

(2). Противопожарният контрол по ал.1 се осъществява от Районната служба “Пожарна Безопасност и Защита на Населението” – гр. Трявна /РС“ПБЗН”/ на всички фази при проектирането, строителството и експлоатация.

Чл. 4. (1).  В съответствие с действащата нормативна уредба в Република България, РС“ПБЗН” – гр. Трявна съгласува инвестиционни проекти за строежите от първа и втора категория /по смисъла на ЗУТ/ на територията на Общината; участва в работата на ОЕСУТ, като проверява съответствието на проектите с нормативните изисквания за пожарна безопасност.

(2). РС“ПБЗН” – гр. Трявна участва в държавни приемателни комисии за разрешаване ползването на строежите, или издава становища за въвеждане в експлоатация на новостроящи и реконструиращи се обекти.

(3). За целта инвеститорът /собственикът/ представя писмено искане и необходимата документация, а РС ”ПБЗН” издава писмено становище в 14 дневен срок от получаване на искането.

Чл.5 Разрешително за упражняване на стопанска, културно-просветна, спортна и др. видове дейност, свързана с използването на сгради, помещения и съоръжения на територията на общината се издава след представяне на становище за пожарната им безопасност, издадено по реда на чл.4, ал.4.

Чл.6 Преди въвеждането на новоизградени обекти в експлоатация, инвеститорът /собственикът/ отправя писмено искане за издаване на становище за пожарна безопасност до РС”ПБЗН”, придружено с необходимите документи, съгласно Наредбата за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол  /ДВ бр.36/2007 г./.

Чл.7 (1). Устройването на временни базари, изложби, театрални, спортни, циркови и др. масови прояви на закрито  и открито  се съгласува задължително с органите на РС”ПБЗН” преди тяхното обявяване.

(2). Организаторите на мероприятията по ал.1 уведомяват органите на ПБЗН най-късно 3 дни преди откриването на съответната проява.

(3). Органите за ПБЗН извършват проверка на следващия ден от получаване на уведомлението и при  установяване на нарушения, издават задължителни писмени разпореждания за отстраняването им.

(4). Организаторите на мероприятията по ал.1 са длъжни да изпълнят задължителните писмени разпореждания на органите за ПБЗН.

Чл.8 (1). Фирмите и организациите, извършващи планови ремонтни работи по водопроводната и улична мрежа да започват същите след уведомяване на РС”ПБЗН”, 3 дни предварително.

(2). При провеждането на аварийни ремонти по водопроводната и улична мрежа, фирмата извършваща ремонта е длъжна да уведоми предварително  РС”ПБЗН” за началото и края на ремонтните работи.

(3). Фирмите, поддържащи водопроводната мрежа в населените места са длъжни периодично да проверяват и поддържат изправността на пожарните хидранти и указателните знаци към тях. В началото на есенно-зимния сезон да ги зазимяват, а при снеговалеж да ги почистват.

(4). Забранява се паркирането на превозни средства и разтоварването на материали на 10 метра преди и след обозначените пожарни хидранти, резервоарите за противопожарни нужди и подстъпите към постоянните водоизточници /реки, басейни и др./.

Чл.9 Организаторите на почистването на територията на населените места да разполагат контейнерите само на определени за целта места.

Чл.10 (1). Извършването на дейности, свързани с употреба на открит огън да се осъщствява на пожаробезопасно разстояние, но на не по-малко от 10 м. от сгради, помощни постройки, гаражи и др. под непрекъснат контрол. След приключване на тези дейности, огнищата да се загасяват.

(2).Забранява се паленето на огън на обществени места.

Чл.11 Физическите и юридическите лица са длъжни:

(1). Да оказват съдействие и да не възпрепятстват органите на РС”ПБЗН” при изпънение на служебните им задължения.

(2). За гасене на големи и сложни пожари, по искане на РС”ПБЗН”, търговските дружества, организациите и гражданите са длъжни да предоставят исканата техника, специалисти и средства за пожарогасене.

ГЛАВА  III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ

Чл.12  Ръководителите на учреждения, организации и търговски дружества съобразно особеностите на пожарната опасност в техните обекти, издават вътрешни наредби, заповеди и инструкции за организиране и осигуряване на пожарната им безопасност.

Чл.13 (1). Територията на обекта постоянно се поддържа в добър порядък и системно се почиства от производствени и други отпадъци.

(2). Забранява се паленето на горими материали и отпадъци на територията на обекта. Същите се събират на определени от ръководството обезопасени места и периодично се изнасят извън района на обекта.

(3). Унищожаването на пожаро и взривоопасни отпадъци се извършва на определено от ръководството на обекта обезопасено място, предварително съгласувано с органите за РС”ПБЗН”.

(4). Забранява се изхвърлянето на леснозапалими и горими течности и др. пожаро- и взривоопасни вещества и материали в промишлената и битова канализация. Изхвърлянето на същите да става след предварителното им неутрализиране или по реда, указан в ал.3.

Чл.14 Към всички сгради, съоръжения, водоизточници и противопожарен инвентар в обектите се осигуряват и поддържат пътища и свободен достъп.

Чл.15 Нормативно изискващите се разстояния между сградите не могат да се използуват за складиране на материали, оборудване, отпадъци и амбалаж, за паркиране на транспортни и др. технически средства и построяване на временни сгради и съоръжения.

Чл.16 Ползването на открит огън на територията обектите става само след предварително съгласуване с РС”ПБЗН”

Чл.17 При провеждането на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната и пътната мрежа, източване на водоеми, неизправности в пожароизвестителните, пожарогасителните и други инсталации и съоръжения, касаещи пожарната и аварийна безопасност, незабавно се уведомява РС”ПБЗН” и се вземат необходимите мерки за осигуряване пожарната безопасност на обекта.

Чл.18 При реконструкция, модернизация, капитални и планово-предупредителни ремонти, ръководството на обекта разработва и изпълнява план за осигуряване на пожарната безопасност, който предварително се съгласува със специализираните органи за пожарна безопасност.

Чл.19 Ремонтите на производственото оборудване да се извършват съгласно изискванията на техническата документация на съответното съоръжение.

Чл.20 Извършването на заваръчни и други огневи работи в обекта се регламентира със заповед на ръководителя, съгласувана с органите за пожарна безопасност.

Чл.21 За производства от различни категории по пожарна опасност в една сграда или помещение се предвиждат мероприятия за предпазване от взрив и разпространение на пожар.

Чл.22 Ако с предвидените мероприятия не се сигури безопасността на производството,  производствата от различни категории по пожарна опасност се разполагат в самостоятелни помещения отделени с пожарозащитни стени.

Чл.23 Производствените, административните и др. обекти се осигуряват с телефонна или друга надеждна връзка, свързваща ги с РС”ПБЗН”.

Чл. 24. (1).  Обектите задължително се осигуряват с необходимите уреди, съоръжения и средства за пожарогасене. Видът и тяхното количество се определят съвместно с органите за ПБЗН. Същите се поставят на видно и достъпно място,  периодично се проверяват от собственика им, съгласно указанията на фирмата производител и се обозначават съгласно изискванията на Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана /ДВ бр.77/95 г./.

(2). Вътрешните пожарни кранове задължително се окомплектоват с необходимите шлангове и струйници. Същите да се поддържат в изправно състояние.

(3). Собствениците, ръководителите и личният състав са длъжни да познават и да могат да работят с осигурените в обекта противопожарни и аварийно-спасителни уреди и съоръжения.

Чл.25. За ликвидирането на крупни производствени аварии и пожари, ръководствата на обектите разработват планове, които се съгласуват с органите  за ПБЗН и ежегодно се проиграват,за което се съставя протокол.

ГЛАВА  IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ

Чл.26. (1). В коридорите, изходите, тамбурите и стълбищните клетки на сградите не се разрешава складирането на материали и оборудване.Всички врати по пътищата за евакуация трябва свободно да се отварят навън за излизане от сградата.

(2). Забранява се затваряне и закриване с мебели, оборудване и др. предмети на евакуационни изходи, пътища, люкове, балкони, вътрешни пожарни кранове и електрически табла.

Чл.27 (1). Всички врати на евакуационните изходи от помещения с категория на производство А и Б и тези с производство В, Г и Д в които пребивават повече от 15 човека трябва да се отварят по посока на евакуацията.

(2). Не се разрешава заключването на вратите по пътя за евакуация, когато в помещенията пребивават хора.

(3). Не се разрешава монтирането на плъзгащи и въртящи се врати на евакуационни изходи.

Чл.28.Изменението на функционалното предназначение и техническото преобразуване на помещенията се въвежда в експлоатация след съгласуване с органите на РС”ПБЗН”.

Чл.29 (1). В административните, производствените и други сгради, както и в сградите  за масово пребиваване на хора, се поставят схеми за евакуация от съответния етаж с обозначение на стаите /помещенията/, евакуационните изходи и  средствата за пожарогасене и сигнализация с необходимия пояснителен текст.

(2). Пътищата за евакуация и изходите се обозначават в съответствие с Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната охрана /ДВ бр.77/95 г./.

Чл.30 (1). На пожароопасните места и тези, определени от ръководството на обекта за тютюнопушене да се поставят съответните знаци в съответствие с Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопаснот на труда и противопожарната охрана /ДВ бр.77/95 г./.

(2). Пушенето да става само на определените и обезопасени за целта места.

(3). Изхвърлянето на угарките от цигари да става в метални /негорими/ съдове с капак.

Чл.31. Забранява се таванските помещения на детски, учебни, здравни, търговски и културни заведения, обособени в сгради с горими покриви да се използват за складови нужди.

Чл.32 Допускасе в сутерените на жилищни и обществени сгради да се съхраняват горими течности, (нафта и др. подобни) във варели и туби в количества до 500 л. за всяко помещение ако отворите на помещенията, в които се съхраняват водещи към коридорите и стълбищата са защитени с прегради с граница на пожароустойчивост над 45 мин. и са осигурени прагове против разливане с височина достатъчна за да поеме целия обем на течността.

Чл.33 В складовите помещения на производствените, обществените сгради и търговските обекти, материалите се складират на стилажи или фигури. Срещу вратите на складовете се оставят проходи с ширина най-малко 1 м.

Чл.34(1).  В складовите помещения на производствените, обществените сгради и търговските обекти, материалите се складират на стилажи или фигури. Местата за подреждане на фигурите се означават с огранчителни линии. Височината на фигурите не може да надвишава  2 м. при липса на ПГИ, а площа им да не надвишава 100 м2.

(2). Срещу вратите на складовете се оставят проходи(пътеки) с ширина не по-малко 1 м. Проходите в закритите складове, навеси, както и празните пространства м/у фигурите се обозначава и се подържат свободни от всякакви материали.

Чл.35 Забранява се паркиране и ремонт на товаро-разтоварни и транспортни средства в складови помещения.

Чл.36 Забранява се използването на открит огън на разстояние по-малко от 50 м. от пожаро- и взривоопасни обекти и съоръжения.

ГЛАВА  V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА 	ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл.37 Техническото състояние на електрическите мрежи и оборудването трябва да осигуряват тяхната пожаробезопасна експлоатация и да съответства на Наредба №4 проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради /ДВ бр.76/2003г./.

Чл.38 (1) Всички неизправности в електрическите инсталации, които създават пожарна опасност се отстраняват незабавно. Ако това е невъзможно инсталациите и съоръженията се спират от експлоатация.

(2) Електрическите  прекъсвачи и контакти да се монтират върху негорима основа

Чл.39 При експлоатацията, ремонта и поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се допуска:

1. Конструктивни промени без предварително съгласуване по установения ред;.

2. Използването на нестандартни или неизправни електрически  уреди, апаратури и инсталации и такива, несъответсващи на групата по пожарна и взривна опасност;

3. Използването на нестандартни предпазители в електрическите табла;

4. Открито преминаване на транзитни кабели и проводници през складови  и работни помещения;

5. Използването на ел. ютии, бързовари и др. нагревателни електроуреди в канцеларии, производствени и складови помещения, здравни и учебни заведения, хотели и др. обекти за масово пребиваване на хора, извън специално оборудвани за тази цел пожаробезопасни места, определени със Заповед на ръководителя на обекта;

6. Оставяне без наблюдение на включени в ел. мрежа нагревателни ел. уреди, телевизори, радиоапаратури и др.

7. Разполагането на прожектори върху горими покривни и други конструкции;

8. Съхраняване на суровини, готова продукция, транспортни и др. технически средства върху ревизионните шахти на тунели с ел. кабели;

9. Нарушаване на защитното изпълнение на съоръженията /ІP защита и взривозащита/.

10. Използването на незашитени (отворени) ел. разклонителни кутии.

11. Нарушаване на инструкциите за монтаж и експлоатация, дадени от предприятията - производители.

12. Монтиране на електрически прекъсвачи и контакти върху горима основа.

13. Работата на лица, непритежаващи необходимата квалификация.

Чл.40 Монтажът на ПГИ и ПИИ се извършва от оторизирана фирма в съответствие с проектната документация. За въвеждането им в експлоатация се назначава комисия за провеждане на 72 часови проби, в която се вклюва представител на РС”ПБЗН”.

Чл.41 ПГИ и ПИИ подлежат на абонаментно поддържане, което се осъществява чрез сключване на договор с оторизирана за целта фирма.

Чл.42 След приключване на работното време електрическите инсталации - силова и осветителна в обектите се изключват централно от прекъсвач  с отделени преди прекъсвача денонощни потребители осигурени с оразмерена автоматична защита, което се удостоверява в дневник.

Чл.43. (1). Всички електрически инсталации и съоръжения периодически се почистват от прах по разработен от ръководството на обекта график.

(2). Почистването по ал. 1 се удостоверява в дневник.

Чл. 44 Евакуационното осветление и светещите надписи “ИЗХОД”, да се поддържа в технически изправно състояние.

ГЛАВА VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

Чл.45 Отоплителните и вентилационните съоръжения на сградите и помещенията се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени в тяхното производство, монтаж и ползване.

Чл.46 Ръководителите на обектите, учрежденията, организациите, търговските дружества и техните поделения определят със заповед реда за използване на отоплителните уреди и носят отговорност за спазването й.

Чл.47 Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването /включването/ на отоплителните и нагревателни уреди и съоръжения и тези, които ги ползват, отговарят за тяхната пожаробезопасна експлоатация.

Чл.48 Преди есенно-зимния сезон отоплителните уреди, съоръжения и комините се проверяват и ремонтират. В експлоатация се допускат само изправни и стандартни уреди и съоръжения.

Чл.49 Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния сезон и при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност.

Чл. 50 (1)  При експлоатация на отоплителните уреди не се допуска:

1. Употребата на леснозапалителни и горими течности за разпалване.

2. Сушенето и поставянето на горими предмети и материали върху уредите и на разстояние по-малко от това, определено в инструкциите за експлоатация на уредите на производителите.

3. Използването на вентилационни канали в качеството на димоотводи.

4. Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили.

5. Оставяне без контрол на включени  електрически отоплителни уреди /с изключение на топлоакумулиращи печки и лъчисто отопление/.

(2). Да се спазват следните изисквания към печките за локално отопление:

1. Да се монтират на негорима подложка или негорим под.

2. Да са на разстояние не по-малко от 1 м. от горими материали и конструкции.

3. Димоотводните тръби да се заустват единствено в коминни тела.

Чл. 51. Ползването на отоплителни и нагревателни уреди, работещи с газ пропан-бутан, да става след монтаж от оторизирана за целта фирма. Не се разрешава използването им под кота нула на прилежащия терен.

Чл.52.Не се допуска преливане на газ пропан-бутан от бутилка в бутилка.

Чл.53. Проверките на вентилационните инсталации и изправността на огнезащитните им устройства, както и тяхното почистване се извършват в срокове, осигуряващи тяхната пожарна безопасност.

Чл.54 .Технологичните съоръжения на бояджийски камери, шприц кабини, лакозаливни машини и др. подобни, трябва да са блокирани с вентилацията на тези инсталции, тоест при спиране на вентилацията да спира и работата им.

Чл.55. В котелните помещения не се допуска :

1. Употреба на нестандартни и отпадъчни нефтопродукти и други леснозапалими и горими течности, за които не са предвидени техническите условия за експлоатация;

2.   Изтичане на гориво от захранващата инсталация;

3.   Подаване на гориво при загасени и неизстинали горелки;

4.  Запалването на горелките на котлите за течно, прахово и газообразно гориво с ръчни факли;

5.   Запалване на горивната инсталация без предварително продухване;

6.  Работа при неизправна автоматика и КИП /контролно измервателни прибори/

7.   Употребата на горелки без автоматична защита;

8.   Оставянето на работещи котли без контрол;

9. Сушенето на горими предмети и материали върху конструкцията и оборудването на котлите и тръбопроводите;

10.Складирането на материали и оборудване.

ГЛАВА VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ОБЕКТИ, ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И ФУРАЖИТЕ

Чл.56. Ръководствата на юридическите лица, извършващи земеделска дейност са длъжни:

1. Да издадат инструкции и заповеди, свързани с пожарообезопасяването на земеделските обекти и реда за тютюнопушене по време на жътвената кампания, съгласувано с органите за ПБЗН;

2. Да определят с писмена заповед отговорници за противопожарното състояние на земеделските обекти, както и за поддържане в изправност на противопожарните уреди и съоръжения;

3. Да осигурят качественото и навременно ремонтиране и пожарообезопасяване на земеделската техника, използвана в кампанията, оборудването и с необходимите противопожарни уреди, съоръжения и стандартни искрогасители, както и недопускане за работа на неизправни или необезопасени машини;

4. Да определят площадките за съхраняване на фуражите и осигуряват ограждането им;

5. Ежегодно до края на месец март, изготвят и представят в кметствата схема с разположението на житните масиви, пътищата за придвижване на противопожарната техника и водоизточниците ;

6.  Да поставят на видни места покрай житните масиви знаци за пожарната опасност, съгласно Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопаснот на труда и противопожарната охрана /ДВ бр.77/95 г./. и метална стойка с тупалки;

7.  При използването на земеделска и др. техника по време на кампанията от други общини и региони, уведомяват органите на РС ПБЗН за извършване на съответната проверка;

Чл.57. Кмета на общинината, кмета на кметство Плачковци и кметските наместници:

1. Организират своевременното разгласяване  и разясняване за спазване на противопожарните изисквания по време на жътвената кампания;

2. Изготвят план за действие при пожар или авария с наличните сили и средства на населеното място, съгласуван с РС ПБЗН;

3. Осигуряват денонощно дежурство на телефонен пост по време на жътвената кампания;

4. Поставят предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата, съгласно Наредба №4 за знаците и сигналите за безопаснот на труда и противопожарната охрана /ДВ бр.77/95 г./.

5. Ежегодно до края на месец април обобщават и представят схема с разположението на житните масиви на терторията на населените места, с нанесени пътищата за придвижване на противопожарната техника  и разположение на водоизточниците в РС ПБЗН.

6. Назначават приемателни комисии от компетентни органи, които в началото на кампанията проверяват пожарообезопасяването на земеделската техника, складовете, площадките за зърно и фуражи, зърносушилните и другите съоръжения . За резултатите на комисията се изготвя протокол, екземпляр от който се изпраща в РС “ПБЗН”.

Чл.58. Физическите лица - собственици, наематели, арендатори и ползватели на земеделски земи са длъжни :

1. Да познават и спазват правилата за пожарна безопасност при извършването на земеделска и друга дейност върху земите;

2. Да използват и поддържат в техническа  изправност собствената си техника и съоръжения, като не създават условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти;

3. Да не създават условия за разпространение на пожари при съхраняване на фуражи в личните дворове;

4. Преди започване на жътвата да представят за проверка пред органите за ПАБ земеделската си техника;

5. Ежегодно до края на месец март да представят в съответното кметство или наместничество, схема на житните масиви, пътищата за противопожарната техника и водоизточниците;

6. Да паркират превозните средства и да устройват лагери за почивка само на определени за целта места;

7. Да спазват предупредителните и забранителните знаци за пожарна безопасност, поставени покрай посевите;

8. Да предприемат мерки за съобщаване на органите за ПБЗН при забелязан пожар в житни масиви и да участват в първоначалните гасителни действия с подръчни средства;

Чл.59. Забранява се използването на открит огън на разстояние, най-малко 100 м от посевите и 50 м. от складиран фураж;

Чл.60. Забранява се използването на огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражни площадки;

Чл.61. Забранява се паленето на стърнища и слама, суха трева по слоговете, крайпътни ивици и др.

Чл.62.Използването на открит огън и тютюнопушенето се допуска на пожарообезопасени площадки на разстояние не по-малко от 50 м от посевите и складиран фураж.

ГЛАВА VIII. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЗРИВО- И ПОЖАРООПАСНИ ВЕЩЕСТВАИ МАТЕРИАЛИ

Чл.63. Не се  допуска извършването на товаро-разтоварни работи с взриво- и пожароопасни вещества и материали без осигурено заземяване на транспортните средства.

Чл.64. Не се допуска оставяне без наблюдение на транспортни и други средства по време на товаро-разтоварни работи.

Чл.65. Не се допуска съхраняването и транспортирането на лесно запалими течности и горими течности в съдове, предизвикващи статично електричество и в такива, които не са електропроводими.

Чл. 66. Не се допуска паркиране на транспортни средства за взриво- и пожароопасни вещества и материали на територията на бензиностанции и газстанции.

Чл.67.Взриво- и пожароопасни вещества и материали в обществени, производствени сгради и складове се съхраняват в метални шкафове.

Чл.68. Забранява се съхранението на бутилки с газ пропан-бутан в помещения под кота нула на прилежащия терен.

ГЛАВА ІХ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ

Чл. 69. Ръководството на Държавно лесничейство е длъжно:

1. Да разработи за изпълнение конкретни мероприятия за опазване на горския фонд от пожари.

2. През пожароопасния сезон да организира необходимия брой пожаронаблюдателни постове, оборудвани с ефективни свързочни средства.

3. Ежегодно да възстановява съществуващите минерализовани ивици и при необходимост да устройва нови.

4. Да организира и провежда инструктаж на горските работници.

5. Да създаде оперативна група, оборудвана с технически и транспортни средства и организация за нейното събиране и използване.

Чл.70.Не се допуска паленето на открит огън в горския фонд, освен на определените и обезопасени за целта места.

Чл.71. Забранено е паленето на сухи треви и площи в полските, горските местности и край сервитутните ивици.

Чл.72.Преди пожароопасния сезон собствениците и стопаните на електропроводи, пресичащи горския фонд са длъжни да почистят трасетата на линиите и охранителните зони от суха трева.

Чл.73.Кметовете на населените места да сформират групи за гасене към кметствата и създадат организация за тяхното ползване.

Чл.74.За гасене на горски пожари със значителни размери, търговските дружества, организациите и гражданите  на  територията на общината са длъжни да подпомагат органите на противопожарната охрана с техника и хора.

Чл.75. Всички собственици на вили, управители на хижи, почивни домове и станции в горите и в близост до горския фонд са длъжни да инструктират посетителите и гостите за спазването на ПП мерки, а при нужда и да ги организират за гасене на горски пожари.

ГЛАВА X. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА И  ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ

Чл.76. Нарушителите на тази наредба носят административнонаказателна отговорност по чл.22, ал.4 от ЗМСМА  и се наказват с глоба в размер до 5 000 лева, а за еднолични търговци и юридически лица – имуществена санкция в размер до 50 000 лева.

Чл.77 (1). Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от органите на Районна служба "ПБЗН" гр.Трявна.

(2). Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Трявна или упълномощено от него лице от Общинската администрация.

(3). Специализираните органи за ПБЗН могат да дават задължителни писмени разпореждания на собственика на обекта или съответното длъжностно лице.

(4). В задължителните писмени разпореждания по ал.3, органите на ПБЗН посочват мерките и сроковете, в които следва да се изпълнят.

Чл.78. Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Настоящата наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и отменя НАРЕДБА  № 6 за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Трявна, приета с Решение № 39 от 30.03.2001г.

§ 2 Контролът по изпълнение на наредбата се възлага на Районна Служба "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Трявна.

§ 3 Наредбата е приета с Решение №  92 от 28.07.2008 г., Протокол № 7 на заседание на Общински съвет гр.Трявна и влиза в сила три дни,  след обнародвенето й във в.”Тревненска седмица”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА:

/ ГЕОРГИ  ЧАЛЪКОВ /