ч

ОБЩИНА ТРЯВНА

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към публична покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2, във връзка с Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Доставка на съдове за разделно събиране на твърди битови отпадъци“

гр. Трявна, 2016 г.

Специфични изисквания и техническа спецификация: Доставените съдове следва да са нови и неупотребявани.

Място на доставката:  Изпълнителят се задължава за своя собствена сметка да организира транспортирането и разтоварването на всички видове съдове до склада на Община Трявна с административен адрес: гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1

Изисквания към съдовете за отпадъци – предмет на поръчката:

| Видове съдове за отпадъци | Брой |
| --- | --- |
| Контейнер с обем 1,1 м3 за рециклируеми отпадъци | 100 |
| Кофа с обем 120 л. за рециклируеми отпадъци | 150 |
| Кофа с обем 120 л. за био-отпадъци | 150 |

Технически изисквания към отделните видове съдове:

| Техническа характеристика | Минимално изискване |
| --- | --- |
| Съдове за разделно събиране на ТБО |
| Контейнер с обем 1,1 м3 за рециклируеми отпадъци |
| Цвят на съда | Жълт |
| Съставен материал на съда | Полимерен материал устойчив на: УВ радиация; Ниска и висока атмосферна температура (от -25° C до + 45° С); Деформации при нормални условия на експлоатация; Химични и биологични въздействия при нормална експлоатация; Механични въздействия при удар. |
| Стандартно оборудване на съда | Подвижен капак с крачен механизъм (крачен педал) за лесно отваряне и затваряне. При отпускане на педала капака следва да се затваря автоматично; 4 бр. опорни колелета, поне 2 бр. от които са с блокираща спирачна система |
| Повърхност на съда | Гладка повърхност, предотвратяваща залепването на нечистотии и лесна за почистване Да позволява гравирането на лого и поставянето на стикер |
| Стандарт на съда | ЕN-840 или еквивалент |
| Вид на съда и възможности за обслужване | Нов, неупотребяван, който да се обслужва от всички автомобили за събиране на отпадъци , отговарящи на изискванията на EN 1501-1 или еквивалент. |
| Гаранционен срок | Минимум 24 месеца |

| Техническа характеристика | Минимално изискване |
| --- | --- |
| Кофа с обем 120 л. за рециклируеми отпадъци |
| Цвят на съда | Жълт |
| Съставен материал на съда | Полимерен материал устойчив на: УВ радиация; Ниска и висока атмосферна температура (от -25° C до + 45° С); Деформации при нормални условия на експлоатация; Химични и биологични въздействия при нормална експлоатация; Механични въздействия при удар. |
| Стандартно оборудване на съда | Капак за лесно ръчно отваряне/затваряне 2 бр. опорни колелета |
| Повърхност на съда | Гладка повърхност, предотвратяваща залепването на нечистотии и лесна за почистване Да позволява гравирането на лого и поставянето на стикер |
|  | ЕN-840 или еквивалент |
| Вид на съда и възможности за обслужване | Нов, неупотребяван, който да се обслужва от всички автомобили за събиране на отпадъци, отговарящи на изискванията на EN 1501-1 или еквивалент. |
| Гаранционен срок | Минимум 24 месеца |

| Техническа характеристика | Минимално изискване |
| --- | --- |
| Кофа с обем 120 л. за био-отпадъци |
| Цвят на съда | Кафяв |
| Съставен материал на съда | Полимерен материал устойчив на: УВ радиация; Ниска и висока атмосферна температура (от -25° C до + 45° С); Деформации при нормални условия на експлоатация; Химични и биологични въздействия при нормална експлоатация; Механични въздействия при удар. |
| Стандартно оборудване на съда | Плътно затварящ се капак – за лесно ръчно отваряне / затваряне 2 бр. опорни колелета Скара на дъното на кофата, осигуряваща отделянето на изтеклата течност от отпадъка и същевременно позволяваща лесно почистване на кофата под скарата |
| Повърхност на съда | Гладка повърхност, предотвратяваща залепването на нечистотии и лесна за почистване Да осигурява интензивно проветрение, което ускорява разграждането на отпадъците Да позволява гравирането на лого и поставянето на стикер |
|  | ЕN-840 или еквивалент |
| Вид на съда и възможности за обслужване | Нов, неупотребяван, който да се обслужва от всички автомобили за събиране на отпадъци, отговарящи на изискванията на EN 1501-1 или еквивалент. |
| Гаранционен срок | Минимум 24 месеца |

Участникът трябва да разполага с издаден валиден сертификат от акредитиран орган за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент.

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – не по дълъг от  30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора с Възложителя.